电子压力试验机

产品名称：电子压力试验机

显示方式：液晶显示

产品型号： DLS系列(0-20KN)

一、	产品性能特点：

DLS系列 液晶显示电子万能试验机满足GB1040， GB13022，GB17200，GB16491等要求。该机广泛应用于塑料，橡胶等原料和制品的生产和科研中，电子拉力试验机适合化工生产企业，高等院校，科研院所用于材料的力学性能的测定.主要用于塑料石灰，煤炭，薄膜，织物，皮革，单丝，金属箔带，等材料的测试.该机广泛应用于金属、非金属及各种复合材料的检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

DLS系列 液晶显示电子万能试验机设计融汇、吸收了国外的先进试验设备的控制技术及外形设计，本机外形美观、操作方便、性能稳定可靠。该机采用全数字调速电机及全数字调速系统作为驱动装置，经圆弧同步带及圆弧同步带轮减速系统减速后带动精密丝杠副加载.本机无污染、噪音低，效率高，精度高，机械惯性小，调整范围宽，结构紧凑，使用操作方便，性能稳定等优点

二、主要技术指标：

01、最大试验力：双柱结构：0-20KN

02、试验力显示范围： 0～20KN

03、试验力分档：全程不分档

04、试验力测量精度：优于示值的±1%

05、位移分辨率：0.01mm

06、位移测量准确度：优于示值的±1%

07、横梁移动速度控制范围：0.05mm/min～300mm/min

08、位移速度控制精度：优于±1%

09、压盘行程：0～800mm(不含压头)

10、外形尺寸：850×650×1900（mm）

11、供电电源：220V、50Hz

三、设备配置：

01、高强度主机一台（门式结构）

02、高精度光电编码器一支

03、全数字调速系统和全数字调速电机各一套

04、精密丝杠副一套

05、精密圆弧同步减速系统一套

06、高精度压力传感器一支

07、专用压头辅具一套

08、压力试验机控制系统及大液晶显示器一套

四、功能介绍：

01、速度瞬间切换：试验过程中可按预先设定的三个速度瞬间切换，以节约试验时间

02、自动停机：试样破坏后，移动横梁自动停止移动

03、显示方式：试验过程动态实时显示试验力、位移量、试验速度、峰值、试验状态同时实时在同一液晶屏幕上显示

04、自动返回：试验完成后试验机移动横梁自动返回到试验初始位置

05、限位保护：具有程控和机械两级限位保护功能

06、过载保护：当负荷超过额定值的3～5%时设备自动停止工作

压头

压头可以根据客户的需求定制的