计算机控制电压击穿试验仪

(进口配置)

DDJ-50KV

技

术

方

案

书

北京冠测精电仪器设备有限公司

产品介绍目录

- 冠测公司电性能检测仪器分类…………………………………………………………第3页

- 电压击穿产品实物图……………………………………………………………………第4页

- 电压击穿产品概述及技术要求…………………………………………………………第5-6页

- 电压击穿设备配置………………………………………………………………………第7页

- 电压击穿测试电极截图…………………………………………………………………第8页

- 电压击穿客户案例………………………………………………………………………第9页

- 电压击穿售后服务………………………………………………………………………第10页

- 电压击穿产品特性及安全防护…………………………………………………………第11页

- 电压击穿选型及注意事项………………………………………………………………第12-13页

冠测公司自主研发电性能专业检测仪器分类

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压击穿试验仪 | DDJ10KV-150KV | 介电强度、泄漏电流 | 介电强度、泄漏电流 |
| 2 | 体积表面电阻测定仪 | GEST-121 | 体积电阻率、表面电阻率 | 体积电阻率、表面电阻率 |
| 3 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-A | 介电常数、介质损耗 | 测试频率10KHZ-50MHZ |
| 4 | 高频介电常数测试仪 | GCSTD-B | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20KHZ-160MHZ |
| 5 | 工频介电常数测试仪 | GCSTD-C | 介电常数、介质损耗 | 测试频率50HZ |
| 6 | 高低频介电常数测试仪 | GCSTD-D | 介电常数、介质损耗 | 测试频率20HZ-5MHZ |
| 7 | 耐电弧试验仪 | NDH-A | 耐电弧 | 微机控制、触摸屏控制 |
| 8 | 高压漏电起痕试验仪 | NLD-AI | 高压等级测试 | 最高电压6KV |
| 9 | 耐电痕化指数测定仪 | NLD-B | CTI\PTI | 最高电压600V |
| 10 | 电线电缆耐电痕试验仪 | NLD-C | 漏电痕迹、电痕化 | 触摸屏 |
| 11 | 导体电阻率测定仪 | GEST-125 | 导体电阻率 | 触摸屏 |
| 12 | 半导体电阻率测定仪 | GEST-123 | 半导体电阻率 | 触摸屏 |
| 13 | 炭素材料电阻率测定仪 | GEST-122 | 电阻率 | 触摸屏 |
| 14 | 石油焦粉末电阻率测定仪 | GEST-124 | 电阻率 | 触摸屏 |
| 15 | 回路电阻测定仪 | HLD-100A | 回路电阻 | 数字 |
| 16 | 高温耐压试验仪 | DDJT-10KV-150KV | 高温耐压 | 温度和电压范围可选 |
| 17 | 介电温谱特性测定仪 | GCWP-A | 温谱、频谱 | 温度和频率范围可选 |

返回目录第2页

产品实物图

返回目录第2页

电压击穿试验仪-微机控制

DDJ-50KV(5万伏)

满足标准：GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法

GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验

GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法

HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法

GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法

ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.

一、适用范围及功能

主要适用于固体绝缘材料（如：塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件）在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。

本仪器由电脑控制，是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器，本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制，数据采集方式通过光电隔离，有效解决试验过程中的抗干扰问题，软件操作使用方便，能够实时显示动态曲线，同时升压速率无级可调，可以根据自己的需要进行升压速率调节，调节范围在10V-5000V/S，处于国内领先地位（国内唯一能达到此功能的厂家），使升压速率真正做到匀速、准确，并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线，显示试验数据，判断准确，并可保存，分析，打印试验数据。

本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流，同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便，性能稳定，安全可靠。

二、软件功能:

01、软件平台：WINDOWS窗口操作平台，界面直观，便于操作

02、曲线显示：在实验过程中可以动态显示试验曲线

03、数据导出：可以对试验结果导入EXCEL表格

04、实验报告：可以人为设置报告名称，并对实验报告进行打印

05、试验方式：可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择

06、试验方法：可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验

07、参数设置：可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值

08、试样设置：可对不同标准的试样参数灵活设置

09、人员管理：设置用户名及密码，不同的操作员登入进行不同的试验，互不影响

10、标准选择：含有不同标准，可根据需求自行选择

11、连续操作：连续操作试验时，可直接在软件里结束试验，进行二次试验

三、技术要求：

01、输入电压： 交流 220 V
02、输出电压： 交流 0--50 KV ; 
               直流 0—50 KV
03、电器容量： 3KVA
04、高压分级： 0--5KV； 0-10KV； 0--20KV；0--50KV

返回目录第2页

05、升压速率：10-5000V，在此区间内可以手动设置，目前国内唯一能达到此功能的仪器

06、试验方式：
           直流试验：1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验 
           交流试验：1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验

07、击穿判停方式：1、电压判停  2、电流判停
      08、电压试验精度： ≤ 1％

09、电极规格：1、片材电极 ￠25mm  两个   片材电极 ￠75mm一个

2、漆包线电极        两个

3、管用电极          两个

10、主机尺寸：长宽高-1000*700*1500（MM）

11、操作台尺寸：长宽高-800*700*650（MM）

12、防护罩材质：白色透明有机玻璃

13、油槽尺寸：长宽高-300*200*150

14、设备重量：约100KG
四、安全保护：

本仪器具有比较完善的安全防护措施：

本试验仪器电路保护控制：

（1）超压保护 （2）过流保护	（3）短路保护 （4）漏电保护 （5）软件误操作保护

五、试验方式

1、绝缘试样空气中试验

2、绝缘试样浸油中试验

六、试验界面：

1、试验主界面截图

2、参数设置界面截图：                               3、打印预览选项截图：

返回目录第2页

七、设备主要配置

设备标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联想电脑 | 1 | 联想公司 |
| 2 | HP喷墨打印机 | 1 | HP公司 |
| 3 | 3KVA变压器 | 1 | 武高所 |
| 4 | 3KVA调压器 | 1 | 华通电气 |
| 5 | 松下步进电极 | 1 | 松下公司 |
| 6 | 德国西门子PLC控制模块 | 1 | 德国西门子 |
| 7 | 德国西门子模拟量采集模块 | 1 | 德国西门子 |
| 8 | 日本松野电压采集模块 | 1 | 松野中国公司 |
| 9 | 日本松野电流采集模块 | 1 | 松野中国公司 |
| 10 | 过流保护装置 | 1 | 北京冠测 |
| 11 | 放电棒 | 1 | 北京冠测 |
| 12 | 保护电阻 | 1 | 北京冠测 |
| 13 | 光电隔离数据线 | 1 | 北京冠测 |
| 14 | 控制软件 | 1 | 北京冠测 |
| 15 | 产品合格证 | 1 | 北京冠测 |
| 16 | 使用说明书 | 1 | 北京冠测 |
| 17 | 试验油槽 | 1 | 北京冠测 |

返回目录第2页

-配备专用测试电极-

部分电极截图

6MM电极            球形电极                 球-板电极             线材电极

25MM-75MM电极                           微型电极

管材电极                                       其它电极

返回目录第2页

部分客户案例：

1、英利能源（中国）公司                              2、英利能源海南公司

3、英利能源天津公司                                  4、英利能源泰国公司

5、常州华阳光伏检测技术有限公司                      6、浙江余姚塑料城研究院检测中心

7、安徽中鼎密封件有限公司                            8、河北盛达电力器材有限公司

9、3M（上海）有限公司                               10、洛德化学（上海）有限公司

11、上海回天化工材料有限公司                         12、安徽省质量监督检验研究院

13、成都产品质量检测研究院                           14、北京电力设备研究院检测中心

15、新疆电力设备研究院检测中心                       16、宁夏电力设备研究院检测中心

17、广州南亚公司                                     18、长沙国防科技大学

19、浙江杭州富通线材开发有限公司                     20、广州惠州华聚工程塑料有限公司

21、江苏扬子江药业集团凯威药用包装有限公司           22、江西先材纳米材料开发公司

23、浙江宁波东旭城有限公司                           24、青岛科技大学

25、上海源一纸业公司                                 26、江苏双星彩塑新材料股份有限公司

27、甘肃金川万方实业有限公司                         28、沈阳特变电工集团有限公司

29、江苏扬州晨化集团有限公司                         30、浙江巨圣氟化学有限公司

31、中国电子科技集团第46所                          32、中国工程物理研究院

33、中国石化巴陵石化分公司                           34、苏州美嘉塑胶有限公司

35、甘肃美联仪器技术有限公司                         36、绵阳市翎沣商贸有限公司

37、天津开发区君马工贸有限公司                       38、天津亿通腾达科技发展有限公司

39、天津市凯华绝缘材料有限公司                       40、武汉理工大学

41、江西永冠科技发展有限公司                         42、南京晨光集团有限责任公司

43、上海亿平仪器仪表有限公司                         44、吉林新通州教仪有限公司

45、武汉市大洋新技术有限公司                         46、广州市东南科创科技有限公司

47、西安灵龙电子科技有限公司                         48、北京顺义陶瓷厂

49、江苏昆山汉品电子有限公司                         50、山东安能新能源科技有限公司

51、华峰集团有限公司                                 52、济南沃能环保技术有限公司

53、长春产品质量监督检验院                           54、湘潭市产品质监局

55、武汉泰昌电线                                     56、江苏省建筑工程检测中心

57、南方航空工业集团公司                             58、江苏理工大学

59、成都电子科技大学                                 60、沈阳航空航天大学

61、ABB高压电器有限公司                            62、深圳华测计量测试有限公司

63、惠州强达工业电子有限公司                        64、江苏江阴质检所（国家橡塑产品质检中心）

65、江苏金聚合金材料有限公司                        66、安徽电缆股份有限公司

67、中国人民解放军第5706工厂                       68、辽宁营口康辉开化有限公司

69、深圳飞荣达股份有限公司                          70、南方电网有限责任公司电网技术研究中心

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

返回目录第2页

售后服务

售后服务单位：北京冠测精电仪器设备有限公司

售后内容：

一、我公司派工程师负责安装调试及培训。

二、产品自客户验收之日起，免费保修一年，终身维修。

三、产品系统软件终身免费升级，可以根据用户特殊要求增加实验功能！

1、设备安装调试：

免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应提供相应的准备工作，并予以提前通知，具体安装调试日期双方可以协商而定。设备安装调试由多年行业资深工程师免费进行。保证用户可以正确使用、软件操作和一般维护以及应及故障的处理。

- 培  训：

我公司工程师免费为用户提供操作人员培训，直到操作人员能独立操作为止。

3、设备验收标准：

用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确认仪器的调试工作完成。

4、设备维修服务：

我公司产品自用户现场调试验收合格后一年内免费保修，终身维护。在一年免费保修期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障，维修服务只适当收取材料成本费。

5、技术支持：

对于所需仪器的用户，根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规的仪器服务外，我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。

6、售后响应：

在接到用户维修邀请后，2小时内做出反应，并给予解决。如未解决，我公司指派工程师及时到达用户现场，解决问题至设备正常使用为止。

7、有偿服务：

在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：

（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害

（2）由于操作不当而造成的故障或损坏

（3）由于对产品不正确的安装，经他人维修而损坏

返回目录第2页

DDJ系列电压击穿试验仪

产品特性：

- 高压设备电压采集对采集系统的要求比较高，我公司电压击穿试验仪控制部分采用    德国西门子PLC控制，具有很强的抗干扰能力，采用光电隔离数据线和电脑通讯，使得在击穿的瞬间保证设备和电脑的安全运行

- 德国西门子PLC采集速率为1MS,击穿响应判定时间为1MS,响应时间快。

- 电压采集采用日本松野的电压传感器，数据准确，安全可靠

- 电流采集采用日本松野的电流传感器，数据准确，安全可靠

- 本设备的判停方式有两种：电压判停、电流判停

- 升压速率不分档，可以由用户自由设定。

安全防护：

本仪器具有多重防护措施，保证操作人员的人身安全

1、门限位保护：不关门，即使通电点实验开始，设备无任何反应，软件会有:安全门未关闭提示。

2、电压归零保护：如果在实验过程中，突然断电，下次开机后，会自动回到零位，保证初始电压为在零位

3、终止电压保护：可以通过软件设定终止电压，保证在升压过程中如果出现异常升到指定的电压后，自动终止并归零

4、高压机械限位：如果软件系统失去控制，电压继续往上升，到高压限位后自动归零

5、如果在击穿后未判停，通过过流保护器采集数据保证电压自动归零

6、有高压指示灯，通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位

7、如果长时间做实验，为保证设备的良好运行，设备留有变压器排气口，保证变压器的良好运行，增长使用寿命

8、如果在实验中，试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象，可以通过排风系统进行排除。

返回目录第2页

电压击穿试验仪选型常识及注意事项

- 介电强度和击穿电压的区别：

介电强度：是一种材料作为绝缘体时的电强度的量度. 它定义为试样被击穿时, 单位厚度承受的最大电压,单位是：KV/mm或MV/m,. 介电强度越大, 它作为绝缘体的质量越好.介电强度也可称为电气强度。

击穿电压：是一种材料作为绝缘体时所能承受的最大电压值，也就是击穿破坏时的最大电压值，单位是：KV

- 如何选择合适量程的电压击穿试验仪：

在材料的标准要求里或者测试报告中，对材料的耐压等级通常用介电强度来表示，即KV/mm,击穿电压和介电强度的关系可以用如下公式表示：

击穿电压值（KV）

介电强度（KV/mm）=------------------------------------------

试样厚度（mm）

由如上公式可以得出结论,选择多大量程的测试仪器,取决于试样的厚度,即:

击穿电压值(KV)=介电强度(KV/mm)* 试样厚度（mm）

由此公式所得出的击穿电压值是按照试样厚度测试时的有效电压值，所以得出击穿电压值后，在此电压值得基础上适当加宽些量程范围比较合理，建议计算出击穿电压值后增加10KV—20KV

- 同等电压量程不同功率的电压击穿试验仪的区别：

A：在测试规程和测试标准中，最常用的测试数据是击穿电压值，而对仪器的输出电流没有要求时，可以不用考虑设备的容量值，只关注设备的量程即可，对测试数据没有影响

B：在有些测试标准或测试要求中，必须要求仪器满足最大输出电流是多少，对此在选择仪器量程的同时，需要关注变压器的容量值（即功率KVA）

C：输出电流、电压值及功率之间的关系用如下公式表示：

变压器容量（KVA）

输出电流（MA）=----------------------------------------------

电压量程（KV）

D：GB/T 1408.1-2006标准中对容量的要求有如下概述（截图）：

返回目录第2页

- 如何选择合适的测试电极：

测试电极的规格有很多，针对不同材料和规格选择不同的电极尺寸，具体根据材料测试所要求的测试标准，如果标准里没有特殊要求，通常测试板材类的材料时使用最多的测试电极是等径和不等径电极。

- 在空气中和在油中做电压击穿试验有什么区别：

A：测试介质空气—是指把被测试样和电极放置在空气中做耐压和击穿实验

B；测试介质油----是指把被测试样和电极完全放置在油中做耐压和击穿实验，通常使用25#变压器油做试验介质

C：无论在空气中还是在油中做实验对测试数据没有影响，如果被测样品没有特殊要求通常默认在空气中做实验，有两种情况需要在油中做实验，一是标准里有规定，必须在油中做实验，二是在空气中做实验时，被测试样出现爬电、释放电火花而导致无法击穿时必须放置在油中做实验

- 电压击穿试验方式-匀速升压、梯度升压和耐压试验之间的区别：

可以用如下升压曲线图来表示

- 安装电压击穿试验仪注意事项：

A：要求安装地点必须有良好的接地

B：空气湿度不宜过大

C：要求配备不小于16A的插排一个

D：空气开关：DDJ-50KV以下不小于25A，DDJ-100KV以下不小于32A

返回目录第2页