附件7

化妆品中挥发性有机溶剂通用检测方法

1 范围

本方法从通用性的角度，为化妆品中挥发性有机溶剂的筛查、鉴别和定量提供方法，本方法为37种常用溶剂残留的气相色谱-质谱测定方法，适用于化妆品中多种挥发性有机溶剂鉴别和含量测定。

2 方法提要

本方法选择在化妆品产品中常见的三个沸点水平（即40℃、80℃、120℃）的37种常用有机溶剂作为研究对象，建立了化妆品中挥发性有机溶剂初筛数据库和定量方法。初筛数据库包括双柱保留指数数据库(自建)和NIST质谱库，建立双柱保留指数数据库时选择极性的VF-1301ms和弱极性的DB-5ms两根极性相反的色谱柱，以考察37种挥发性有机溶剂在两根色谱柱上的保留特性，见表1。

本方法采用顶空进样，用水分散样品（脂溶性样品加入适量甲醇），用气相色谱-质谱仪进行分析，以极性的VF-1301ms和弱极性的DB-5ms色谱柱建立双柱保留指数，并结合NIST质谱库初筛定性，使用对照品对可疑阳性组分进行确证，选择极性柱VF-1301ms以外标法对阳性组分定量。本方法37种挥发性有机溶剂的检出浓度及最低定量浓度（1g样品）、线性范围见表2。

表1  37种挥发性有机溶剂保留指数及保留指数时间窗

| No. | 组分 | VF-1301ms | DB-5ms |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KI1 | KI1 window | KI2 | KI2 window |
| 1 | 乙醇 | 506 | 501-511 | 479 | 455—503 |
| 2 | 乙醚 | 511 | 506-516 | 503 | 478—528 |
| 3 | 丙酮 | 527 | 522-532 | 496 | 471—521 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 537 | 532-542 | 512 | 486—538 |
| 5 | 异丙醇 | 538 | 533-543 | 499 | 474—524 |
| 6 | 乙腈 | 544 | 539-549 | 494 | 469—519 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 548 | 543-553 | 521 | 495—547 |
| 8 | 二氯甲烷 | 556 | 550-562 | 527 | 501—553 |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | 576 | 570-582 | 559 | 531—587 |
| 10 | 正丙醇 | 611 | 605-617 | 549 | 522—576 |
| 11 | 2-丁酮 | 629 | 623-635 | 595 | 565—625 |
| 12 | 乙酸乙酯 | 632 | 626-638 | 610 | 580—641 |
| 13 | 四氢呋喃 | 638 | 632-644 | 619 | 588—650 |
| 14 | 仲丁醇 | 642 | 636-648 | 602 | 572—632 |
| 15 | 氯仿 | 646 | 640-652 | 617 | 586—648 |
| 16 | 环己烷 | 652 | 645-659 | 652 | 619—-685 |
| 17 | 四氯化碳 | 658 | 651-665 | 651 | 618—684 |
| 18 | 苯 | 671 | 664-678 | 649 | 617—681 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 678 | 671-685 | 642 | 610—674 |
| 20 | 异丁醇 | 680 | 673-687 | 619 | 588—650 |
| 21 | 乙酸异丙酯 | 687 | 680-694 | 652 | 619—685 |
| 22 | 三氯乙烯 | 715 | 708-722 | 697 | 662—732 |
| 23 | 正丁醇 | 724 | 717-731 | 655 | 622—688 |
| 24 | 二氧六环 | 737 | 730-744 | 706 | 671—741 |
| 25 | 乙酸丙酯 | 749 | 742-756 | 713 | 677—749 |
| 26 | 4-甲基-2-戊酮 | 784 | 776-792 | 735 | 698—772 |
| 27 | 甲苯 | 786 | 778-794 | 757 | 719—795 |
| 28 | 异戊醇 | 794 | 786-802 | 733 | 696—770 |
| 29 | 乙酸异丁酯 | 804 | 796-812 | 763 | 725—801 |
| 30 | 四氯乙烯 | 812 | 804-820 | 803 | 763—843 |
| 31 | 正戊醇 | 826 | 818-834 | 758 | 720—796 |
| 32 | 乙酸丁酯 | 847 | 839-855 | 809 | 769—849 |
| 33 | 乙基苯 | 880 | 871-889 | 839 | 797—881 |
| 34,35 | 对/间二甲苯 | 889 | 880-898 | 845 | 803—887 |
| 36 | 乙酸异戊酯 | 906 | 897-915 | 847 | 805—889 |
| 37 | 邻二甲苯 | 914 | 905-923 | 857 | 814—900 |

表2  37种挥性有机溶剂的检出浓度、最低定量浓度

| 序号 | 物质名称 | VF-1301ms | DB-5ms | 线性范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检出浓度/（µg/g） | 定量浓度/（µg/g） | 检出浓度/（µg/g） | 定量浓度/（µg/g） |  |
| 1 | 乙醇 | 3.3 | 10 | 10 | 33 | 0.500—20.0 |
| 2 | 乙醚 | 0.25 | 0.67 | 0.07 | 0.20 | 0.050—1.00 |
| 3 | 丙酮 | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 1.3 | 0.005—0.200 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 2.5 | 6.7 | 10 | 25 | 0.500—20.0 |
| 5 | 异丙醇 | 1.4 | 5.0 | 3.3 | 10 | 0.500—20.0 |
| 6 | 乙腈 | 1.4 | 5.0 | 10 | 25 | 0.500—20.0 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 0.50 | 1.4 | 1.3 | 5 | 0.050—2.00 |
| 8 | 二氯甲烷 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 1.0 | 0.005—-0.100 |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.005—-0.200 |
| 10 | 正丙醇 | 10 | 33 | 10 | 25 | 0.500—20.0 |
| 11 | 2-丁酮 | 0.67 | 2.5 | 1.0 | 3.3 | 0.500—10.0 |
| 12 | 乙酸乙酯 | 0.50 | 1.4 | 0.33 | 1.0 | 0.050—2.00 |
| 13 | 四氢呋喃 | 2.0 | 6.7 | 1.0 | 2.9 | 0.500—10.0 |
| 14 | 仲丁醇 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 5.0 | 0.500—10.0 |
| 15 | 氯仿 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.005—0.100 |
| 16 | 环己烷 | 0.17 | 0.50 | 1.0 | 2.9 | 0.050—1.00 |
| 17 | 四氯化碳 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.050—1.00 |
| 18 | 苯 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.005—0.100 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.005—0.100 |
| 20 | 异丁醇 | 10 | 33 | 10 | 25 | 0.500—10.0 |
| 21 | 乙酸异丙酯 | 0.50 | 1.4 | 0.33 | 1.0 | 0.050—2.00 |
| 22 | 三氯乙烯 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.005—0.100 |
| 23 | 正丁醇 | 3.3 | 10 | 10 | 25 | 0.500—10.0 |
| 24 | 二氧六环 | 1.4 | 5 | 10 | 25 | 0.500—20.0 |
| 25 | 乙酸丙酯 | 0.33 | 1.0 | 0.50 | 1.3 | 0.050—1.00 |
| 26 | 4-甲基-2-戊酮 | 0.33 | 1.0 | 0.33 | 1.0 | 0.050—1.00 |
| 27 | 甲苯 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.33 | 0.005—0.100 |
| 28 | 异戊醇 | 3.3 | 12 | 5.0 | 13 | 0.500—10.0 |
| 29 | 乙酸异丁酯 | 0.17 | 0.5 | 0.20 | 0.50 | 0.050—2.00 |
| 30 | 四氯乙烯 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.005—0.100 |
| 31 | 正戊醇 | 5.0 | 16.7 | 5.0 | 13.3 | 0.500—10.0 |
| 32 | 乙酸丁酯 | 0.25 | 0.67 | 0.20 | 0.67 | 0.050—1.00 |
| 33 | 乙基苯 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 0.050—1.00 |
| 34,35 | 对/间二甲苯 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.050—1.00 |
| 36 | 乙酸异戊酯 | 0.50 | 1.4 | 0.20 | 0.50 | 0.050—1.00 |
| 37 | 邻二甲苯 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.50 | 0.050—1.00 |

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1  甲醇(CH3OH)，色谱纯。

3.2  氯化钠(NaCl)，优级纯

4 仪器

4.1  气相色谱-质谱仪。

4.2  分析天平，感量为0.0001g。

4.3  分析天平，感量为0.001g。

4.4  超声波清洗器。

4.5  涡旋混合仪。

5 测定步骤

5.1 对照品溶液的制备

5.1.1 37种挥发性有机溶剂对照品储备溶液

分别称取挥发性有机溶剂对照品或试剂约20mg（精确至0.1mg）于10mL容量瓶中，以甲醇溶解并定容至10mL，配成约2g/L的单标溶液。对于纯度大于98%的物质，可直接计算标准储备溶液的浓度，对于小于98%的物质，需先进行质量校正后进行计算。

5.1.2 37种挥发性有机溶剂混合对照品工作溶液

根据需要分别吸取适量的对照品储备溶液，至适宜容量瓶用纯水溶解并定容（37种挥发性有机溶剂线性范围见表2），得到混合对照品工作溶液。分别准确移取混合对照品工作溶液0.25ml、0.5ml、1ml、2.5ml、5ml、10mL至10mL容量瓶，定容后得到混合对照品系列溶液。

5.1.3正构烷烃混合对照品溶液的配制：

分别吸取适量的正戊烷、正己烷、正庚烷及C8—C40正构烷烃混标，以甲醇稀释得500µg/ml 的正构烷烃混合标准储备液。吸取适量正构烷烃混合标准储备液以水稀释得各组分浓度为0.1µg/ml的正构烷烃混合对照品溶液，该对照品溶液用于计算37种挥发性有机溶剂双柱保留指数。

5.2 样品处理

称取样品约1.0g（精确至0.001g）于100mL容量瓶中，加水分散并定容至刻度，脂溶性样品，加入适量甲醇后用水定容至刻度。涡旋1min。取10ml样品溶液至20ml顶空瓶中，加入1gNaCl（马弗炉550℃烘烤过夜），加铝盖密封并尽快测定。

5.3 测定

5.2.1  顶空参考条件

平衡温度：60℃

进样温度：100℃

传输线温度：120℃

平衡时间：30min

定量环：1mL

5.2.2  色谱参考条件

色谱柱：极性柱：VF-1301ms毛细管色谱柱(30m×0.25mm×1µm)

弱极性柱：DB-5ms毛细管色谱柱(30m×0.25mm×1µm)

流量：1.3mL/min；

进样口温度：150℃

进样方式：分流进样，分流比50:1

程序升温：初始温度30℃，保持10min，以5℃/min升至100℃，30℃/min升至220℃，保持5min。

5.2.3  质谱参考条件

电子轰击源，碰撞能量70eV；离子源温度230℃；四级杆温度150℃；传输线温度220℃；选择离子监测（SIM）模式。37种挥发性有机溶剂在极性柱和弱极性柱的保留时间，定性离子和定量离子见表3。采用分时段分别监测，极性柱和弱极性柱的质谱参数分别见表5、表6。

表3  37种挥发性有机溶剂的GC-MS检测参数

| 序号 | 物质名称 | 保留时间/min | 定量离子(m/z) | 定性离子1(m/z) | 定性离子2(m/z) | 丰度比（VF-1301ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VF-1301ms | DB-5ms |  |  |  |  |
| 1 | 乙醇 | 2.128 | 2.135 | 45 | 46 | / | 100:42 |
| 2 | 乙醚 | 2.211 | 2.711 | 59 | 74 | 31 | 100:98:63 |
| 3 | 丙酮 | 2.472 | 2.523 | 43 | 58 | 42 | 100:66:8 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 2.637 | 2.911 | 74 | 73 | / | 100:38 |
| 5 | 异丙醇 | 2.643 | 2.611 | 45 | 43 | 41 | 100:25:6 |
| 6 | 乙腈 | 2.755 | 2.485 | 41 | 38 | 39 | 100:19:10 |
| 7 | 乙酸甲酯 | 2.815 | 3.124 | 43 | 74 | 59 | 100:42:7 |
| 8 | 二氯甲烷 | 2.956 | 3.274 | 84 | 49 | 86 | 100:74:65 |
| 9 | 甲基叔丁基醚 | 3.288 | 4.051 | 73 | 57 | 41 | 100:21:14 |
| 10 | 正丙醇 | 4.133 | 3.794 | 31 | 59 | 42 | 100:45:27 |
| 11 | 2-丁酮 | 4.93 | 4.890 | 43 | 72 | 57 | 100:52:11 |
| 12 | 乙酸乙酯 | 5.102 | 5.646 | 43 | 61 | 70 | 100:24:23 |
| 13 | 四氢呋喃 | 5.327 | 6.262 | 42 | 71 | 72 | 100:76:84 |
| 14 | 仲丁醇 | 5.518 | 5.164 | 45 | 59 | 43 | 100:31:15 |
| 15 | 氯仿 | 5.677 | 6.148 | 83 | 85 | 47 | 100:66:13 |
| 16 | 环己烷 | 5.975 | 8.389 | 84 | 56 | 69 | 100:82:31 |
| 17 | 四氯化碳 | 6.219 | 8.276 | 117 | 119 | 121 | 100:98:32 |
| 18 | 苯 | 6.781 | 8.205 | 78 | 77 | 51 | 100:22:9 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 7.092 | 7.720 | 62 | 64 | 49 | 100:33:33 |
| 20 | 异丁醇 | 7.211 | 6.255 | 43 | 41 | 42 | 100:68:60 |
| 21 | 乙酸异丙酯 | 7.511 | 8.377 | 43 | 61 | 87 | 100:37:27 |
| 22 | 三氯乙烯 | 9.163 | 11.287 | 130 | 132 | 95 | 100:100:69 |
| 23 | 正丁醇 | 9.831 | 8.584 | 56 | 41 | 31 | 100:47:24 |
| 24 | 二氧六环 | 10.777 | 11.943 | 88 | 58 | 29 | 100:45:9 |
| 25 | 乙酸丙酯 | 11.61 | 12.496 | 43 | 61 | 73 | 100:52:27 |
| 26 | 4-甲基-2-戊酮 | 14.122 | 14.177 | 43 | 58 | 85 | 100:62.:40 |
| 27 | 甲苯 | 14.306 | 15.852 | 91 | 92 | 65 | 100:65.:8 |
| 28 | 异戊醇 | 14.903 | 14.048 | 55 | 70 | 42 | 100:84.:52 |
| 29 | 乙酸异丁酯 | 15.522 | 16.361 | 43 | 56 | 73 | 100:51.:35 |
| 30 | 四氯乙烯 | 15.937 | 18.037 | 166 | 164 | 129 | 100:80.:60 |
| 31 | 正戊醇 | 16.637 | 15.987 | 55 | 42 | 70 | 100:85.:83 |
| 32 | 乙酸丁酯 | 17.673 | 18.506 | 43 | 56 | 41 | 100:64.:16 |
| 33 | 乙基苯 | 19.364 | 20.824 | 91 | 106 | 105 | 100:42.:6 |
| 34,35 | 对/间二甲苯 | 19.822 | 21.307 | 91 | 106 | 105 | 100:68:27 |
| 36 | 乙酸异戊酯 | 20.569 | 21.475 | 43 | 70 | 55 | 100:108:66 |
| 37 | 邻二甲苯 | 20.896 | 22.270 | 91 | 106 | 105 | 100:64:23 |

注：VF1301ms色谱柱用于37种挥发性有机溶剂的定性筛查、确证和定量测定；

DB-5ms色谱柱用于37种挥发性有机溶剂的定性筛查。

表4  定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度/% | ＞50 | ＞50~20 | ＞20~10 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对误差/% | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

表5  37种挥发性有机溶剂选择离子监测模式的质谱参数（极性柱）

| Segment No. | Time/min | selected ion(m/z) | Dwell time/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0—4.5 | 86, 84, 74, 73, 59, 58, 57, 49, 46, 45，43,42,41,39,38,31,28 | 20 |
| 2 | 4.5—6.5 | 121,119,117,85,84,83,72,71,70,69,61,59,57,56,47,45,43,42 | 20 |
| 3 | 6.5—8.0 | 87,78,77,64,62,61,51,49,43,42,41 | 30 |
| 4 | 8.0—11.0 | 132，130，95,88,58,56,41,31,29 | 30 |
| 5 | 11.0—13.2 | 73.61.43 | 100 |
| 6 | 13.2—15.2 | 92,91,79,70,65,58, 55,52,51,42 | 30 |
| 7 | 15.2—16.2 | 166,164,129,73,56,43 | 60 |
| 8 | 16.2—18.4 | 70.56.55.43.43.42.41 | 60 |
| 9 | 18.4—33.0 | 106,105,91,70,56,55,43, | 40 |

表 6 37种挥发性有机溶剂选择离子监测模式的质谱参数（弱极性柱）

| Segment No. | Time/min | selected ion(m/z) | Dwell time/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0—4.4 | 86, 84, 74, 73, 59, 58, 57, 49, 46, 45，43,42,41,39,38,31,28 | 20 |
| 2 | 4.4—7.0 | 85,83,72,71,70, 61,59,57,47,45,43,42,41 | 30 |
| 3 | 7.0—10.5 | 121，119,117，87，84，78,77,69，64,62,61,56.51,49,43,41,31 | 20 |
| 4 | 10.5—13.5 | 132，130，95,88,73,61，58,43,29 | 40 |
| 5 | 13.5—15.2 | 79,70, 55,52,51 ,42 | 40 |
| 6 | 15.2—17.5 | 92,91, 73，70, 65, 56,55,43,42 | 40 |
| 7 | 17.5—19.5 | 166,164,129, 56,43，41 | 50 |
| 8 | 19.5—33.0 | 106,105,91,70,55,43 | 50 |

5.2.4 样品测定

在设定顶空、色谱和质谱条件下，测定待测溶液。

5.2.5 保留指数的测定

取正构烷烃混合对照品溶液在设定色谱和质谱条件下进行测定，分别记录各正构烷烃的保留时间，采用线性升温公式计算各组分的KI值，见下式：

式中：tx---被分析组分流出峰的保留时间（min）；

tn，tn+1---分别为碳原子数处于n和n+1之间的正烷烃（tn<tx<tn+1）的保留时间（min）。

6 数据库的应用

6.1 初筛数据库的使用

按5.1项下方法处理好样品后注入气相色谱-质谱仪，分别测定样品在极性柱和弱极性柱上的保留指数，与本项目自建的双柱保留指数数据库进行对比，若样品待测组分均在某溶剂双柱保留指数数据库数据范围内，则使用NIST质谱库检索进一步确认待测组分。若结果仍成阳性，则使用对照品再进行确证和定量计算。具体技术路线见图1。

图1  化妆品中溶剂残留通用检测方法建立的技术路线

6.2 样品的确证与定量测定

按5.1项下方法处理好样品后注入连接极性色谱柱的气相色谱-质谱仪，根据工作曲线求出各种挥发性有机溶剂的含量。

7 分析结果的表述

7.1 计算

D ( ( ( V

ω（残留溶剂含量）= —————— (((((((((((（1）

# m

# 式中：ω—— 化妆品中残留溶剂含量，µg/g；

( —— 从校准曲线上查得的待测样液中挥发性有机溶剂的质量浓度，µg /mL；

V —— 样品定容体积，mL；

# m —— 样品取样量，g；

# D —— 稀释倍数（不稀释则取1）。

## 7.2 回收率和精密度

37种挥发性有机溶剂的方法回收率在60% ~ 130%之间，相对标准偏差在10%以内。

## 8 图谱

图2  37种挥发性有机溶剂总离子流图（极性柱）

## 1:乙醇；2：乙醚；3：丙酮；4：甲酸乙酯；5：异丙醇；6：乙腈；7：乙酸甲酯；8：二氯甲烷；9：甲基叔丁基醚；10：正丙醇；11:2-丁酮；12：乙酸乙酯；13：四氢呋喃；14：仲丁醇；15：氯仿；16：环己烷；17：四氯化碳；18：苯：19:1,2-二氯乙烷；20：异丁醇；21：乙酸异丙酯；22：三氯乙烯；23：正丁醇；24：二氧六环；25：乙酸丙酯；26:4-甲基-2-戊酮；27：甲苯；28：异戊醇；29：乙酸异丁酯；30：四氯乙烯；31正戊醇；32：乙酸丁酯；33：乙基苯；34,35：间/对二甲苯；36：乙酸异戊酯；37：邻二甲苯

图3  37种挥发性有机溶剂总离子流图（弱极性柱）

## 1:乙醇；2：乙腈：3：丙酮； 4：异丙醇；5：乙醚；6：甲酸乙酯； 7：乙酸甲酯；8：二氯甲烷；9：正丙醇；10：甲基叔丁基醚；11:2-丁酮；12：仲丁醇；13：乙酸乙酯；14：氯仿；15：四氢呋喃；16：异丁醇；17：1,2-二氯乙烷；18：苯：19: 四氯化碳；20：乙酸异丙酯；21：环己烷；22：正丁醇；23：三氯乙烯；24：二氧六环；25：乙酸丙酯；26:4-甲基-2-戊酮；27：异戊醇；28：甲苯；29：正戊醇；30：乙酸异丁酯；31：四氯乙烯；32：乙酸丁酯；33：乙基苯；34,35：间/对二甲苯；36：乙酸异戊酯；37：邻二甲苯

## 9 说明

## 37 种挥发性有机溶剂理化性质见附录A；

37种挥发性有机溶剂禁、限用表见附录B。

附录A

37种挥发性有机溶剂理化参数

| 编号 | 名称 | CAS号 | 化学式 | 相对分子量 | 熔点 | 沸点 | 储存条件 | 水溶解性 | 化学性质 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙基苯 | 100-41-4 | C8H10 | 106.17 | −95 °C | 34.6 °C | 0—6°C | 0.0206 g/100 mL | 无色液体，具有芳香气味，蒸气略重于空气。 溶于乙醇、苯、四氯化碳及乙醚，几乎不溶于水。 | 用作苯乙烯的原料，也用于制药和其他有机合成 |
| 2 | 乙醚 | 60-29-7 | C4H10O | 74.12 | -116 °C | 34.6 °C | Store at RT. | 69 g/L (20 ºC) | 无色易挥发的流动液体，有芳香气味。具有吸湿性，味甜。 溶于乙醇、苯、氯仿及石油，微溶于水。 | 常用作分析试剂、溶剂及萃取剂，也用于有机合成 |
| 3 | 二氯甲烷 | 75-9-2 | CH2Cl2 | 84.93 | -97 | 39.8—40 °C | Store at RT. | 20 g/L (20 ºC) | 无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。 溶于约50倍的水，溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N，N-二甲基甲酰胺混溶。 | 二氯甲烷是杀菌剂腈菌唑和咪菌唑生产的原料，也是一种很好的溶剂。 |
| 4 | 甲酸乙酯 | 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 | −80 °C | 52—54 °C | Flammables area | 11 g/100 mL (18 ºC) | 无色透明液体，易挥发，有好闻的芳香味。 与乙醇、乙醚混溶，易溶于丙酮。在水中溶解度11.8g/100ml。 | GB 2760—96规定为允许使用的食用香料。主要用于配制朗姆酒、杏、桃、菠萝、什锦水果和雪莉酒等型香精。 |
| 5 | 丙酮 | 67-64-1 | C3H6O | 58.08 | -94 °C | 56 °C | Store at RT. | soluble | 无色易挥发易燃液体，微有香气。 能与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等混溶。能溶解油、脂肪、树脂和橡胶。 | 在化工、人造纤维、医药、油漆、塑料、有机玻璃、化妆品等行业中作为重要的有机原料，是优良的有机溶剂， |
| 6 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 | -98 °C | 57—58 °C | Flammables area | 250 g/L (20 ºC) | 无色液体，具有芳香味。 与醇、醚互溶，在水中溶解度为31.9g/100ml（20℃）。 | GB 2760一1996规定为允许使用的食用香料。 |
| 7 | 氯仿 | 67-66-3 | CHCl3 | 119.38 | -63 °C | 61 °C | 2—8°C | 8 g/L (20 ºC) | 无色透明、高折射率、易挥发的液体。有特殊香甜气味。 与乙醇、乙醚、苯、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和挥发油等混溶，微溶于水（25℃时1ml溶于约200ml水）。 | 主要用于制造氟利昂22，医药上用作溶剂和麻醉剂，也可作为橡胶、树脂、油脂的溶剂 用作溶剂、洗涤剂和各种带色化合物的提取剂 |
| 8 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | C4H8O2 | 88.11 | −84 °C | 76.5—77.5 °C | 2—8°C | 80 g/L (20 ºC | 无色、具有水果香味的易燃液体。 与醚、醇、卤代烃、芳烃等多种有机溶剂混溶，微溶于水。 | GB 2760—96规定为允许使用的食用香料。主要用于着香、柿子脱涩、制作香辛料的颗粒或片剂、酿醋配料。广泛用于配制樱桃、桃、杏等水果型香精及白兰地等酒用香精。 |
| 9 | 四氯化碳 | 56-23-5 | CCl4 | 153.82 | -23 °C | 76—77 °C | 2—8°C | 0.8 g/L (20 ºC) | 无色透明挥发液体，具有特殊的芳香气味。味甜。 1ml溶于2000ml水，与乙醇、乙醚、氯仿、苯、二硫化碳、石油醚和多数挥发油等混溶。 | 用作溶剂、灭火剂、有机物的氯化剂、香料的浸出剂、纤维的脱脂剂、粮食的蒸煮剂、药物的萃取剂、织物的干洗剂。 |
| 10 | 乙醇 | 64-17-5 | C2H6O | 46.06844 | -114°C | 78°C | Store at RT. | miscible | 无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。 溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。 | 是重要的基础化工原料之一，广泛用于有机合成、医药、农药等行业，也是一种重要的有机溶剂 |
| 11 | 苯 | 71-43-2 | C6H6 | 78.11 | 5.5 °C | 80 °C | 0—6°C | 0.18 g/100 mL | 无色至淡黄色易挥发、非极性液体。具有高折射性和强烈芳香味，易燃，有毒！与乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳和醋酸混溶，微溶于水。 | 最重要的基本有机化工原料之一,是生产合成树脂、塑料、合成纤维、橡胶、洗涤剂、染料、医药、农药、炸药等的重要基础原料。 |
| 12 | 环己烷 | 110-82-7 | C6H12 | 84.16 | 4-7 °C | 80.7 °C | Store at RT. | practically insoluble | 常温下为无色液体，具有刺激性气味。 不溶于水，溶于乙醇，丙酮和苯。 | 环己烷大部分用于制造己二酸、己内酰胺及己二胺（占总消费量98%），小部分用于制造环己胺及其他方面， |
| 13 | 乙腈 | 75-5-8 | C2H3N | 41.05 | −48 °C | 81—82 °C | 2—8°C | miscible | 无色透明液体，有类似醚的异香。 可与水、甲醇、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳和氯乙烯混溶。 | 化妆品卫生规范禁用物质 |
| 14 | 异丙醇 | 67-63-0 | C3H8O | 60.1 | -89.5 °C | 82 °C | Flammables area | miscible | 无色透明可燃性液体，有似乙醇的气味。 与水、乙醇、乙醚、氯仿混溶。 | 在制药和化妆品工业，异丙醇用于制造生产擦洗液，手和身体乳液，防腐剂，以及制药发红剂。 |
| 15 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.96 | -35 °C | 83 °C | 0—6°C | 8.7 g/L (20 ºC) | 无色透明油状液体，具有类似氯仿的气味，味甜。 溶于约120倍的水，与乙醇、氯仿、乙醚混溶。能溶解油和脂类、润滑脂、石蜡。 | 食品工业用加工助剂，一般应在制成最后成品之前除去，有规定食品中残留量的除外，无最大允许使用量。主要用于制造氯乙烯、乙二酸和乙二胺，还可作溶剂、谷物熏蒸剂、洗涤剂、萃取剂、金属脱油剂等 |
| 16 | 2-丁酮 | 78-93-3 | C4H8O | 72.11 | -87 °C | 80 °C | 2—8°C | 290 g/L (20 ºC) | 无色易燃液体，有丙酮的气味。 溶于水、乙醇和乙醚，可与油混溶。 | GB 2760—96规定为允许使用的食用香料。主要用于配制干酪、咖啡和香蕉型香精。亦可用作萃取溶剂。FEMA(mg/kg)：作香料用 |
| 17 | 三氯乙烯 | 28861 | C2HCl3 | 131.39 | -86 °C | 87 °C | 0—6°C | Slightly soluble. 0.11 g/100 mL | 无色稳定、低佛点重质油状液体，具有类似氯仿的气味。 与一般有机溶剂混溶，微溶于水。 | 用于制造靛蓝及其他染料，生产一氯代乙酸，是重要的工业溶剂，用作金属洗涤剂、干洗剂、农用杀虫剂等 |
| 18 | 乙酸异丙酯 | 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 | -73 °C | 88.8 °C | Flammables area | 2.90 g/100 mL | 无色透明液体，有水果香味。易挥发。 与醇、酮、醚等多数有机溶剂混溶。20℃时在水中溶解2.9%（重量）。 | 用作涂料、印刷油墨等的溶剂，也是工业上常用的脱水剂，药物生产中的萃取剂及香料组分。我国GB2760-86规定为允许使用的食用香料。主要用以配制朗姆酒香精和水果型香料的溶剂。 |
| 19 | 正丙醇 | 71-23-8 | C3H8O | 60.1 | -127 °C | 97 °C | Store at RT. | soluble | 无色透明液体，有类似乙醇的气味。 | 萃取溶剂；GB 27601996：食品用香料、食品加工助剂。丙醇直接用作溶剂或合成乙酸丙酯，用于涂料溶剂、印刷油墨、化妆品等。 |
| 20 | 仲丁醇 | 78-92-2 | C4H10O | 74.12 | −115 °C | 98 °C | Flammables area | 12.5 g/100 mL(20 ºc) | 无色透明微粘易燃液体，有强烈特殊气味。易溶于水，混溶于乙醇和醚。 | 萃取溶剂；香料。 |
| 21 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 | −95 °C | 102 °C | Flammables area | 2g/100 mL (20 ºC) | 无色液体，具有柔和的水果香味。 与醇、醚、酮、烃类互溶，微溶于水。 | GB 2760--1996规定为允许使用的食用香料。主要用以配制梨、蜜糖、香蕉、苹果、含醇饮料和醋栗等型香精，亦用作水果型香料的溶剂。 |
| 22 | 异丁醇 | 78-83-1 | C4H10O | 74.12 | −108 °C | 108 °C | Flammables area | 95 g/L (20 ºC) | 无色透明液体。有特殊气味。 溶于约20倍的水，与乙醇和乙醚混溶。 | 萃取溶剂。GB 2760-96规定为允许使用的食用香料。 |
| 23 | 甲苯 | 108-88-3 | C7H8 | 92.14 | -95 °C | 111 °C | 0—6°C | 0.5 g/L (20 ºC) | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 | 广泛用作有机溶剂和合成医药、涂料、树脂、染料、炸药和农药等的原料。 |
| 24 | 乙酸异丁酯 | 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 | -99 °C | 116 °C | Flammables area | 7 g/L (20 ºC) | 具有柔和水果酯香味的水白色液体。 与醇、醚及烃类等多种有机溶剂混溶。 | 具有生梨和复盆子的香气，常作果实香精，用于调配香蕉、菠萝、复盆子和梨味香精。也用作玫瑰的调配剂。 |
| 25 | 正丁醇 | 71-36-3 | C4H10O | 74.12 | -89 °C | 117.6 °C | Store at RT. | 80 g/L (20 ºC) | 无色液体，有酒味。 20℃时在水中的溶解度7.7%（重量），水在正丁醇中的溶解度20.1%（重量）。与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂混溶。 | GB 2760—96规定为允许使用的食用香料。主要用于配制香蕉、奶油、威士忌和干酪等型香精。亦用作萃取用溶剂、色素稀释剂。 |
| 26 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | C2Cl4 | 165.83 | -22 °C | 121 °C | 0—6°C | -22.0℃ | 无色透明液体，具有类似乙醚的气味。 能溶解多种物质（如橡胶、树脂、脂肪、三氯化铝、硫、碘、氯化汞）。与乙醇、乙醚、氯仿、苯混溶。溶于约10000倍体积的水。 | 用作有机溶剂、干洗剂、油脂萃取剂、烟幕剂、脱硫剂及织物整理剂等。 |
| 27 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 | −78 °C | 124—126 °C | Flammables area | 0.7 g/100 mL (20 ºC) | 具有愉快水果香味的无色易燃液体。 与醇、酮、醚等有机溶剂混溶，与低级同系物相比，较难溶于水。 | GB 2760-96规定为允许使用的食用香料。作为香料，大量用于配制香蕉、梨、菠萝、杏、桃及草莓、浆果等型香精。亦可用作天然胶和合成树脂等的溶剂。 |
| 28 | 异戊醇 | 123-51-3 | C5H12O | 88.15 | -117 °C | 131—132 °C | Flammables area | 25 g/L (20 ºC) | 无色至淡黄色澄清油状液体。有苹果白兰地香气和辛辣味。蒸气有毒。混溶于乙醇和乙醚，微溶于水。 | GB 2760一96规定为允许使用的食用香料。主要用以配制苹果和香蕉等型香精。 |
| 29 | 正戊醇 | 71-41-0 | C5H12O | 88.15 | −78 °C | 136—138 °C | Flammables area | 22 g/L (22 ºC) | 无色液体，有杂醇油气味。 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮。 | GB 2760-86规定为允许使用的食用香料。用于巧克力、威士忌酒、香葱、苹果、坚果、面包、谷物等香精。 |
| 30 | 对二甲苯 | 106-42-3 | C8H10 | 106.17 | 12-13 °C | 138 °C | 0-6°C | insoluble | 无色液体，在低温下结晶。 可与乙醇、乙醚、苯、丙酮混溶，不溶于水。 | 用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料。 |
| 31 | 间二甲苯 | 108-38-3 | C8H10 | 106.17 | -48 °C | 139 °C | 0-6°C | insoluble | 无色透明液体，有强烈芳香气味。 不溶于水，溶于乙醇和乙醚。 | 用于生产间苯二甲酸、间甲基苯甲酸、间苯二甲腈等，也可用作医药、染料、香料、彩色胶片成色剂的原料。 |
| 32 | 乙酸异戊酯 | 123-92-2 | C7H14O2 | 130.18 | -78 °C | 142 °C756 mm Hg | Flammables area | 0.20 g/100 mL. Slightly soluble | 无色透明液体，有愉快的香蕉香味。易挥发。 与乙醇、乙醚、苯、二硫化碳等有机溶剂互溶，几乎不溶于水。 | GB 2760—96规定为允许使用的食用香料。广泛用于配置各种果味食用香精，如雪梨、香蕉等型，在烟用和日用化妆香精中亦适量应用。 |
| 33 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | C8H10 | 106.17 | -26--23 °C | 143—145 °C | 0—-6°C | insoluble | 无色透明液体，有芳香气味。 可与乙醇、乙醚、丙酮和苯混溶，不溶于水。 | 主要用于生产邻苯二甲酸酐。 |
| 34 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 | -110 °C | 55—56 °C | −20°C | 51 g/L (20 ºC) | 无色、低粘度液体，具有类似萜烯的臭味。 微溶于水，但与许多有机溶剂互溶。 | 主要用作汽油添加剂，提高辛烷值，亦可裂解制得异丁烯。 |
| 35 | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 | C4H8O2 | 88.11 | 12 °C | 101 °C | Flammables area | SOLUBLE | 无色液体。能与水及多数有机溶剂混溶。当无水时易形成爆炸性过氧化物。有清香的酯味。 | 该品在医药、化妆品、香料等特殊精细化学品制造，以及科学研究中作为溶剂、反应介质、萃取剂使用。 |
| 36 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | C6H12O | 100.16 | -84 °C | 117—118 °C | 2—8°C | 17 g/L (20 ºC) | 本品为具有樟脑气味的无色透明液体，能与酚、醛、醚、苯等有机溶剂混溶。本品有毒，蒸气刺激眼睛和呼吸道。 | 香料。主要用以配制朗姆酒、干酪和水果型香精。 |
| 37 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | C4H8O | 72.11 | 33-36 °C | 66 °C | 2—8°C | miscible | 无色透明液体，有乙醚气味。 与水、醇、酮、苯、酯、醚、烃类混溶。 | 用作色谱分析试剂、有机溶剂及尼龙66中间体。 |

附录B

37种挥发性有机溶剂禁、限用表

第一类：禁用有机溶剂

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | Benzene |
| 2 | 氯仿 | Chloroform |
| 3 | 乙腈 | Acetonitrile |
| 4 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride |
| 5 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene |
| 6 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene |

第二类：限用有机溶剂

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 二氯甲烷 | Dichloromethane |

第三类：《化妆品卫生规范》（2007）暂无规定有机溶剂

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 乙醇 | Etanol |
| 9 | 乙醚 | Diethyl ether |
| 10 | 丙酮 | Acetone |
| 11 | 甲酸乙酯 | Ethyl formate |
| 12 | 异丙醇 | Isopropanol |
| 13 | 乙酸甲酯 | Methyl acetate |
| 14 | 甲基叔丁基醚 | tert-Butyl methyl ether |
| 15 | 正丙醇 | 1-Propanol |
| 16 | 2-丁酮 | 2-Butanone |
| 17 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate |
| 18 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran |
| 19 | 仲丁醇 | sec-Butanol |
| 20 | 环己烷 | Cyclohexane |
| 21 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane |
| 22 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-propanol |
| 23 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl acetate |
| 24 | 正丁醇 | 1-Butanol |
| 25 | 1,4-二氧六环 | 1,4-Dioxane |
| 26 | 乙酸丙酯 | Propyl acetate |
| 27 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone |
| 28 | 甲苯 | Toluene |
| 29 | 正戊醇 | 1-Pentanol |
| 30 | 乙酸异丁酯 | Isobutyl acetate |
| 31 | 异戊醇 | 3-Methyl-1-butanol |
| 32 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate |
| 33 | 乙基苯 | Ethylenzene |
| 34 | 对二甲苯 | P -Xylene |
| 35 | 间二甲苯 | m-Xylene |
| 36 | 乙酸异戊酯 | Isoamyl acetate |
| 37 | 邻二甲苯 | 1,2-Dimethylbenzene |