教育行业标准《圆二色光谱方法通则》（征求意见稿）

编制说明

受国家计量认证高校评审组、高校分析测试中心研究会委托，本标准修订编写建议稿由上海交通大学分析测试中心作为主持修订单位，南京师范大学分析测试中心、江南大学分析测试中心为辅助修订单位，扬州大学分析测试中心为参与修订单位一起完成。在修订稿编写的过程中，四位老师查阅了大量的资料，进行了充分的调查研究和讨论，并严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和其它有关规定执行。在标准修订过程中，还得到了英国应用光物理公司、华洋科仪公司、日本JASCO公司的应用专家们的大力支持。

## 1  参考国内标准情况

在原《JY/T 026圆二色光谱方法通则》的基础上，参考了国内标准编写、实验室用水、紫外以及圆二色相关的标准和规程，列表如下：

[1] GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

[2] GB/T 20001.4-2009 标准编写规则 第4部分：化学分析方法

[3] GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

[4] GB/T 9721-2006 化学试剂 分子吸收分光光度法通则（紫外和可见光部分）

[5] GB/T 26813-2011 双光束紫外可见分光光度计

[6] GB/T 26798-2011 单光束紫外可见分光光度计

[7] 中华人民共和国药典 2015版 二部

[8] JJG 026-1996 圆二色谱仪检定规程（待修订）

## 2  主要制定过程

## 2015.6.24，成立修订单位的工作组，组长王瑞斌，组员张林群、张银志、胡茂志、侯静文，评审专家朱邦尚；组建了圆二色通则修订QQ讨论组。

## 2015.6.24，高校通则标准修订培训班开班，各成员参加标准制订和修订规范化培训。会后CDS工作组召开第一次会议，根据培训内容对CDS标准修订中面临的问题进行讨论，制定初步标准修改计划方案。组内成员分工，共同开始修订工作。

## 2015年6月25日-7月1日，期间组长多次组织网上讨论和邮件沟通，进行先期的沟通和交流，并查阅相关标准和书籍、文献资料，提出通则修改意见和建议。

2015.7.1-8.21，明确制定标准修订计划和方案。工作组严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，在调查研究和组内意见的基础上，对圆二色通则进行仔细修订，形成修订初稿。

2015年8月22日-9月9日，工作组以邮件和qq方式对《圆二色光谱方法通则》第一稿进行了多次的讨论和修改，并邀请英国应用光物理以及华洋公司的技术专家对第一稿进行了修改。

2015年9月10日，由组长汇总修改意见，按照标准编写格式完成《圆二色光谱方法通则》的送审讨论稿和编制说明。

2016年3月23日，由组长在英国应用光物理总部与英国应用光物理公司技术专家对送审稿进行讨论，修改。

# 3  主要修订的内容

圆二色光谱方法是手性材料的最重要的常规表征手段之一，原《JY/T026-1996 圆二色方法通则》编写于1996年，1997年1月23日发布并于1997年4月1日开始实施。近二十年来，随着圆二色光谱技术的快速发展，原通则中的部分内容已显陈旧。为了圆二色光谱仪更好地发挥作用并保障测试方法的及时有效，有必要对原通则进行修订。本次修订后的通则的内容只包括原通则中涉及的紫外与可见波段的圆二色光谱法。主要技术内容的依据是原《JY/T026-1996 圆二色方法通则》和紫外可见分光光度计的各种标准。

修订后的通则的名称为《圆二色光谱方法通则》。

修订后的《圆二色光谱方法通则》，可作为高校仪器分析测试的标准依据和实验室资质认定的立项依据。

## 本次主要修订内容如下：

——标准名称由《圆二色谱方法通则》改为《圆二色光谱方法通则》

——修改了适用范围；

——增加了规范性引用文件；

——增加了与本通则相关的术语和定义；

——扩充了“方法原理”部分内容，单独介绍了旋光光谱以及磁圆二色原理；

——补充了试剂和材料的内容；

——修改了仪器组成，补充了仪器性能指标；

——补充并修改了试样制备方法的分类及相应内容，完善了“样品”中固体样品的内容；

——修改并完善了分析步骤和测试条件部分的内容；

——修改了分析结果的表述。

——补充了安全注意事项

——建议对JJG 026-1996 圆二色谱仪检定规程进行修订。

本标准主要修订单位：上海交通大学分析测试中心、南京师范大学分析测试中心、江南大学分析测试中心、扬州大学分析测试中心。

本标准主要修订人员：王瑞斌	、张林群、张银志、胡茂志。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JY/T 026-1996

《圆二色光谱方法通则》编制组

二0一五年九月十日