采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 省军粮应急保障中心仪器设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2018HACZ1887 |
| 供货及安装地点 | 安徽军粮供应保障应急中心（安徽省舒城县杭埠镇） |
| 供货及安装期限 | 合同签订后60个日历日 |
| 付款方式 | 验收合格后一次性付全款。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲气相色谱仪(原装进口) | 一、用途 通过气相色谱分离检测粮油组成成份分析、农药残留分析等。 二、技术参数 1、工作条件 电源:220V±10%,5Ohz；操作环境温度:18-28°C；操作状态湿度:40%-70%； 2、柱温箱 2.1柱箱温度:室温以上4°C ~450°C； 2.2★程序升温：不低于28阶/29平台； 2.3★升温速率: 至少0~100℃/min及以上； 2.4控温精度:0.01℃； 2.5★温度稳定性:周围温度每变化1℃,柱温箱温度变化小于0.01℃； 2.6冷却速度:从450降到50℃必须在230秒以内； 3、进样单元 3.1配备的AFC或者EPC流量控制系统:具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制； 3.2★最高分流比：12000：1及以上；（投标文件中须要提供工作站软件截图证明） 3.3★分流/不分流进样口，最高温度≥350℃； 3.4★压力设定全部采用电子流量控制，全量程控制精度可达到0.01psi（投标文件中须要提供工作站软件截图证明）； 3.5峰面积重现性: < 1.0% RSD； 3.6进样口和色谱柱安装更换：不使用任何工具； 4、检测器 进口检测器单元，目前需要3个,一台主机必须同时安装四个独立控温的检测器,检测器的气体由压力控制系统控制。 4.1电子捕获检测器(ECD) 4.1.1最高使用温度:400°C； 4.1.2★检测限:≤4.5fg/s(γ-BHC)； 4.1.3动态范围:≥104； 4.1.4检测器的数据采集速率: ≥250Hz（2ms）； 4.2火焰光度检测器(FPD) 4.2.1最高操作温度：400 ℃； 4.2.2检测限:检测限：磷P≤50fgP/s (磷酸三丁酯)、硫S≤2.5 pgS/s (十二烷硫醇)； 4.2.3动态范围:P 104、S 103； 4.2.4检测器的数据采集速率: ≥250Hz（2ms）； 4.3 火焰离子检测器（FID） 4.3.1最高操作温度：450°C； 4.3.2最低检出限：≤1.4pgC/S； 5、液体自动进样器 5.1★原装进口产品，自动进样器与气相主机须为同一品牌； 5.2★样品位数：≥100位（2ml）； 5.3液体进样量范围：与设备使用要求相适应； 6、电脑和打印机 品牌商用台式计算机,配置为正版Windows7操作系统,CPU: Intel Core7；主板 Intel Q77:内存:DDR3 1333 4G:硬盘:1TB；显卡: AMD HD7450独立显卡,1GB显存；网卡:1×1000M以太网卡；显示器:22寸以上宽屏液晶； 光电键鼠。A4彩色激光打印机。 7、数据处理系统 7.1工作站软件：原版。软件可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序； 7.2可进行同台仪器的不同检测器，不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认； 7.3★具有交互模式的彩色触摸屏进行操控,完全控制及显示所有温度区域和载气流量，完全控制所有检测器功能和检测器气体； 7.4★支持中/英文工作站；支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。供货前向采购人提供中文或英文工作站的界面截图证明； 7.5报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板；标准配备PDF输出功能； 7.6法规符合性：具有安全性策略、系统策略、采购人权限和采购人管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11等相关法规的要求。 三、仪器配置 1、气相色谱主机1套； 2、分流/不分流进样口2套； 3、电子捕获检测器ECD 1套； 4、火焰光度检测器 FPD 1套； 5、火焰离子检测器FID 1套； 6、不低于100位液体自动进样器1套； 7、原厂毛细管农残色谱柱共9根； 8、气路净化装置(用于载气的,助燃气的除氧,除湿,除烃)及氢气管 1根、载气管2根； 9、计算机和打印机各1台； 10、色谱中文工作站软件1套； 11、提供仪器消耗品包1套，包含：衬管O型圈5包，分流/不分流衬管4包，不分流称管1包，柱接头4包，通用隔垫400个,高级绿色不粘连隔垫100个，石墨密封垫6包、自动进样针4支，毛细柱切割器2个，堵头4包，检漏液1瓶，原装样品瓶及盖400个，样品瓶垫200个，气体减压阀转换接头3套等。 12、气源组件1套（氮气钢瓶+阀+气、空气发生器、氢气发生器各1套）； 13、其它保证仪器正常使用的辅材、配件、备品； 14、技术资料：详细的中英文操作指南,仪器维护的有关资料及质量认证书、全套仪器操作说明书。 四、资质、售后及验收 1、★产品制造商或国内总代理应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室； 2、★本产品只接收原装进口设备，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件应包含所投产品生产厂商技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；并提交进口报关单查验； 3、中标供应商供应商须在合同签订后一周内提供仪器安装布局图和相关要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导；所投产品生产厂商免费提供安装工具并负责免费安装，仪器安装及培训期间损坏由中标供应商负责； 4、仪器安装后, 中标供应商所投产品生产厂商为采购人提供现场培训；除现场安装培训外，还为1名操作人员提供1次至公司DEMO实验室进行相关软硬件的操作培训（培训费、交通费、食宿费用全部包括在总价中）； 5、★质量保证期:安装调试检测正常，验收合格后，至少免费质保一年,供货前提供产品制造商或国内总代理质保承诺函，在质保期内所有服务全部免费； 6、如果仪器出现故障,在接到维修服务请求后,所投产品生产厂商应在8小时内作出应答,进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时,在48小时内到达现场。 | 1台 |
| 2 | ▲石墨炉原子吸收分光光度计(原装进口) | 一、用途 适用于粮食中各种营养元素和有害元素的检测。 二）技术参数 1、仪器工作环境要求：温度：16ºC -35ºC；相对湿度 20%-80%； 2、★检测器为光电倍增管； 3、光学系统 3.1系统形式：全封闭光学系统； 3.2反射元件：石英涂膜、正面抛光； 3.3★波长范围：180nm-900nm，计算机控制自动选择波长； 3.4大面积光栅≥54mmx54mm，刻线密度≥1800条/mm 3.5双闪耀波长：236nm，597nm 3.6线色散率倒数：1.6nm/nm 3.7焦距：267nm； 3.8光谱带宽：含0.2、0.7和2.0nm，狭缝、高度全范围可调。 4、★灯架：6个及以上灯架操作、可同时预热5个以上元素灯； 5、石墨炉 5.1采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥50ul； 5.2 ★石墨炉配备全彩色（或高清）摄像装置，实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程； 5.3加热石墨炉系统，石墨管工作保证温度均匀，无温度梯度； 5.4校正背景系统，光路无偏正镜遮挡，无灵敏度损失； 5.5光控最大功率，真实温度升温装置，每10毫秒监测一次； 5.6石墨管内外保护气绝对分开； 5.7石墨炉气动式锁紧和打开，石墨管与石墨锥柔性接触； 5.8配置可控温、全自动进口原装循环冷却水系统； 6、石墨炉自动进样器 6.1★配备（或可扩展至）50位以上样品盘，带取样嘴清洗池； 6.2最低样品量0.1ml；进样量1-99ul，最小增量1 ul； 6.3自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制； 7、数据处理系统 7.1基于Windows XP的AA WINLAB 操作软件； 7.2吸收值、浓度或发射强度读数可在0.01-100倍范围连续标尺扩展； 7.3积分时间0.1-60秒任选，增量0.1秒； 7.4数据读出：时间平均积分法、峰面积法、峰高法等俱全； 7.5内置数理统计功能；15个及以上标准点的各种校正曲线法任选；可任选单标进行曲线斜率校正；可进行校正曲线编辑、通用数据输入、第三报告加入； 7.6可自动执行自诊断程序； 7.7可打印各种形式的分析报告，可边测定边打印，也可测定后打印； 7.8可全自动、连续测定多种元素（含GB2762规定的金属元素铅、镉、铬）； 8、★仪器验收考核指标 石墨炉灵敏度：Cd特征质量(0.4pg，RSD(2％； 石墨炉实测性能：1%氯化钠基体溶液中9ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999； 典型元素检出限：Pb、Cd≤0.1mg/kg；Hg≤0.02mg/kg； Cr≤1mg/kg。 实验标准：参照GB5009相关要求。 三）仪器配置 1、石墨炉原子吸收分光光度计主机1台；包括氩气瓶（含高纯气＞99.99%及减压阀）1瓶； 2、石墨炉循环冷却水系统1套； 3、电脑 1台：处理器:英特尔® 酷睿处理器/内存:4G DDRIII/显卡: 1G 独立显卡/光驱/网卡:集成千兆网卡/其它:前置2口USB2.0,1个PCI插槽/电源:180W电源/显示器:20英寸宽屏液晶显示器； 4、激光打印机1台； 5、带平台的原装涂层石墨管30个； 6、原装石墨锥1套； 7、石墨炉进样毛细管组件1套； 8、 配套进口Pb、Cd、Hg、As、Sn、Ni、Cr等元素灯各一个； 9、配套元素灯≥7只； 10、废液桶（必须带液面控制及安全连锁系统）1个； 11、石墨炉管内消解气路1套； 12、原版操作软件系统1套； 13、配套仪器控制、结果分析软件1套； 14、安装工具1套，各种连接线、电源线、管线等配齐； 15、其它保证仪器正常使用的辅材、配件、备品。 四）资质、售后及验收 1、★供货前向采购人提供：所投产品须具有所投产品生产厂商 CE认证证书、所投产品型号的采购人名单及联系方式； 2、★本产品只接收原装进口设备，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件应包含该设备技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；中标供应商提交进口报关单查验。 3、中标供应商中标供应商合同签订后一周内提供仪器安装布局图和相关要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导；所投产品生产厂商免费提供安装工具并负责免费安装，仪器安装及培训期间损坏由仪器公司负责；安装验收期间，在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等。 4★质量保证期：仪器安装测试正常，验收合格后，至少免费质保一年。提供产品制造商或国内总代理质保承诺函，在质保期内所有服务全部免费； 5、如果仪器出现故障,在接到维修服务请求后,所投产品生产厂商应在8小时内作出应答,进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时,在48小时内到达现场； 6、投标供应商应提供仪器厂家出具的易损件更换及上门维修服务优惠价格文件 | 1台 |
| 3 | ▲液相色谱-原子荧光联用仪(可用于形态分析) | 一、主要用途 用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、锌等元素的痕量分析测量及砷、汞、硒、锑等元素的不同形态的分析。 二）技术指标 1、原子荧光光度计部分 1.1原子荧光光度计，可测As、Se、Pb、Bi、Sb等元素； 1.2检出限(D.L.)：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、S＜0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L； Ge＜0.05µg/L；Zn＜1.0µg/L； 1.3★精密度≤0.9%（供货前须提供省级以上计量部门出具的型式评价报告扫描件或影印件）； 1.4线性范围：三个数量级； 1.5光源采用特制空心阴极灯，无需编码； 1.6全自动内置式进样系统。样品进样量以及还原剂用量可根据需要进行精确调整； 1.7光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统； 1.8点火装置：采用快速低温原子化器氩氢火焰自动点燃装置； 1.9高效低温石英炉原子化器； 1.10气路系统：省气型双路自动流量控制气路系统，能自动控制与诊断，关机可自动切断气源，可自动保护； 1.11具备氩氢火焰实时观察窗； 1.12★具有主动式有害元素捕集阱装置，在线消除还原气泡功能； 1.13具备气液分离装置，气液分离彻底；含有水蒸气去除装置，除水彻底； 1.14可自动在线高浓度稀释，自动清洗，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）； 1.15可升级直接固体进样测汞镉，样品无需消解，直接检测样品中的汞镉； 1.16总量自动进样器，采用大于等于180位以上自动进样器，支持半自动运行，主机可以脱离自定进样器独立工作，连接自动进样器可实现全自动高效分析； 1.17★所投产品生产厂商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书； 2、形态部分 2.1可对样品中的砷、汞、硒、锑等元素进行形态分析； 2.2检出极限： As（Ⅲ）＜0.04ng；DMA＜0.08 ng；MMA＜0.08 ng； As（Ⅴ）＜0.2 ng； Hg(II) ＜ 0.05 ng； MeHg＜0.05 ng；EtHg＜0.05 ng； PhHg＜0.1 ng； Sb(III) <0.1ng/mL、Sb(V) <0.5ng/mL； SeCys＜0.3ng；SeMeCys＜1ng；Se(Ⅳ)＜0.1ng；SeMet＜2ng； 2.3分析时间：＜10分钟 2.4精密度： ＜ 5% 2.5线性范围：三个数量级 2.6相关系数：>0.999 2.7可检测的砷形态：可定性定量检测：砷酸盐、亚砷酸盐、一甲基砷、二甲基砷； 可定性半定量检测：一甲基砷、二甲基砷，可定性检测：砷糖； 可检测的汞形态：可定性定量检测无机汞、甲基汞、乙基汞、苯基汞； 可检测的硒形态：可定性定量检测亚硒酸盐、硒酸盐、硒代胱氨酸； 可检测的锑形态：锑酸盐,三价锑。 2.8具备在线紫外消解装置； 2.9采用高性能液相泵，超静音，输液稳定；操作方便简捷；PEEK材质的三通，抗酸、碱、有机溶剂的腐蚀； 2.10元素总量分析单元和形态分析单元采用各自独立的化学反应系统，可在线自动切换，无需手动拆换管路； 2.11★采用一体化设计：双液相泵，分离单元，在线紫外消解，柱温控制，进样阀，蒸汽发生及汽液分离系统于一箱体； 2.12两分钟快速分离两种无机砷。用于As(III)和As(V)的检测分析时间＜2分钟；洗脱方式：等度；最小定量浓度：1ng/mL。 3、液相泵 3.1输送模式: 具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵，具有突出的流速稳定性； 3.2泵头腔体材质： 钛材质； 3.3流速范围: 10ml 泵头 0.001~9.999 ml/min； 3.4流量精度: <0.1%（1ml/min，12 MPa）； 3.5最大运行压力:40Mpa； 3.6控制接口: RS 232 接口，LAN 口； 3.7梯度: 利用软件控制二元高压梯度泵； 3.8双通道在线脱气机； 三）仪器配置 1、原子荧光主机1台； 2、180位以上自动进样器1套； 3、工作站操作软件1套； 4、氢化物发生装置1套； 5、电脑、打印机个1套（知名品牌电脑（CPU:i5,内存≥4G,硬盘≥500G,屏幕≥19寸,标配正版Windows操作系统；打印机符合主流机型）； 6、形态液相泵2台； 7、汞、砷色谱柱各1套； 8、特制空芯阴极灯（As、Se、Hg、Sb）各1只； 9、液相色谱原子荧光联用软件1套； 10、氩气1瓶；硼氢化钾1瓶；氧（氩）气减压表1个；烟囱1个；废液桶1个； 11、原子荧光光谱分析方法手册 1套； 12、仪器正常使用需要的专用工具及其它必要附件。 四）资质、售后及验收 2、投标供应商投标文件中提供原厂印刷彩页和制造计量器具许可证扫描件或影印件，供货前向采购人提供制造商或国内总代理针对此项目的授权书。 3、制造商或国内总代理提供不低于2年的质保服务，全机免费保修，终身负责维修； 4、供应商应安排所投产品生产厂商技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和采购方验收确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成； 5、所投产品生产厂商免费向买方提供培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，要求提供二个全免费厂家培训名额，现场培训无人员数量限制； 6、所投产品生产厂商所投产品生产厂商供货前须在安徽省内配有售后服务机构，有专门技术服务人员，如仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在4小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场解决故障； | 1台 |
| 4 | 高精度容重水分测定仪(原装进口) | 一、用途 用于原粮水分、容重等参数的快速检测。 二、技术参数 1、工作原理：基于电导率（电容、近红外）原理的水分分析仪，谷物的水分含量同谷物颗粒的电导率（电容率等）存在相关性； 2、★测量品种：小麦、各类稻谷、籼米、粳米、玉米、黑麦、燕麦、草籽、大麦、糯玉米、糯米、葵花籽、油菜籽、大豆、亚麻等，具备55个以上品种。 3、★显示参数：水分、容重、温度； 4、测量范围：5%~40%； 5、全自动快速测量：自动测量，显示结果； 6、★高准确度 ：误差±0.3%（和GB5009.3对照）； 7、高稳定性：重复误差±0.1%； 8、操作温度：1℃~40℃；样品温度1℃~40℃直接检测； 9、定标丰富：提供所有预定品种定标曲线（和测量品种对应） ； 10、自动进样、自动称重、自动补偿温度、自动补偿表面水分； 11、可连接打印机 ；有一定存储容量，可追溯； 12、12、知名品牌电脑（CPU:i5,内存≥4G,硬盘≥500G,屏幕≥19寸,标配正版Windows操作系统和主流打印机一台； 13、电源：220V±10%、50HZ~60 HZ；自带变压稳压装置； 14、可移动车载使用； 三、仪器配置 1、主机1台（内置谷物检测模型）；量杯；使用手册；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收原装进口设备，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件须提供所投设备彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；并提交进口报关单查验； 2、免费采购人人员培训； 3、仪器免费保修一年；保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件，附厂家零部件供应价格表。 | 1台 |
| 5 | ▲液相色谱仪(紫外+荧光检测器，原装进口) | 一、用途 通过与试样预处理技术相配合,能够分离复杂相体中的微量成分,进行定量和定性分析,不受样品挥发性的限制。主要用于检测和确证粮食中真菌毒素含量。 二）技术参数 1、溶剂传输系统与在线脱气机 1.1★四元混合溶剂传输系统； 1.2★流速精度: ≤0.05%RSD，准确度：±1%； 1.3延迟体积:≤120ul 1.4集成在线真空脱气机：通道数:四路独立脱气；通道内部容积:1.5mL； 1.5★最高耐压：≥60Mpa； 2、自动进样系统 2.1样品位数：（2ml样品瓶）≥120； 2.2★进样器最大耐压：≥60Mpa，保证系统兼容性； 2.3采用微型计量泵定量（处于高压中流路中），流通式计量泵进样方式，计量系统耐高压，进样盘设计采用方块模块化设计； 2.4进样针为流通式设计,无需针内清洗,进样量标准0-100 uL增量为0.1uL,采用蠕动泵进行针外壁清洗； 2.5★ 进样体积准确度：0.5%； 2.6交叉污染≤0.004%，带外部针头清洗； 2.7★自动防沉淀振摇及侧移功能； 3、柱温箱 3.1★温度范围:5-80℃，具有升降温功能； 3.2安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况； 3.3温度准确度：±0.5℃； 3.4温度稳定性：±0.1℃； 3.5温度精度：±0.1℃； 3.6★柱容量至少能容纳5根色谱柱带保护住;半导体温控设计,流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换； 4、紫外检测器 4.1★光源：氘灯；具备温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息； 4.2波长为190-700 nm； 4.3★波长准确度:±0.1 nm； 4.4狭缝宽度:≤6.5nm 4.5★基线噪音:≤±0.25(10-5AU，基线漂移:＜1(10-4AU/h； 4.6★双温度控制器，分别控制模块温度和光路温度,采集速率:≥100Hz； 4.7信号数量：单波长检测和双波长检测 4.8自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证； 5超高灵敏度荧光检测器 5.1★脉动频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）； 5.2★激发波长:200-800nm； 5.3★发射波长:200-800nm； 5.4波长重现性:士0.2nm； 5.5波长准确度:士3nm； 5.6 最大数据采集频率：≥100HZ； 6、数据处理系统 仪器控制及数据处理系统参数输入：全中文界面,可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能；具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。 三）仪器配置 1、四元混合梯度泵1套； 2、高性能自动进样器1套； 3、高性能柱温箱1套； 4、超高性能紫外可见检测器1套； 5、超高灵敏度荧光检测器1套； 6、数据采集分析软件1套； 7、C18(4.6*250mm,5um)色谱柱3根；C18(4.6*150mm,5um)色谱柱3根； 8、提供满足2年使用的仪器耗材备件包：500个2mL样品瓶包含瓶盖和垫片，1L棕色溶剂瓶2个，透明1L溶剂瓶2个，溶剂过滤器一套，安装工具包1套，启始安装连接管路1套，PEEK接头2个，2个不锈钢零死体积两通接头， PTFE 滤芯5个 9、品牌电脑1台（Intel P4 i5处理器，双核、≥3G CPU，内存≥4GB，硬盘≥500GB，可刻录DVD光驱，数据采集频率：3.0Hz，光电鼠标，≥22″液晶显示器）； 10、高速激光打印机一台。 11、柱后衍生装置一套。 四）资质、售后及验收 1、★所投产品生产厂商应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室； 2、★本产品只接收原装进口设备不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件须提供所投产品生产厂商技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；并提交进口报关单查验； 3、中标供应商合同签订后一周内提供仪器安装布局图和相关要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导；所投产品生产厂商免费提供安装工具并负责免费安装，仪器安装及培训期间损坏由中标供应商负责； 4、仪器安装后,中标供应商为采购人提供现场培训；除现场安装培训外，还为1名操作人员提供1次至公司DEMO实验室进行相关软硬件的操作培训（培训费、交通费、食宿费用全部包括在总价中）； 5、★质量保证期:安装调试检测正常，验收合格后，至少免费质保一年,提供产品制造商或国内总代理质保承诺函，在质保期内所有服务全部免费； 6、如果仪器出现故障,在接到维修服务请求后, 中标供应商应在8小时内作出应答,进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时,在48小时内到达现场； 7、投标供应商应提供仪器厂家出具的易损件更换及上门维修服务优惠价格文件。 | 1台 |
| 6 | ▲重金属快速检测仪 | 一、用途 用于原粮卫生指标重金属：镉(Cd)、铅(Pb)、砷(As)等有害元素的快速检测，可进行元素的定性定量分析。 二、技术参数 1、工作电压：交流220V±10%，自带电源稳压器； 2、环境适应性：适应粮食收购现场的环境条件并保证测试结果的准确和稳定； 3、检测范围：可快速检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米等粮食样品的Cd、Pb、As、Hg、Se元素含量；并可扩展检测Ca、K、Zn、Mn、Fe、Rb、Sr、Zr等其他元素； 4、操作方式：全触屏操作，软件操作界面简单方便； 5、样品处理：无损快速检测，无需样品检测前处理；无需设备预热，开机即测； 6、测试时间：筛查，单元素≤3分钟，双元素≤6分钟；准确定量，单元素≤10分钟，双元素≤20分钟； 7、低消耗，绿色环保，无需使用化学试剂，无任何废水、废气、废酸排放； 8、仪器软件具有误操作提醒功能； 9、★全自动进样系统≥80位； 10、★检出限 镉（Cd）检出限≤0.03mg/kg，镉(Cd)分析精度RSD≤5%； 硒（Se）检出限≤0.06mg/kg， 硒（Se）分析精度RSD≤10%； 11、分析精度：两次独立测定结果的绝对差不得超过算术平均值的10%； 12、★探测器原装一体封装，探测器能量分辨率：≤129ev； 13、★高压电源：进口高精度数字控制高压电源，高压≥65kv，功率≤100W，8小时稳定性≤0.05%(供货前提供第三方证明文件)； 14、软件模式类型：筛查模式、定量模式； 15、软件权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式）； 16、软件结果输出：测试报告自动生成，报表输出；可人性化设置报告模板及EXECL格式； 17、软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能； 18、样品信息录入方式：条码扫描自动获取、主机键盘及手写录入、外置键盘录入； 19、 ★辐射安全：设备在使用中无放射泄露。射线防护优于国标《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准GBZ115-2002》，并提供国家授权的第三方测试机构出具仪器安全性（辐射计量）测试报告的复印件。需满足：设备有安全锁，特殊情况通过安全锁保护操作人员安全；仪器具备自动保护功能，防止误操作导致仪器辐射泄漏及仪器损坏；样品腔盖处于打开状态下，仪器具有任何模式和条件下仪器均无法工作的功能，物理隔断光管工作，从而避免辐射泄漏造成的人员伤害；提供省级环保部门颁布的辐射安全豁免证明，对所投型号仪器的辐射安全豁免证明所要求的管电压≥65kv； 三、仪器配置 1、主机1台、80位自动进样器1台、样品杯100个、杯架2个、重金属含量大米粉国家标准物质1套、仪器使用、维护有关的工具1套、无线键、鼠套装 1套、专用测试软件（含使用说明书1套、仪器使用维护必要备品、配件等。 四、资质、售后及验收 1、★投标文件中提供所投产品的经第三方有权检测机构出具的检测报告影印件或扫描件； 2、所投产品生产厂商中标供应商在仪器安装调试过程中免费培训采购人操作、维护；仪器正常运转，验收合格后方能交付采购人使用。 3、验收合格后，至少免费质保一年,提供所投产品生产厂商质保承诺函，在质保期内所有服务全部免费；质保期后，仪器出现故障,在接到维修服务请求后, 中标供应商所投产品生产厂商应在8小时内作出应答,进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时,仪器可返厂维修；中标供应商投标供应商投标文件中应提供仪器厂家出具的易损件更换及上门维修服务优惠价格文件； 4、验收 4.1采用随机附带的大米粉标准物质或国家级大米粉有证标准物质/样品, 依据现行粮食行业标准LS/T_6115-2016，以准确度和精密度作为验收依据进行设备的技术验收； 4.2按合同规定的供货范围进行供货数量验收。 | 1台 |
| 7 | 转基因胶体金快速检测系统（原装进口） | 一、用途 用于原粮、成品粮、油料、油脂、饲料等的转基因定性快速检测。 二、技术参数 1、检测原理：胶体金定性检测法； 2、检测时间：5-10分钟； 3、检测的灵敏度：0.1%，测试条适用于多种基质不分样品类型。 4、仪器轻巧便携，内置充电锂电池，USB充电、车载电源，适合野外现场操作，无需校准； 5、配套软件具有远程升级功能； 6、仪器操作：可选配电容屏全触控和按键两用； 7、数据存储/传输：本机或SD卡，USB口； 8、开机自动进行内部校准； 9、自带打印装置； 三、仪器配置 产品名称 性能 数量 转基因快速检测仪 多通道读数 1 粉碎机 马达转速：21000-22000 1 天平 0-100g，0.01g 1 振荡器 转速2800rpm左右 1 转基因快速检测一体箱 滑轮铝合金箱体 1 离心管架 50ml 1个 量筒 100ml 1只 离心管 50ml 5只 计时器 1个 1、配置清单 2、配套：CP4转基因检测条200支，BT转基因检测条200支。检测条先存放在厂家，使用前通知发货； 3、 提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收原装进口设备，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件应包含所投产品生产厂商技术参数彩页； 2、仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 3、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，直至达到验收要求。 | 1台 |
| 8 | 真菌毒素快速检测仪 | 一、用途 粮食中黄曲霉毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭赭曲霉毒素等真菌毒素的快速检测。 二、技术参数 1、胶体金读数仪 1.1电源:220V±10%； 1.2★屏幕:可选配触屏操作； 1.3电池:大容量电池,一次充电,可待机7天,连续工作三天； 1.4数据存储量:自动保存10万个及以上测试数据及图片,同时可现场打印,也可通过USB传输线导出检测结果； 1.5内置曲线:内置产品的标定曲线； 1.6变异系数:千分之二以内； 1.7单次检测数量:一次检测600次以上采样分析； 1.8 数据共享：支持WIFI/GPRS数据传输；需要具备在线云快检平台，快速检测设备即胶体金读数仪具备无线数据传输功能，以及数据处理平台； 2、胶体金试纸条 2.1一键分析横流层析比色试纸条； 2.2★胶体金试纸条的定量检测范围 黄曲霉毒素B1(定量)范围:0-150PPB,检测限〈2PPB； 呕吐毒素(定量)0-6PM,检测限≤100PPB； 玉米赤霉烯酮(定量)0-1400PPB检测限<15PPB； 赭曲霉毒素A(谷物)检测范围:0-150PB,检检测限:1.25PPB； T2/HT2毒素(定量)检测范围:0-2.5PPM,检测限:5PPB； 伏马菌毒素(定量)检测范围:0-60PPM检测限:1PPM； 3、快检箱 3.1铝合金箱体,便于携带及田间操作； 3.2快检箱需要配备必备的现场仪器以满足田间、现场操作 4、电子称：量程:0~500g,分度值:0.01g，外形小巧,易携带;不锈钢称台,LCD显示器,低电压报警,多种称量单位选择； 5、★微型干式加热器:供电需求DC24V1.5A(配电源适配器输入AC110v-240v,输出DC24v3A);支持同时孵育试纸条和微孔板,加加温范围:10℃~95℃;设置温度精度0.1℃,单孔加热精度0.3℃;定时范围0-99小时,定时精度1秒,自动报时;温度双保护95℃自动断电保护； 6、迷你式振荡器:结构小巧紧凑,质量可靠;用于振荡直径30m的容器;固定转速为2800rpm;主机上盖及试管振荡盘采用加强塑料,底部采用镀锌铸铁;随机附送变压器(12V)； 7、迷你离心机输入电压85V~245V多适用,保证运行品质:功能:随机配置两个转头和两种套管,一机多用;噪音低。 8、粉碎机功率:0.35千瓦转速:25000转/分钟破碎粒径:小于0.15mm破碎样品基本过20目筛网； 9、移液器：移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,实验结果精准；握柄有支持挂钩,左右手均利于操作；独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除；配有安全圆锥滤芯,防止液体渗漏； 10、试剂条配备（可根据采购人需要于制造商或国内总代理存放,随用随取）。 三、仪器配置 快速检测仪1台； 100~1000µL移液器1支、20-200µL移液器1支；黄曲霉毒素BI定量快速检测试纸条100条；呕吐毒素定量快速检测试纸条100条；玉米赤霉烯酮定量快速检测试纸条100条；赭曲霉素A定量快速检测试纸条100条；黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮胶体金试纸条,各配置50条；其它随机标配设备。 四、资质、售后及验收 1、中标供应商供货前提供所投产品的经第三方有权威检测机构出具的检测报告影印件或扫描件； 2、质保期：自验收合格起二年。保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商保证长期供应零备件和正常的售后服务。接到采购人维修申请后24小时内做出响应,2日内派维修人员到达采购人现场进行维修服务； 3、中标供应商须终身提供手持式胶体金定量读数仪所需耗品配件及软件升级服务； 4、中标供应商所投产品生产厂商进行现场免费培训,包括:仪器构造,工作原理,仪器操作使用,方法建立,日常维护保养等方面的内容,直到最终采购人操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止。制造商或国内总代理在国内有应用中心,可以满足采购人的高级培训。培训期间仪器故障由厂家负责。 | 1台 |
| 9 | ▲全自动电位滴定分析仪 （原装进口） | 一、用途 用于粮食脂肪酸值的自动滴定和食品酸价、过氧化值的自动滴定。适用于常规的四大类滴定分析——酸碱滴定（水相和非水相）、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定及实验室标准试剂的标定。滴定过程的全自动化、高精确度、数据的可溯源。 二、技术参数 1、仪器工作环境：温度：5℃～35℃；电压：220V AC±10%；50Hz； 2、滴定仪主机电势（mv/pH）测量范围电位：-1200mV～ +1200mV及以上,电流0～200uA, 测量分辨率:电位：0.1mv,测量分辨率电位0.1mv，电流 0.1uA；测试误差范围：±0.2mV；pH测量范围：0--14.000pH，测试分辨率：0.001pH，测试误差范围：±0.003pH ； 3、通讯接口：有以太网接口、RS232接口和USB接口，能够连接打印机、自动进样器、天平、U盘、LIMS和电脑等外围设备。USB接口直接连接U盘，海量存储结果和方法； 4、★电极接口：1个或1个以上智能识别mv/pH测量电极接口,1个极化电极接口,1个参比电极接口,1个温度电极接口,可同时接1个或1个以上智能识别pH/mv电极；可扩展电导率电极接口； 5、所有硬件即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备，均不需要软启动或硬启动仪器，且不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备； 6、★滴定仪控制方式：与滴定仪同品牌原装控制终端，并可以同时连接专用电脑软件，终端进行仪器操作； 7、滴定仪主机、触摸屏、自动进样器，均带有状态指示灯均带有状态指示灯，不同工作状态显示不同灯色，避免误操作； 8、具有自动优化方法参数的学习滴定功能，仪器自动优化方法； 9、滴定台：采用原装密封滴定设计；更换样品杯不需要升降滴定台即可完成；同时配备磁力搅拌器及螺旋浆搅拌器两种搅拌方式，可自由选择搅拌方式，搅拌速度随意可调； 10★ 滴定管驱动器：滴定管驱动器步进精度不低于10000步； 11、滴定管排空和充满的时间：不超过20秒（100%充液速度）； 12、滴定仪至少可扩展到4个及以上滴定管； 13、10个以上任务数量，可多个任务同时运行； 14★内置应用方法库，能够多点的等当点和终点设定滴定等，可进行离子浓度测定； 15、具备卡尔费休等水分测定功能一机多用； 16★样品在特定天平称重过程中，重量自动记录在，无需手工记录；做样过程中，滴定仪主机及自动进样器可读取储存的样品量等信息，并自动将样品量带入相应样品公式中完成自动计算。整个称量及做样过程，完全智能输入样品量； 17、模块化设计，可实现恒mV/pH滴定、电导率滴定、酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、离子标准加入法直接滴定测定离子浓度、容量法KF滴定、库伦法KF水分滴定等一键滴定功能。 18、彩色中文触摸屏或电脑可以控制，智能识别与查找电极、智能识别与查找滴定剂、智能识别各种附件，具有预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能，并可生成专用滴定模式；内置应用方法库。 三、仪器配置 1、全自动电位滴定仪1台，滴定管驱动器2套（步进精度不低于10000步,1个或1个以上智能识别mv/pH测量电极接口, 智能电极电缆线2支；滴定仪主机标配样品杯智能芯片识别器）； 2、与滴定仪同品牌彩色中文触摸屏（带状态指示灯）1个； 3、与滴定仪同品牌磁力搅拌器和螺旋桨拌搅拌器各1套； 4、可密封自动滴定台1套； 5、水相酸碱滴定用复合pH玻璃智能识别电极1支； 6、非水相酸碱滴定用复合pH玻璃智能识别电极1支； 7、氧化还原滴定用复合铂金环智能识别电极1支； 8、★5ml智能滴定管1个；10ml智能滴定管2个；50ml智能滴定管1个；配套棕色1L试剂瓶4个；（如滴定管有死体积，则每套滴定管和每套驱动器均需多加配一套作为备用）； 9、★用于自动样品进样器的滴定剂溃液管3根；原厂可密封透明100ml滴定杯120个；原厂可密封红色遮光100ml滴定杯1400个； 12位或以上（120ml）可密封滴定全自动进样器1套（带有状态指示灯，含隔膜泵1个，可实现自动清洗）；5mL可交换智能识别滴定管(含1L棕色试剂瓶）1套；防腐蚀溶剂添加系统3套；防腐蚀排液系统1套； 10、其它设备应有备品备件。 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收原装进口设备，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件应包含所投产品技术参数彩页；签订合同前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；供货单位提交进口报关单查验； 2、所投产品生产厂商应在国内具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内应拥有自己建立的培训中心和应用实验室； 3、合同签订后，中标供应商将仪器的实验室预安装条件发给采购人，对所需的实验室环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，协商时间，安排技术服务工程师和采购人一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收； 4、提供终身技术服务和支持；仪器免费质保期至少为到货后18个月或安调后12个月，以先到者为准。保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃部件等易损件和耗材除外）； 5、现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。国内培训：免费提供2人次/台（套）学习班培训（免培训费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。 培训内容包括：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程； 6、调试检验验收要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符；各种电极分别进行国家标准样品测试，满足标准样品测试要求；技术指标要求符合合同规定。 | 1台 |
| 10 | ▲ 微波消解系统（配赶酸电热板，22位；原装进口） | 一、用途 用于加工食品、粮油制品、生物样品、农产品等消解和萃取。 二、技术指标 1、环境温度：0-50℃；适用电源：220V±10%（AC），50HZ ； 2、微波发射频率：2450MHz 3、★采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1800W； 4、★微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线以于证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2.，以保证操作人员健康； 5、★微波消解腔体容积≥40L； 6、腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证； 7、碳纤维加强聚合材料门体采用“自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外误操作可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状； 8、自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断； 9、内置可调节大流量排风系统，流量(5m3/min，风道内置且抗腐蚀； 10、多功能操作平台，可以扩展为微波有/无溶剂萃取，开放式消解，MHP，高温熔融，合成，微波-UV消解等； 10、 腔体有防爆可视窗。 11、温度/压力控制系统 11.1采用PID控制技术，微波功率可自动连续调整； 11.2★配置高精度红外温度控制系统，控温范围：0-300℃，样品控温精度：(1℃，控温响应时间≤1秒 ； 11.3非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行； 12、控制终端 12.1触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作。可在线控制微波消解系统的所有操作； 12.2一键操作，智能消解，可内存500种以上的应用方法； 12.3可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线，具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线； 12.4全自动消解罐识别系统，根据采购人消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性； 12.5全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做； 12.6有中文操作界面。 13、样品消解罐 13.1高温/高压样品消解罐，每个消解罐均有弹性泄压阀主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件； 12.2样品消解罐最高耐压：( 12MPa； 12.3样品消解罐最高耐温：( 330℃； 12.4★样品消解罐体积：( 45ml； 12.5样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM 12.6保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。外罐终身免费保修保换，只要外罐发生尺寸变化，就提供保换，超强保护 12.7★同时处理的反应罐数：至少20位； 12.8消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式； 12.9消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀； 13、赶酸仪 13.1尺寸及孔位与微波消解仪内罐配套； 13.2温度范围：室温～210℃； 三、仪器配置 1、带全套安全设施的碳纤维加强聚合材料主机1套； 2、红外温度传感系统2套； 3、全罐压力控制系统1套； 4、成套标准高压样品消解罐转子1套(含20位转子,支架,内罐,外罐,盖子,工作台等)； 5、分离式控制终端1套； 6、赶酸器1套； 7、其它设备正常使用必备的备品备件 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收原装进口设备，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件应提供所投产品彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件并提交进口报关单查验； 2、投标供应商所投产品生产厂商应在国内具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内应拥有自己建立的培训中心和应用实验室； 3、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 4、仪器自验收合格之日起质保期至少1年，保修期内免费维修和更换零部件；服务响应时间：在接到故障保修电话后，2－4小时内响应，24小时内现场维修； | 1台 |
| 11 | 大米食味计 | 用途：用于糙米和大米内部化学组成品质检测的专用仪器。 环境指标： 电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：15~30℃；湿度：80%以下（无结露） 基本配置：每套仪器至少包含主机、内置数据模型及相应附件； 产品原理： 主要用于稻谷的科研、监测、育种、经营收购、储存、稻谷加工、成品大米销售的品质质量的检测控制。 技术指标 ★测量对象：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米 ★测量项目：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量 测量方式：采用透射式近红外连续光谱采样技术； ★测量要求 食味值：测量范围50～100；测量精度：重复性误差≤2； 水分：测量范围9%～16%；测量精度：重复性误差≤0.2%； 蛋白质：测量范围6%～14%；测量精度：重复性误差≤0.3%； 测量时间：不大于60秒； 测量样品量：150-300g； ★具有四条检量线：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米； 采用样品无损快速检测方式，测试准确、快捷，采用近红外分光测定原理，测定一个试样小于60秒； 自动化程度高，操作测定结果立即打印，7寸液晶显示屏,触摸屏式操作； 操作画面和测定结果中文显示； 配套设备： 基准米(粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米各1份)、回收箱(1个)、量杯(1个)、打印卷纸(4个)、气吹(1个)、卤光灯(1个)、保险丝(1个)。 二、资质、售后及验收 1、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 2、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 3、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 12 | 大米外观品质检测仪 | 一、用途 可以代替人工对大米外观品质指标进行准确客观的评价，检测稻谷和大米质量指标中的整精米率、垩白粒率、垩白度、粒型（长宽比）、不完善粒、黄粒米等指标。 二、环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：18~25℃；湿度：80%以下（无结露） 三、基本配置：每套仪器需包含主机、主机软件、微型打印机及相应附件； 四、技术指标 测量对象及项目 对象：籼稻大米、籼稻糙米、粳稻大米、粳稻糙米 项目：可检测稻谷的整精米率，大米的垩白粒率、垩白度、黄粒米、不完善粒和粒型等指标 推荐样品量12g； 单次检测样品量1-1200粒，最多连续检测9次，处理速度40秒以内； 最大单次检测量1000粒以上； 具有多次累计检测功能； 采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理； 采用图像扫描采集方式； 从图像采集到显示结果时间1分钟以内； ★有标准检量线，可以采用国标方法GB1350、GB1354、GB17891对检测结果直接评定； ★具有人工改判功能，通过人工辅助的方式，对未识别及错判的米粒，能够进行重新识别判定或改为想要的结果； 可以判定大米和糙米样品的粒数比、质量比、粒型及各种图像信息； 可以输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 试验结果可以以数据文件或打印方式输出。 五、配套设备： 主要配置：主机软件、扫描仪、整列装置、微型打印机 六、资质、售后及验收 1、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 2、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 3、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 13 | 大米加工精度测定仪 | 一、用途 通过检测大米表面的留皮度,客观、准确检测大米的加工精度。 二、产品原理及主要用途： 通过大米皮层和胚乳对染色剂的反应不同，分别呈现蓝绿色和粉红色，采用图像分析方法对染色后大米的进行图像采集、分析。准确计算出每粒大米以及全体的留皮百分比，进而判定大米的加工精度。 基本配置：每套仪器至少包含主机、软件、微型打印机及相应附件； 环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz；温度：18-25℃；湿度：80%以下（无结露）； 技术指标 3.1测量对象：大米； 3.2★测量项目： 留皮率、完整米粒数、完整粒留皮程度的分类计算结果； 3.3检测样品量：约12g； 3.4检测时间：单次检测≤10min； 3.5检测结果符合现有国家标准GB 1354《大米》对加工精度的定义； 3.6可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理； 3.7可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 3.8具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水； 三、配套设备： 主要配置：软件、扫描仪、染色器具、微型打印机。 四、资质、售后及验收 1、提供所需相关原版工作软件及相应附件； 2、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 3、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 4、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 14 | 面团成型机 | 一、主要用途： 面团成型机是实验室用来制备面团使用的专用设备。将和面机制成的面团经过压片和滚条，制成适用于制作不同食品（面包、馒头等）的面团。主要用于各质检站、粮库、加工厂等对小麦品质的蒸煮试验评价。 二、基本配置：每套仪器至少包含主机、电源线等。 三、环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz。 四、技术指标 4.1工作电源220V，电机功率不大于180W； 4.2★具有压片和成型功能； 4.3★采用对辊挤压压片； 4.4压片辊具有轧距调节功能，辊距调节范围2-10mm； 4.5采用三辊辊压成型； 4.6压片辊和成型辊均采用特氟龙处理； 4.7压片辊规格：Φ95X150mm； 4.8成型辊规格：Φ70X330mm； 4.9可对300 g 以下面团压滚成型，成型面团长度可调； 4.10配有安全操作开关，便于操作，保证安全； 三、仪器配置 1、面团成型机主机（1台）、电源线(1根)、面铲(1个)； 四、资质、售后及验收 1、★投标文件中提供所投产品的经第三方有权检测机构出具的检测报告影印件或扫描件； 2、负责安装及使用方面的技术指导； 3、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 4、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 15 | 和面机 | 一、主要用途： 和面机是实验室用来制备面团使用的专用设备。针式和面机将适量的面粉与配料进行混合搅拌，制成适用于制作不同食品（面包、馒头或面条等）的面团。主要用于各质检站、粮库、加工厂等对小麦品质的蒸煮试验评价。 二、基本配置：每套仪器至少包含主机、电源线等。 三、环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz。 四、技术指标 工作电源220V，电机功率≤410W； 样品量小于300g； ★采用针式和面，搅拌均匀； 主轴转速104rpm； 可对和面时间进行记录和限定，定时精度为1s ； 和面过程应有防止面粉溢出功能； 搅拌过程应有安全防护，离开工作位置，搅拌立刻停止。 五、配套设备： 针式和面机主机（1台）、电源线(1根)、粉铲(1个)。 六、资质、售后及验收 1、★投标文件中提供所投产品的经第三方有权检测机构出具的检测报告影印件或扫描件； 2、负责安装及使用方面的技术指导； 3、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 4、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 16 | 醒发箱 | 一、主要用途： 适用于将揉和成形的面团在要求的温度和湿度下进行醒发。 二、基本配置：每套仪器至少包含主机、电源线等。 三、环境指标 电源：AC 200V～240V，50/60Hz。 四、技术指标 4.1工作电源220V，电机功率不大于2000W； 4.2★醒发箱内膛容积不小于0.3m3； 4.3★温度控制范围：（室温+5℃）--40℃； 4.4★控温精度：±1℃； 4.5相对湿度控制范围应在75-85%之间，控湿精度：±5%； 4.6在20℃室温升温到工作温度时间不超过1小时； 4.7风门应可调节，使各工位温湿度控制均匀，温差不超过±1℃； 4.8醒发部分各层由钢化玻璃隔开，醒发箱顶部的照明光线可以直达各层，使各层的状态一目了然； 4.9配有标准面包听8个，满足国家标准制作面包的需求； 4.10配有附件，满足制作挂面等的需求； 五、仪器配置 1、醒发箱主机（1台）、电源线(1根)、面包听(8个)； 六、资质、售后及验收 1、★投标文件中提供所投产品的经第三方有权检测机构出具的检测报告影印件或扫描件； 2、负责安装及使用方面的技术指导。 3、提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 4、仪器免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；终身维修，常年及时提供零备件。 | 1台 |
| 17 | 万分之一天平 | 一、用途 用于粮食检验水分、灰分和油脂水杂等的称量。 二、技术规格 1、最大称量值： 220g； 2、★可读性： 0.1mg； 3、重复性误差：0.08mg； 4、线性误差：0.2 mg(50 g)； 5、稳定时间：2 s； 6、电磁力补偿（EMFC)称量传感器； 7、★高对比度的显示器； 8、内部称量可选配指南和颜色警告为采购人提供便利； 9、内置的过载保护功提供可靠的性能，能确保长久的天平使用寿命； 10、全自动温度漂移和时间设置触发的内部校准可实现天平自动校准； 11、可选配应用程序：基础称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定等； 12、菜单操作和打印支持多种语言，包含中文； 13、★可选配设定数字密码防止天平设定被未授权的人修改； 14、内置ISO日志功能自动记录天平重要的更改，如校准，水平状态和称重参数的修改； 15、最多输入四个样品ID（字母数字），也可手动或使用条形码阅读器录入，避免混淆样品 ； 16、耐用坚固的金属底座，保护称量传感器免受环境影响； 17、经久耐用的不锈钢秤盘，光滑的表面和圆滑的边缘易于清洁，符合人体工程学 18、统计模式适用所有称量程序，可将所有应用程序上的一系列称量值生成各种各样的统计值； 19、可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。传输过程自动开始，无需其它辅助软件。 三、仪器配置 1、天平主机；防风罩；Ø 90 mm带支架的秤盘；防风圈；触摸屏塑料保护罩；AC适配器； 2、符合性声明； 采购人手册；操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★投标供应商供货前须提供所投产品生产厂商的计量仪器生产许可证和所投产品的检定合格证书影印件或扫描件； 2、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 3、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周周内,制造商或国内总代理需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求。 | 1台 |
| 18 | 千分之一天平 | 一、用途 用于进行试样、试剂等的称量。 二、技术参数 1、最大称量值:320g； 2、可读性:0.001g； 3、重复性:0.001g； 4、线性误差:0.002g； 5、稳定时间:1.5s； 6、灵敏度温度漂移:3.Oppm/C； 3、外部校准功能； 4、★可选配密码保护，避免天平设置被更改； 5、★可选配菜单保护，避免天平被更改； 6、服务提醒，自动提醒进行定期的准确性测试。 7、时间与日期功能，内置的时间和日期功能；符合GXP规范； 8、★可选配丰富的应用程序： 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、减重称量、统计称量、自由因子称量； 9、★快速调用所有内置应用程序； 10、称量过程监测可用量程，确保始终如一的正确操作； 11、标配RS232接口，可以直接接电脑和打印机，称量数据结果可直接转移至Excel表格； 12、高对比度LCD显示屏，确保高度的易读性； 13、金属机架，塑料保护罩，覆盖整个天平机架，避免腐蚀和划痕； 14、下挂钩设计，下挂钩集成在天平底部； 15、直观的缩位功能，降低可读性以获得更快速的称量结果； 三、仪器配置 1、天平主机；防风罩；塑料保护罩；AC适配器； 2、符合性声明；采购人手册；操作说明书 四、资质、售后及验收 1、★投标供应商供货前须提供所投产品生产厂商的计量仪器生产许可证和所投产品的检定合格证书影印件或扫描件； 2、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 3、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周周内,制造商或国内总代理需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求。 | 1台 |
| 19 | 百分之一天平 | 一、用途 原粮检测称重仪器 二、技术参数 1、★最大称量：2000 g； 2、可读性：0.01g； 3、重复性:±0.01g ； 4、线性：±0.02g； 5、★多级防震滤波可调功能； 6、称重稳定时间可调； 7、★开关机自动锁定当前模式； 8、金属底座； 9、显示亮度可调功能； 10、称量应用模式:百分比称重功能、上下限检重功能、峰值保持功能、累计功能、设定物体称量计数功能。 三、仪器配置 1、天平主机；防风罩；塑料保护罩；AC适配器； 2、符合性声明；采购人手册；操作说明书 四、资质、售后及验收 1、★投标供应商供货前须提供所投产品生产厂商的计量仪器生产许可证和所投产品的检定合格证书影印件或扫描件； 2、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 3、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周周内,制造商或国内总代理需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求。 | 1台 |
| 20 | 全自动洗瓶机 | 一、用途 实验室各种玻璃仪器、进样小瓶、器皿的清洗。 二、技术参数 1、使用环境：电源220V±10%，50hz；工作温度：0℃～50℃；环境湿度：10%～90%RH； 2、★外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，有效清洗容积≥200L，可放置双层篮架； 3、★采用PLC（微电脑可编程控制器CPU）≥6寸彩屏触摸控制技术，同一界面可进行参数的设置及修改，运行中的清洗步骤及程序均可在同一界面显示；内置多种清洗程序，包括脂肪、食用油等粮油专用清洗程序,清洗温度符合相关规定要求； 4、★产品通过制造商或国内总代理通过ISO9001认证；投标供应商供货前须可提供第三方清洗残留验证报告； 5、★循环泵软启动变频控制，水循环量0--400L/min可调节；进水流量精确控制，动态注水系统； 6、电子安全门锁，机械保险装置、过温保护，及时提醒采购人添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全； 7、★配备箱式热风烘干，配蒸汽冷凝器 ； 8、★设备配内置打印机及RS232数据输出接口，可随时打印清洗数据及数据的导出，亦可PC远程控制； 9、★至少四套清洗篮架，分别用于不同规格玻璃仪器清洗，带仪器稳固装置，清洗架进水口，上下两层共四套清洗架共4个进水口； 10、★全玻璃钢隔热可视窗门，可观测舱内清洗情况，具备隔热、防漏、防爆功能。必须在彩页中体现； 11、★内舱进水口具备自动感应密封功能，单独使用下层清洗架时上层出水口自动封闭，不需人工封堵。 三、设备配置 1、主机1台，附进口碱性清洗剂和进口酸性清洗剂5KG装各一桶； 2、多功能清洗篮架四套，一套单层清洗架用于清洗烧杯、锥形瓶等，一套综合清洗架用于清洗进样瓶、试管、移液管等； 四、资质、售后及验收 1、设备安装前设备制造商或国内总代理工程师须与采购人实验室相关人员指导确认安装准备工作，设备到达安装地点后，制造商或国内总代理在接到采购人通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标； 2、设备安装后在采购人所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作，保证熟练程度。内容应涉及仪器的基本原理、操作使用和保养维修； 3、提供至少一年的免费保修，终身维修。制造商或国内总代理在国内设有维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。投标供应商应在24小时内对采购人的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内、重大问题应在48小时内解决。 | 1台 |
| 21 | ▲超纯水机(进口) | 一、用途 玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制；分析试剂及药品配制、稀释；精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS,LC-MS,ICP-MS等等)；动植物细胞培养，分子生物学研究等。 二、技术参数 1、环境条件：电源AC220V±10%, 50HZ ； 环境温度5-35℃；相对湿度20%-80%； 2、从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统，针对自来水水质较差的地区额外配置自来水预处理组件，以保证系统的产水水质同时延长耗材的使用寿命、降低系统的运行成本； 3、纯水产水水质 离子截留率 97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%；细菌和颗粒> 99%；系统可监测和显示反渗透膜的截留率； 4、★超纯水产水水质 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃； 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L）可在线监测并显示； 内毒素＜0.001EU／ml； RNA酶＜0.01ng/ml； DNA酶＜4pg/ml； 细菌＜1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml，双酚A<0.005ppb，DEP-邻苯二甲酸二乙酯<0.2ppb，DNBP<0.2ppb，NP<0.1ppb；流速：50ml - 1500ml /min 可调节；纯水制水量≥20 L/h； 5、系统内置的高精度电阻率检测仪电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃； 6、超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置； 7、★系统内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率。系统拥有至少六组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率，系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC值并在线实时显示超纯水中的TOC水平； 8、取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量自动取水功能，配脚踏取水开关。配备彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC值，耗材寿命，系统状态和警告）的远程取水器，并在此取水器上具有RS232打印机接口及定量取水开关； 9、系统具备漏水检测功能，如发现实验室漏水，可自动关闭进水电磁阀用于切断进水； 10、取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求； 11、★主机含液晶触摸显示屏有中文操作界面,实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息，方便信息读取； 12、★系统进水技术规格: 进水水质：自来水，进水电导率：≥1800μS/cm（25℃），进水总有机碳（TOC）≥1800 ppb，进水压力：1-6 bar，进水温度：5-35℃，进水氯浓度：≥2.8 ppm，进水淤泥指数：≥11； 13、自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数； 14、★内置TOC实时连续在线指示仪，线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb； 15、★配制远程取水手柄，主机距离2.8 m的独立远程取水站； 16、★取水手柄均具有彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息； 17、★独立的自来水预过滤模块具有彩色显示屏，可显示预过滤耗材的剩余使用寿命、模块工作状态和耗材更换报警提示。 三、仪器配置 1、主机一台（包含RO膜一套、185nm波长长寿命紫外灯一套、超纯水取水手臂一个、电导率检测仪六个）；≥70L自动液位水箱1个；漏水检测器1个；自来水水预处理1根；精纯化柱1根；0.22 μm终端过滤器1个；自来水预处理系统1套；免费赠送配套的调试工具和其他专用工具；提供全套仪器操作说明书和产品合格证书。 2、保证整机运行三年耗材 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收进口设备。投标文件提供技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；供货单位提交进口报关单查验； 2、所投产品生产厂家应具有国内正规注册的办事处、维修站及零备件库。应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 3、所投产品生产厂商在国内设有专业培训中心以及零配件备件库，整机保修一年,时间为安装调试验收合格之日起。在质保期内，系统发生故障，供方24小时响应，并免费排除、修复或更换零部件；质保期后，供方提供终身上门维护服务，并每年定期提供校正和维护纯水系统；终身免费由工程师定期检查消毒与更换耗材； 4、到货后，所投产品生产厂商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为采购人进行现场培训，每年一次采购人免费操作培训讲座。 | 1台 |
| 22 | 酶标仪（原装进口） | 一、用途 主要应用于酶联免疫吸附检测反应中检测吸光度值，其用途主要应用于ELISA试剂的测定，广泛用于各种实验室，包括临床实验室。 二、技术指标 1、电源：220V(10%，50Hz；功率：800W；环境温度：5~35℃ 2、光源：石英卤、LED 3、检测通路：8通道；参比通道：1 4、★波长范围：400-750nm（或包含）； 5、滤光片：8位滤光片轮，标配滤光片：405、450、620nm（492nm）； 6、★读数范围：0-4Abs； 7、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； 8、精确性（405nm）：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)，标准测量模式； 9、★分辨率：0.0001Abs及以上； 10、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式； 11、测量速度：6 s，96 孔板，快速测量模式；12 s，96 孔板，标准测量模式； 12、适用板型：96孔板； 13、振荡器:线性振荡，多档速度可选； 14、可选配按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言； 15、数据存储：仪器内可存储≥100个测量程序和≥100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有USB接口分别连接电脑、U盘、打印机等设备； 三、仪器配置 1、主机1台；配套软件一套；电脑和打印机，市场主流品牌和配置（1台台式电脑，1台打印机）；提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收原装进口设备不接受国内生产和国内组装产品，中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。投标文件提供技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件；供货单位提交进口报关单查验； 2、投标供应商报价仪器制造公司应在中国大陆地区具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库；应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室； 3、到货后，免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为采购人进行现场培训； 4、质保期：安装验收合格后至少1年，全机免费保修；保修期后终身维修。厂家负责工作站软件终身免费升级。 | 1台 |
| 23 | 锤式旋风磨 | 一、用途 用于谷物样品的粉碎，粉碎细度50-100目。适用于凯氏定氮、索氏抽提、纤维检测、近红外谷物成分测定仪、面筋数量和质量指数测定系统、降落数值等实验样品制备。 二、技术参数 1、电源电压 ：AC220±10V 50Hz； 2、磨锤转速：16800r/min—23800r/min（可调） 3、★机器腔内自带温控装置，一旦电机超过设定温度，会自动停机； 4、★可连续粉碎40-60份样品，腔内温度一般不超过50℃； 5、★下料速度：自动进料，分档可调；不规则形状的大颗粒样品（如大颗粒玉米）等，直接喂料粉碎； 6、★筛板孔径：孔径大小为0.5 0.8 1.5mm（高硬度不锈钢片0.8厚度）筛网更换方便和耐用； 7、★可选配液晶触摸界面，界面整洁，操作容易。可设置温控、粉碎时间、主电机转速、下料速度； 三、仪器配置 1、主机；不锈钢旋风分离器，不锈钢料杯； 0.5mm筛网1个、0.8mm 筛网3个、1.0mm 筛网2个；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。 3、验收：对照参数，逐项核验。 | 2台 |
| 24 | 电热干燥箱（原装进口） | 一、用途 用于样品、试剂、玻璃仪器等的加热、烘干等处理。 二、技术参数 1、触摸屏控制面板；温度、倒计时、风扇速度、风门大小等可以通过液晶屏+旋钮单手操作；操作界面直观易懂，操作简单轻松； 2、内、外不锈钢（外部压花不锈钢，内部304优质钢材，后部镀锌钢板）； 3、★内腔体积：≥110L；标配搁板数：2块；最大搁板数：4块； 4、设置温度范围：20～300℃； 工作温度范围：环境温度+10℃～300℃； 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热； 对流方式：强制对流； 5、风扇速率0-100%可调，以10%的步长进行调节； 6、设置1分钟到99天23小时的倒计时功能； 7、箱子带有机械门锁，防止其他人任意取拿样品； 8、以太网接口，可实现数据的在线监控； 9、温度校准功能； 三、配件及售后 1、主机及标配零部件1套。 四、资质、售后及验收 1、★本产品只接收进口设备，投标文件提供技术参数彩页；供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件； 2、仪器终身维修，免费保修至少一年，保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。 | 2台 |
| 25 | 高速离心机 | 一、用途 利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分。 二、技术参数 1、微电脑控制、LED数字显示；免维护交流变频电机驱动； 2、多种升、降速率选择；多种自定义工作模式选择； 3、转速/离心力互设、同步显示；自动识别转头，超速保护； 4、点动功能，可进行短时离心；运行中可随时更改参数，无需停机； 5、全钢制结构，双层钢板防护，磁感应门锁，电动开门，自动平衡补偿功能，无需配平； 6、★显示，最高转速≥10000r/min； 7、最大相对离心力：≥12800g； 8、转速精度：±100r/min； 9、定时范围：1min~999min 三、仪器配置 1、主机一台，附两套转子（1号转子,4号转子,最高11000转/分钟,最大离心力大于12800Xg,6*50m1,一只）；提供仪器中文操作说说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等:直至达到验收要求。 | 1台 |
| 26 | 超声波清洗机 | 一、用途 用于溶液配制、玻璃瓶洗涤等试验辅助。 二、技术参数 1、★容量：≥20L； 2、主机：清洗机内槽304不锈钢，静音设计，噪音≤60dB； 3、超声频率及功率：40kHz，≥500W，1-99%功率可调（99%功率即为全功率工作）；内置扫频功能； 4、加热控制：室温-80℃可控，加热功率≥800W，水温实时显示； 5、时间设置：1-480分钟，连续可调； 6、可连续72h工作； 7、可选配控制方式：按键+ LCD液晶屏，实时中文状态显示； 三、仪器配置 1、主机1台，配置不锈钢网篮；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务； 2、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商供应商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等:直至达到验收要求。 | 1台 |
| 27 | 旋转蒸发仪（配置真空泵） | 一、用途 旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是分析实验前处理中用于浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器。 二、技术参数 1、Teflon(PTFE)和氟橡胶双重密封； 2、升降操作方便，平滑的上下移动，并方便锁定； 3、转速10～180 rpm数字显示，可调节； 4、★水浴锅温度数字显示，温度自动控制； 5、使用环境温度:5～35℃； 6、蒸发能力（ml/min）:20； 7、可达真空度（Pa）:399.9 以下； 8、水浴锅温度调节范围（℃）:常温～100； 9、温度设定显示按键输入 ，数字显示； 10、★转速设定显示旋钮设定，数字显示； 11、旋转瓶（L）:0.5～2； 三、仪器配置 1、仪器主机1台及备品备件（套标配旋转瓶 2升、1升各一个，标配收集瓶球1升）；提供仪器操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器。 | 1台 |
| 28 | 圆形验粉筛 | 一、用途 根据样品在不同规格的筛子上筛理时达到不同的颗粒分离，计算出筛上物残留量粉类粮食的粗细度。 二、技术参数 1、筛格直径：300mm； 2、筛格高度：30mm； 3、回转直径：50mm； 4、回转速度：260r/min； 5、重量：50g； 6、时间：0-999s； 7、功率：60W； 8、★网格设计：25、41、51、69、76、91、107目； 三、仪器配置 1、主机及标配零部件1套；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商需联系所投产品生产厂商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。 | 1台 |
| 29 | 水分磨 | 一、用途 用于水分含量检测试验的样品制备。 二、技术参数 1、型式： 磨盘式 2、★工作噪音＜68db 3、★粉碎样品100％通过Φ1.7mm筛；粉碎样品90％以上通过Φ1.0mm筛；粉碎样品50％以上通过Φ0.5mm筛； 4、★提交相关质检机构产品合格证明文件； 三、仪器配置 主机及标配零部件1套；提供仪器中文操作说明书；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修，免费保修至少一年，保修期内，免费维修和更换零件；保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商需联系所投产品生产厂商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。 | 2台 |
| 30 | 标准光源 | 一、用途 照明,是粮食中不完善率检测的有效装置。 二、技术规格 1、灯管配置:1支； 2、额定电压:220V±10%50Hz； 3、额定功率:18W×1； 4、★光照强度：符合GB/T22505 2008《粮油检验 感官检验环境 照明》的要求； 三、仪器配置 标准光源1套； 四、资质、售后及验收 1、负责安装及使用方面的技术指导； 2、仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；终身维修,常年及时提供零备件。 | 5台 |
| 31 | 往复式振荡器 | 一、用途 用于试样的混匀、提取等。 二、技术参数 1、电源：AC220V,80W 2、振荡方式：往复式 3、★振荡频率：100±1次/min（脂肪酸值专用振荡器） 可调速振荡频率：0-160次/min（粮食专用振荡器） 4、振荡幅度：32mm±4mm 5、★定时范围： 1s—99h99min，精度±0.05s 6、负荷：5kg 三、仪器配置 振荡器及标配零部件1套；提供仪器中文操作说明书；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件； 2、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商需联系所投产品生产厂商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调调试仪器,在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求。 | 2台 |
| 32 | 漩涡混匀器 | 一、用途 样品前处理及标准溶液混匀设备。 二、技术参数 1、震荡方式：圆周振荡 2、周转直径＜5mm； 3、★无级调速范围: 0- 1000 rpm； 4、振荡容器最大直径: 30mm； 5、速度显示: 数字显示； 6、★定时功能: 有； 7、★2.7定时设置: 有； 8、工作模式: 定时工作和连续工作/点动； 9、可安装多种垫片； 10、★垫片自动检测 11、允许环境温度: 5-40℃； 12、允许相对湿度: 80%； 13、保护等级: IP 21； 14、两种操作模式 模式A（安全模式，有检测垫片）； 使用标准垫片进行点动时，最大转速3000rpm；使用其它垫片时，速度只能达到1300rpm； 模式B（没有检测垫片）； 用各种垫片都可达到3000rpm；速度稳定；坚固的铸铁镀锌外壳； 三、仪器配置 1、数显型主机1台；附：标准垫片+通用夹具+试管垫片+酶标板夹具+泡沫垫片； 四、资质、售后及验收 1、负责安装及使用方面的技术指导； 2、仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；终身维修,常年及时提供零备件。 | 2台 |
| 33 | 直链淀粉速测仪 | 一、用途 用于测定非熟化大米中直链淀粉的含量，适用于直链淀粉含量高于5%（m/m）的大米。也可以用于糙米、玉米、小米和其他谷物中直链淀粉的测定。 二、技术规格 1、原理：光度法 2、光源:集成式高性能卤素灯模块； 3、波长:720土2nm； 4、检测精度: <1%(以质量百分比)； 5、★吸光度范围:0.000-2.000Abs； 6、检测品种:大米、玉米、马铃薯、小麦等； 7、使用环境:环境温度 10-40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%~85%；仪器可供在室内使用或车载使用， 8、内置标准工作曲线； 9、样品处理时间:90min； 10、★实验检测时间:15min； 11、★检测范围:5%-35%或5-35g/100g(以干基质量分数计)； 12、最小读数:0.01%； 13、存储数据:电脑存储； 14、打印机:内置微型打印机； 15、计算机：标准品牌计算机，基本配置不低于CPU-Intel(双核心)3.0G/1G内存/500G硬盘/DVD-刻录机/独立显卡，显存128M/操作系统Micosoft Windows 7.0以上。 16、通讯连接：使用WLAN或WiFi进行通讯； 三、仪器配置 1、全自动直链淀粉分析仪分析1台；配件套包1套；说明书：软件、仪器及方法说明1套；电脑、打印机1套； 四、资质、售后及验收 1、★所投产品具有经省级及以上检测机构出具的检测报告，投标文件中提供检测报告影印件或扫描件； 2、仪器终身维修,免费保修至少一年，保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3、仪器到达最终采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商需联系所投产品生产厂商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器,在采购人所在地对采购人进行2天仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求。 | 1台 |
| 34 | 马弗炉（石英坩埚） | 一、用途 箱式电阻炉,主要用于小麦粉灰分检测和试剂的活化。 二、技术规格 1、采用内、外双门结构，内门炉门砖与炉口保持一定密闭压力确保炉内高温热气不外漏，外门是内门的载体及具备保护、装饰作用； 2、启炉门自动断电保护系统：当炉门打开后“保护开关”自动启动，主电路（加热元件）停止供电，可以有效保护操作人员安全。炉门关闭后“保护开关”自动关闭，主电路自动供电； 3、恢复供电后电炉不自动加热功能：如使用过程供电线路停电，供电线路恢复供电后需要操作人员再次按动“启动按扭”后电炉才能继续加热； 4、具有强降温装置,保证电阻炉可靠运转及延长使用寿命； 5、电气控制系统及无声固态继电器应用； 6、保温材料采用优质陶瓷纤维板、棉； 7、箱体采用优质冷轧钢板经酸洗、磷化、表面静电喷塑工艺加工而成； 8、控温仪表选用数码管显示、智能PID控温仪； 9、工作室容积＞15L； 10、使用温度＞1000℃； 11、控温精度：±1℃； 12、升温速率≤15℃/min； 13、温度控制仪：智能控温； 14、工作电压：三相AC380V/50HZ； 15、加热元件：加热元件为电炉丝，材料为铁铬铝合金； 16、加热功率＞9KW； 三、仪器配置 马弗炉1台，配置：石英坩埚20个；坩埚钳一个；炉底板 四、资质、售后及验收 1、负责安装及使用方面的技术指导； 2、保修期内免费更换零部件。 | 1台 |
| 35 | 封闭式电炉（电阻炉） | 一、用途 用于油脂加热试验、灰化等试验 二、性能及技术 1、铸铁加热工作台面； 2、内嵌式电阻丝加热； 3、发热体被全封闭在绝缘耐高温材料中； 4、外壳表面采用优质冷轧钢板； 5、炉盘表面喷涂无毒不粘耐高温涂层； 6、螺旋纹路式加热工作面,确保样品受热均匀； 7、额定电压: AC220V±10%，50Hz； 8、额定功率:1000W； 三、仪器配置 封闭式电阻炉1台； 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 2、电阻符合要求，发热正常。 | 4台 |
| 36 | 低温冰箱 | 一）用途 用于需低温保存的低沸点物质或具生物活性制剂及试样等的保存。 二）技术参数 1、总有效容积≥200L； 2、温度控制:微电脑控制,LED显示。冷藏室2℃~8℃可调,冷冻室-10℃~-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示,无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度； 3、安全系统:可实现高低温报警、传感器故障报警,声音、灯光两种报警方式； 4、内风机:采用品牌风机，保证箱内温度均匀性； 5、压缩机:采用品牌压缩机,保证性能稳定； 6、均匀性:冷藏室士3℃,冷冻室士3℃,冷藏室设有内风机,保证温度均匀性； 7、配置要求:冷藏室内配置玻璃搁架,方便分类存放； 8、内部照明灯:采用LED照明灯； 9、安全设计:两个门体分别带锁扣,每个锁扣双锁鼻均可加双挂锁,满足安全要求； 10、宽电压带设计:宽电压带,适合187~242V电压下使用； 三）仪器配置 1、低温冰箱及随机备品备件1套；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四）资质、售后及验收 仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 | 2台 |
| 37 | 匀浆机 | 一、用途 小麦、小麦粉等样品卫生指标检测前处理设备。 二、主要技术规格及要求 1、马达输入 / 输出功率: 500 / 300 W； 2、★处理量 (H2O): 1~1,500 ml 3、速度调整: 无级调速； 4、★速度范围: 0~10000 rpm； 5、速度显示: 速度LED数字显示，用于精确设定速度和显示实际速度； 6、最大工作粘度:5000mPas，即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性； 7、空载噪音:≤75 dB (A)； 8、★过载保护: 是； 9、允许环境温度:5~40 ℃；允许相对湿度:80%； 10、保护等级 DIN EN 60529：IP20； 三、仪器配置 1、主机1个、支架1个、夹头1个、容器固定夹1个、刀头 1个； 四、资质、售后及验收 1、负责安装及使用方面的技术指导； 2、保修期内免费更换零部件。 | 1台 |
| 38 | 磁性金属物测定仪 | 一、用途 测定粉类粮食中磁性金属含量。 二、技术参数 1、最大试样量：1000g ； 2、电磁铁磁感应强度：≥120mT（毫特斯拉） ； 3、工作电源：AC220V±10% 50Hz； 4、刮刀转速：50r/min； 三、仪器配置 1、金属测定仪及分离板等备品备件1套；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后及验收 1、★符合GB/T 5509—2008《粮食、油料检验 粉类磁性金属物测定》的新国家标准； 2、仪器免费保修至少一年；保修期内,免费维修和更换零件，终身维修。 | 1台 |
| 39 | 面筋测定仪 | 一、用途 测定小麦粉中面筋含量的成套专用仪器，包括：面筋洗涤仪、离心指数仪、面筋烘干仪。 二、技术参数 1、面筋洗涤仪 1.1洗涤面粉量：10.00±0.1g； 1.2搅拌器转速：120r/min； 1.3★洗涤网规格:符合GB/T5506.2要求； 1.4洗涤试样量: 10g （每个洗杯）； 1.5洗涤液流量: 可设置50～56 ml/min； 1.6和面时间: 0～1 min( 可调）； 1.7洗涤时间: 1～5 min( 可调）； 2、面筋指数仪 2.1电机转速：6000r/min±5r/min； 2.2★筛盒孔板：符合GB/T5506.2要求； 2.3工作时间：1min； 2.4电机功率：25W； 3、面筋烘干仪 3.1工作温度：180-200℃； 3.2相对湿度：＜90%。 4、★测定结果误差：符合GB/T5506.2要求； 三、仪器配置 1、面筋测定仪成套仪器及备品备件1套；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后及验收 1、★所投产品具有经省级及以上检测机构出具的检测报告，投标文件中提供检测报告影印件或扫描件 2、仪器免费保修至少一年，保修期内配件免费更换；终身维修； | 1台 |
| 40 | 降落数值测定仪 | 一、用途 谷物、面粉及其他含有淀粉的产品中α淀粉酶活性的测定仪器。 二、技术参数 1、搅拌杆重量：25±0.05g； 2、粘度管尺寸：内经φ21±0.02mm；外经φ23.8±0.25mm；内壁高220±0.3mm； 3、加热器功率：600W； 4、测量误差：＜5％； 5、工作电源：AC220V±10%，50Hz； 6、重复性：两测定结果之差不得超过平均值的10%； 三、仪器配置 1、降落数值测定仪器及备品备件1套；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后见验收 1、★所投产品具有经省级及以上检测机构出具的检测报告，投标文件中提供检测报告影印件或扫描件；符合GB/T10361最新版本各项技术要求； 2、保修期内配件免费更换；仪器免费保修至少一年，保修期内,免费维修和更换零件；终身维修。 | 1台 |
| 41 | 氮吹仪 | 一、用途 通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩，具有省时、操作方便、容易控制等特点，可很快得到预期的结果。 二、技术参数 1、操作简便，结构合理，主体材料为不锈钢，可耐受酸碱等化学试剂； 2、★28个样品位以上，采用氮吹、水浴加热的方式对样品进行快速浓缩； 4、适用试样收集容器：口径 10 ～ 29mm 的试管、离心管、锥形瓶，样品容量1-50ml，100mm 不锈钢 或 玻璃导气针管； 5、气体流量: 0-8 L/min，气体通过固定于水浴系统的可调流量计到达气体分配系统，经导气针管吹向样品试液表面，使溶剂快速蒸发，导气针管可自由升降，并配有氮气流量微量调节针型阀； 6、 ★5寸以上LCD彩色触摸屏智能图形化操作界面：实时显示温度、压力和时间等参数； 7、★透明玻璃窗设计，内设LED彩色灯带对浓缩状态进行提示，实现远距离观察浓缩状态； 8、水浴温度范围: 室温+5℃～90℃； 9、 ★仪器具有程序升压功能，压力可调，有效避免样品损失、节约氮气，真正实现快速浓缩； 10、废气处理：仪器内置风扇引导废气排放，无需占用通风橱空间； 11、★4个通道及其以上气路独立控制，每个通道7个以上样品位，样品处理数灵活； 三、仪器配置 氮吹仪及标配备品附件、废气管、废气管、15mL试管架、 50mL试管架1套、配套离心管30个；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、免费保修至少一年；保修期内，免费维修和更换零件；仪器终身维修，保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务，投标文件中提供生产厂家印刷彩页。供货前，中标供应商需提供制造商或国内总代理针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件。 2、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商联系仪器公司安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。 | 1台 |
| 42 | 单通道电子移液器 （进口） | 一、用途 用于实验室液体的量取。 二、技术参数 1、★独立可调节指托，只需多个按钮即可完成所有操作； 2、至少具有五项实用操作模式:移液模式、反相移液模式、混合模式、胶电泳模式(1000μl)、连续分液模式； 3、下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌； 4、一次充电可用于4000次移液； 5、电池再生功能； 6、Easy Calibration 易校准技术（数字可调校准）； 7、精准度符合下表（A=准确度，CV=偏差系数）； 量程（%） 分刻度（μl） A≤±（%） CV≤±（%） 0.5-10 0.01 1.0 0.4 2-20 0.02 1.0 0.4 20-200 0.2 0.8 0.2 100-1000 1.0 0.6 0.2 三、仪器配置及售后 1、单通道电子移液器0.5 - 10μl量程一支，含标配充电器； 2、单通道电子移液器2 - 20μl量程一支，含标配充电器； 3、单通道电子移液器20 - 200μl量程一支，含标配充电器； 4、单通道电子移液器100 - 1000μl量程一支，含标配充电器； 5、 符合IVD标准的原装0.1-20 µl无色吸头5000支； 6、符合IVD标准的原装2-200 µl无色吸头3000支； 7、符合IVD标准的原装50-1000 µl无色吸头3000支； 8、0.1-20 µl吸头盒2个，2-200 µl吸头盒1个，50-1000 µl吸头盒1个； 9、移液器支架1个（至少能放6只移液器）； 10、提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★本仪器只接受进口产品； 2、终身维修，仪器免费保修至少一年，保修期内免费维修和更换零件； 3、 免费为采购人进行现场培训和调试； | 2台 |
| 43 | 电动移液排枪 （进口） | 一、用途 用于实验室液体的量取。 二、技术参数 1、★独立可调节指托，只需多个按钮即可完成所有操作； 2、至少具有五项实用操作模式:移液模式、反相移液模式、混合模式、胶电泳模式(1000μl)、连续分液模式； 3、下半支可 360° 自由旋转； 4、下半支无需额外拆卸可 121 °C 高压湿热灭菌； 5、★独立的吸头锥和密封圈； 6、阶梯式吸头脱卸装置显著减少去除吸头的耗力； 7、一次充电可用于4000次以上移液； 8、电池再生功能； 9、Easy Calibration 易校准技术（数字可调校准）； 10、精准度符合下表 精准度符合下表（A=准确度，CV=偏差系数） 量程（%） 分刻度（μl） A≤±（%） CV≤±（%） 10-200 0.2 0.5 0.2 三、仪器配置 1、电动移液排枪10 - 200μl量程一支，含标配充电器； 2、符合IVD标准的原装10-200 µl无色吸头10000支； 3、2-200 µl吸头盒2个； 4、提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★本仪器只接受进口产品； 2、终身维修；仪器免费保修至少一年，保修期内，免费维修和更换零件； 3、免费为采购人进行现场培训和调试； | 1台 |
| 44 | 瓶口分液器 （进口） | 一、用途 用于从试剂瓶中分配液体剂量或进行连续多次快速分配。 二、技术规格 1、★浮动活塞原理，操作顺滑； 2、有机型标识适用于大多数酸与有机溶剂； 3、试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽； 4、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖) 材质； 5、最小量程至最大量程10倍量程跨度； 6、显示量程； 7、旋转式阀门模块； 8、安全回流阀可回流试剂； 9、可拆卸清洗； 10、★可更换进液阀，排液阀，吸液管； 11、★后期可扩展选配的延长分液管，干燥管； 12、可121℃高压湿热灭菌； 13、EasyCalibration易校准技术； 17、根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶； 18、★精准度符合下表（A=准确度，CV=偏差系数） 量程 分刻度 A≤ ± CV≤± 5-30 ml 0.2 ml 0.6% 0.2% 三、仪器配置 1、酸性、碱性、有机试剂通用型瓶口分液器一只；配套原装2L试剂瓶2个；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、★本仪器只接受进口产品； 2、免费对采购人进行现场培训和安装调试； 3、仪器免费保修至少一年，保修期内，免费维修和更换零件； 4、随包装附原厂出厂性能证书； | 2台 |
| 45 | 净气型储药柜 | 一、用途 用于液体及固体化学试剂过程中产生的有害化学气体的过滤吸附，本次采购产品为储存型排风柜。 二、技术参数 1、★产品必须完全遵循《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》（供货前提供国家第三方检测单位出具的报告影印件或扫描件）； 空气更换频率：≥180次/小时；层板承重：≥70kg/m²；层板：聚丙烯（PP）；盛液体积：≥3L（≥柜内有效容积3%）； 在TWA的1%临界点时，异丙醇≥625g；在TWA的1%临界点时，环己烷≥890g；在TWA的1%临界点时，36.5%盐酸≥2184g 2、★储空气处理量： 200-500 m3/h；存容量（每瓶500ml）：≥180瓶； 3、聚丙烯PP材质可调层板； 4、柜体材质：镀锌钢板，耐酸碱材料； 5、外部尺寸（长×宽×高mm）≤800*510*2070-2360mm； 6、★具备危化品存储过程中安全管理提醒功能，储药柜配备关门提醒、过滤饱和以及门开关、故障提醒功能； 7、★根据化学品存储柜安全要求，柜门未关会产生重大安全隐患，储存柜具备关门提醒功能以及自动危机处理功能，门被开启时风机自动切换至100%功率运转， ≥580m³/h 吸入可能外泄的化学气体，光环境系统自动闪烁切换至全开起状态提醒用户门未关闭； 8、★透明门板：防爆钢化玻璃无框门； 11、投标文件中提供产品彩页，供货前向采购人提供生产厂商的授权书。 三、仪器配置 1、无管道净气型有机储药柜1台； 2、高效活性炭过滤器3套（综合吸附有机类化学品）； 3、★化学品过滤吸附参数手册1本，手册上的化学品种类超1000种; 4、风机数量：1个； 5、可调式聚丙烯PP材质：10块。 6、PP材质盐酸盒：1件 7、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修,免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件；保修期后,提供设备终身售后服务和零部件及耗材供应，遇到产品使用问题2小时内给予电话答复和指导，24小时内工程师可抵达现场； 2、★仪器到达采购人现场后,在接到采购人通知后1周内,中标供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器, 提供安装报告文件； 3、在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等;直至达到验收要求. | 2台 |
| 46 | ▲三目显微镜 | 一、用途 用于微生物检验。 二、技术参数 1、一体化主机，可外接电脑和数码相机； 2、格林诺式结构体系光学系统,整体内藏式转轴变倍机构； 3、外壳为PC树脂材料, 结构零件为铝合金,铜合金； 4、光学系统：格临诺光学系统；体视角度:12度； 5、放大倍数：8×- 50×；变倍比＞1：7.8； 6、变倍方式及范围：横轴连续变倍0.66×-5.1×； 7、防尘、防潮、防拆卸的一体化太空舱式工业设计，倾斜35°，可360°旋转；三目镜筒为内藏式转轴系统； 8、瞳距调节：50mm-75mm（视度可调）； 9、目镜：高眼点广角目镜WFH10×/φ24mm，可调视度目镜；有防霉功能，带双目防护眼罩； 10、调焦机构：可调松紧式调焦大旋钮，带有防止下滑装置； 11、光源：透反射双光源，透射光3W LED冷光源，亮度可调；反射光3W LED冷光源，亮度可调；透反射光源单独控制，可以单独或同时使用； 三、仪器配置 1、三目显微镜1台，附件：黑白塑料载物板、磨沙玻璃载物板、防尘罩各1个；提供仪器中文操作说明书。 四、资质、售后及验收 1、仪器终身维修，免费保修至少一年，保修期内，免费维修和更换零件。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2、3.4仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商中标供应商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器 | 1台 |
| 47 | 大分样器 | 一、用途 用于粮食等样品的平均划分。 二、技术规格 1、外形尺寸(长×宽×高):410mm×190mmX630mm； 2、一次缩分比误差:中小颗粒≤0.6%、大颗粒≤2%； 3、一次分样误差:中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%； 4、一次分样缩分比:1/2(需要合并缩分样品)、1/4； 5、缩分样品盒可装粮食质量700g(以小麦计)； 6、最大分样量:2.8kg(以小麦计)； 7、最小分样量:200g(以小麦计)； 8、分样栅和淌板材料为覆铜钢板； 9、分样时样品不需要反复混合； 三、仪器配置 大型分样器1台；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内配件免费更换；仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 | 5台 |
| 48 | 小分样器 | 一、用途 用于粮食等样品的平均划分 二、技术规格 1、外形尺寸(长×宽×高):160mm×125mmX380mm。 2、一次缩分比误差:中小颗粒≤0.6%、大颗粒≤2%。 3、一次分样误差:中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%。 4、一次分样缩分比:1/2。 5、缩分样品盒可装粮食质量250g(以小麦计)。 6、最大分样量:500g(以小麦计) 7、最小分样量:100g(以小麦计) 8、分样时样品不需要反复混合。 三、仪器配置 小型分样器1台；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内配件免费更换；仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 | 5台 |
| 49 | 粮食电动扦样系统 | 一、用途 车载包装粮、散装粮电动扦样设备。 二、技术参数 1、旋转臂长（沿X轴） 5000mm（可根据采购人要求制作）； 2、扦样杆长（沿Z轴） 4500mm（可根据采购人要求制作）； 3、摆动角度 0～270°； 4、遥控开关控制板电源380V； 5、遥控器电池型号 9伏电池； 6、旋转电机 380V 0.55kw； 7、扦样小车移动电机 380V 0.75kw； 8、扦样杆升降电机 380V 0.55kw； 9、主柱升降液压电机 380V 3kw 10、吸粮器 380V 2.2kw； 11、★可选配备卡牌识别系统（能和粮库数字系统兼容）；自动读取客户、车辆信息； 12、★可选配备大型分样器（缩分机），能自动均匀分取试样（1kg左右）； 三、仪器配置 电动扦样器1台，附标准配件附件；提供仪器中文操作说明书和软件使用手册； 四、资质、售后及验收 1、终身维修, 仪器免费保修至少一年，保修期内配件免费更换； 2、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 3、中标后，中标供应商主动联系采购人，现场查看场地、确定安装位置、形式及具体尺寸数据，协调做好安装件预埋。 | 1台 |
| 50 | 碎米分离器 | 一、用途 测定大米中含碎率的一种化验仪器，能把米样中的碎米与完整米基本分离开。 二、技术参数 1、分离转速：28/分； 2、配用电机：40瓦（单相电机）； 3、分离时间：自控2分钟； 4、分离数量：50克； 三、仪器配置 1、仪器及相关备品备件1套；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内配件免费更换；免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 2、仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 | 2台 |
| 51 | 油脂烟点仪 | 一、用途 用于测定植物油脂烟点的专用仪器。 二、技术参数 1、技术参数符合GB／T20795-2006《植物油脂烟点测定》标准； 2、工作电源： AC220V±10%， 50Hz； 温度测量量程：室温～400℃； 重复性：≤2℃；再现性：≤4℃；分辨性：0.1℃；精度：0.5%； 检测方式：光电传感器波长430nm； 环境温度：室温~40℃；相对湿度≤80%； 3、双试验误差≤2℃； 三、仪器配置 1、仪器及相关备品备件1套；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内配件免费更换； 2、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 3、仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 | 1台 |
| 52 | 阿贝折光仪 | 一、用途 测定油脂折光指数和糖溶液质量分数仪器。 二、技术参数 1、折射率测量范围（nD）： 1.300-1.7000 测量分辨率（nD） 0.00001 测量示值误差（nD）：±0.0002 蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）测量范围： 0-100% 测量分辨率（锤度Brix）： 0.01% 测量示值误差（锤度Brix）：±0.1% 三、配置及售后 1、仪器及相关备品备件1套；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内配件免费更换；仪器免费保修至少一年。保修期内,免费维修和更换零件。 2、免费采购人现场人员培训和仪器 | 1台 |
| 53 | 液体比重天平 | 一、用途 测量食用油脂等液体密度（比重）。 二、技术参数 1、电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试； 2、测锤体积：5cm3； 3、测定体积的最大比重：1900：1； 三、仪器配置 1、主机、测量放置板、DE-20A标准液体测量组件、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测量支架、电源变压器一个；提供仪器中文操作说明书； 四、资质、售后及验收 1、终身维修, 仪器免费保修至少一年，保修期内免费维修和更换零件。 2、免费采购人现场人员培训和仪器安装调试。 | 1台 |
| 54 | 全自动凯氏定氮仪 | 一、用途 测定粮油食品等样品中氮元素含量，根据凯氏定氮法进行氮含量测定，对消解后的样品进行自动定量添加试剂、蒸馏、吸收、滴定并输出结果的仪器。 二、技术参数 1、★工作方式：全自动，微电脑控制；消解后的样品进行自动定量添加试剂、蒸馏、吸收、滴定并输出结果、自动排废、自动校准、自动故障检测、自动开机自检等；可以手动和自动两种操作模式自行选择； 2、★各项指标、性能符合GB/T33862 最新标准要求； 3、显示方式：大屏幕高清彩色触屏（≥10寸）； 4、测定范围：0.1-240mg 氮（毫克氮）； 5、回收率：≥99.5%（相对误差，包括消化过程）； 6、重复率：相对标准偏差≤±0.5%； 7、蒸馏时间≤10min； 8、测定样品重量：固体≤5g 液体≤20mL； 9、★滴定精度：1.0 μL/步 0.4μL/步 0.2μL/步可选； 10、数据可存储、下载，系统可在线升级； 11、电源：220 V AC ±10%， 50Hz； 12、★接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI； 13、★安全保护报警：测试过程中可实时显示各测试的信息，包括消化管在位、防护门在位、冷凝水温度、蒸汽发生器水位、蒸汽发生器温度、水桶液位、硼酸桶液位、碱桶液位、排废桶液位、滴定酸桶液位等各个传感器的状态等； 14、★须符合FDA和CFDA标准要求，采用采购人名加密码形式登录，内置采购人权限分级规则，仪器操作可溯源，结果不可更改(投标文件中提供操作界面截图或图片证明)； 15、具有边蒸馏边滴定及变速滴定技术； 16、★仪器具有云存储功能，能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地(需提供仪器操作界面图片证明)； 17、★防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质，非玻璃材质；蒸汽发生器采用金属材质，延长使用寿命，安全性更高； 18、仪器本身自带存储功能，可存储实验数据； 19、配套20孔石墨消化炉，可进行直线升温及曲线升温；可编辑存储500组及以上消化程序，每组最多可设置25段温度与时间梯度； 20、★配套排废系统，通过水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统具有中和及吸附效果，能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体，无需连续的自来水冷凝； 21、废气流量可调节，实时监控、观察抽气速度，防止抽吸过多影响消解效果，抽气强度负压实时可调，避免酸性气体外溢及抽空； 22、★配套22位自动进样平台，能够进行开机的自动空蒸，和测试过程中的空蒸动作，避免仪器预热和样品残留对结果造成的影响； 22.1进样器内部能够放置水桶、硼酸桶、碱桶和废液回收桶； 22.2进样器采用滑动轮脚装置，可以轻松的移动位置； 22.3自动进样器具有全方位保护装置，有消化管防护门在位装置，消化管有无检测装置，有溶液桶报警装置； 22.4进料盘保护装置采用全透明设置，测试者对实验的过程细节可实时观察。 三、仪器配置 1、全自动凯氏定氮仪 1套； 2、自动进样平台（22位） 1套 3、程序升温石墨消解仪 1套； 4、排废系统 1套 5、酸碱中和废气吸收系统 1套 6、消解管 20支 7、消解管架 1个 8、操作手册 1套； 四、资质、售后及验收 1、终身维修,保修期内（至少两年）配件免费更换；免费采购人现场人员培训和仪器安装调试； 2、仪器到达最终采购人现场后，在接到采购人通知后1周内，中标供应商需联系所投产品生产厂商安排有经验的工程技术人员到采购人现场安装、调试仪器，在采购人所在地对采购人进行1天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 | 1套 |
| 55 | 实验台等供货安装 | 一、用途 实验操作台、仪器储存柜、通风系统（通风橱、排气扇等供货安装、改造）等配套辅助设备设施，用于采购仪器安装、放置和安全操作。 二、技术参数 1、★耐腐蚀、耐高温、防震动、无污染；台面不低于上海威盛亚，保证仪器摆布合理、安全，使用和操作便利；符合标准化实验室（仪器）规范要求；整洁、美观、实用；实验室所有设施性能均应符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求。 2、质量：不低于同等级化验室中等及以上；必须是正规制造商或国内总代理产品。 3、★中标投标供应商提供报价设备、用材生产单位盖章的产品认证和第三方质量检测报告、售后服务承诺书。 4、★投标供应商报价前自行考察供货安装地点及环境：安徽省舒城县杭埠镇安徽金谷军粮应急保障供应中心综合楼。 5、★中标投标供应商根据现场情况和标准实验室规范要求，提交《实验室布置图》，报采购单位批准； 6、★中标投标供应商根据批准的《实验室布置图》，提交供货清单及安装计划，包括设备名称、品牌、数量、规格及安装作业时间表等，经采购单位批准后实施。 7、★采购单位根据有效的投标供应商《实验室布置图》，完成实验室隔墙、吊顶、地坪（含地板）、门窗、总配电柜（含各房间配电盒）、水路等安装改造，本部分费用不在本次报价内（由采购方自行支付）。 9、★报价单位承诺承担项目安装、改造等作业过程全部安全责任。 10、★因本项目供货及安装延误，导致本次采购仪器、设备无法正常验收、结算等，责任由中标供应商自行承担。 三、采购配置 1、供货品种：包括实验台（物捡综合实验台、化检综合实验台、其它专项实验台）、试剂柜、通风柜、气瓶柜、器皿柜、天平台、储物柜、烘箱台、样品架、万向抽气罩、原子吸收罩、换气扇、水槽、洗眼器、座椅等。最低须满足本批次采购仪器安装、摆放和操作及安全需求。 2、供货数量:根据采购人批准的《实验室布置图》，参照下表，具体足额满足实际需要； 3、所供设备（货物）全部安装就位，含安装、辅助作业（墙板拆除、修复等）以及辅材（电缆、闸刀等）。 四、资质、售后及验收 1、★施工单位需具备实验室设计安装资格，且必须拥有建筑业企业资质证书和安全生产许可证，提供证明文件； 3、保修：所采购物品验收合格后进入保修期。保修期24个月。接到采购人维修请求后，供应商须在4小时内给予答复，48小时内解决问题。保修范围内的元部件等不收取费用，终身维护； 4、培训：免费提供现场培训，人数不限。内容包括所采购物品的基本原理、操作应用及维护保养知识，直到采购人能正常使用和维护。长期提供技术支持，免费提供使用手册,并免费提供所有公开发表的应用文献和有关资料。 5、供货期（工期）：采购合同签订之日起 30 天送至客户现场，并完成安装等作业； 6、★验收：对照合同、经批准的《实验室布置图》内容逐项核验。 附表：实验台、通风系统等规格型号数量表（最终规格及数量以现场实际为准） 序号 房间名称 家具名称 规格型号 单位 数量 一 实验台等 1 扦样前处理室 实验台 3600*750*800mm空位结构 3.6 米 2 全钢通风柜 1500*850*2350mm 全钢结构， 1 台 3 PP水槽 550*450*310mm 1 套 4 三口水龙头 260*510*650mm 三口鹅颈水龙头 1 套 5 滴水架 pp材质，27棒滴水架 1 套 6 洗眼器 台式单口洗眼器 1 组 7 塔式电源盒 PP材质，配正泰五孔插座 4 套 8 快速物检室 全钢实验台 4200*750*800mm 空位结构 4.2 米 9 全钢实验台 2600*750*800mm 空位结构 2.6 米 10 转角台 1000*1000*800mm全钢结构 1 组 11 PP水槽 550*450*310mm 1 套 12 三口水龙头 260*510*650mm 三口鹅颈水龙头 1 套 13 滴水架 pp材质，27棒滴水架 1 套 14 洗眼器 台式单口洗眼器 1 组 15 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 6 套 1 高温室 高温台 5400*700*500mm全钢结构 5.4 米 2 物理检验室 实验台 3600*750*800mm空位结构 3.6 米 3 实验台 2500*750*800mm空位结构 2.5 米 4 全钢通风柜 1500*850*2350mm 全钢结构， 2 台 5 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 6 气相色谱室 实验台 5300*750*800mm空位结构 5.3 米 7 气瓶柜 9008450*1900mm, 含气体泄漏报警器 2 组 8 万向抽气罩 红色三节万向罩， 360°自由旋转 2 套 9 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 10 液相色谱室 实验台 5300*750*800mm空位结构 5.3 米 11 气瓶柜 9008450*1900mm, 含气体泄漏报警器 1 组 12 万向抽气罩 红色三节万向罩， 360°自由旋转 2 套 13 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 14 形态分析室 实验台 5300*750*800mm空位结构 5.3 米 15 气瓶柜 9008450*1900mm, 含气体泄漏报警器 1 组 16 原子吸收罩 400*400*1000MM,304不锈钢材质,末端设有风量调节阀 2 套 17 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 18 原子吸收室 实验台 5300*750*800mm空位结构 5.3 米 19 气瓶柜 9008450*1900mm,含气体泄漏报警器 1 组 20 原子吸收罩 400*400*1000MM,304不锈钢材质,末端设有风量调节阀 2 套 21 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 22 小型仪器室 实验台 6400*750*800mm空位结构 6.4 米 23 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 5 套 24 中央理化室 中央实验台 4900*1500*800mm 4.9 米 25 试剂架 4000*400*750mm 4 米 26 PP水槽 550*450*310mm 2 套 27 三口水龙头 260*510*650mm 三口鹅颈水龙头 2 套 28 滴水架 pp材质，27棒滴水架 2 套 29 洗眼器 台式单口洗眼器 2 组 30 塔式电源盒 PP材质，配五孔插座 6 套 31 紧急洗眼器 304不锈钢材质 1 套 32 实验台 5300*750*800mm空位结构 2.8 米 33 全钢通风柜 1500*850*2350mm 全钢结构， 2 台 34 药品室 药品柜 900*450*1800mm全木结构 6 组 35 天平室 实验台 5300*750*800mm空位结构 2.8 米 36 天平台 900*600*800mm,全钢结构 2 组 37 座椅 —— 个 二 实验室通风系统 1套 1 满足各化验室安全操作、安全防护及环保需求，包括供货及安装 | 1套 |
| 56 | 玻璃仪器等 | 一、用途 各类化验耗材和器皿 二、技术参数 见表格 三、仪器配置 见下表 四、资质、售后及验收 1、供货前向采购人提供计量检定合格证明文件； 2、对照参数规格逐个点验。 名称 规格 数量 烧杯 10ml 10 烧杯 25ml 10 烧杯 50ml 10 烧杯 100ml 10 烧杯 250ml 10 烧杯 500ml 10 烧杯 1000ml 10 三角烧瓶 150ml 50 具塞三角瓶 100ml/19 50 具塞三角瓶 250ml/24 50 碘量瓶 250ml 10 碘量瓶 500ml 10 量筒 5ml 10 量筒 10ml 10 量筒 25ml 10 量筒 50ml 10 量筒 100ml 10 量筒 250ml 10 量筒 500ml 10 量筒 1000ml 10 白容量瓶（Ʌ） 25ml 10 白容量瓶（Ʌ） 50ml 10 白容量瓶（Ʌ） 100ml 10 白容量瓶（Ʌ） 250ml 10 白容量瓶（Ʌ） 500ml 10 白容量瓶（Ʌ） 1000ml 10 棕容量瓶 50ml 10 棕容量瓶 100ml 10 棕容量瓶 250ml 10 棕容量瓶 500ml 10 刻度吸管（A） 5ml 10 刻度吸管（A） 10ml 10 刻度吸管（A） 25ml 10 大肚吸管（A） 5ml 10 大肚吸管（A） 10ml 10 大肚吸管（A） 15ml 10 大肚吸管（A） 25ml 10 大肚吸管（A） 50ml 10 白酸滴定管（A） 10ml 10 白酸滴定管（A） 50ml 10 白碱滴定管（A） 10ml 10 白碱滴定管（A） 50ml 10 通用滴定管 50ml 10 微量滴定管 5ml 10 刻度具塞比色管 25ml 10 刻度具塞比色管 50ml 50 梨型分液漏斗 250ml 10 梨型分液漏斗 500ml 10 梨型分液漏斗 1000ml 10 半微量定氮蒸馏器 2 球形脂肪抽出器 250ml 10 白干燥器 180mm 4 白干燥器 240mm 4 扁形称量瓶 40*25 10 高形称量瓶 30*50 10 玻璃漏斗 60mm 2 酒精灯 250ml 2 表面皿 100mm 2 培养皿 90mm 2 瓷乳钵 80mm 2 瓷坩埚 30mm 2 瓷坩埚 50mm 2 白滴瓶 30ml 2 白滴瓶 60ml 10 白滴瓶 125ml 10 茶滴瓶 30ml 10 茶滴瓶 60ml 10 白广口瓶 500ml 10 白细口瓶 125ml 10 白细口瓶 250ml 10 白细口瓶 500ml 10 白细口瓶 1000ml 10 茶广口瓶 250ml 10 茶细口瓶 125ml 10 茶细口瓶 500ml 10 红水温度计 50-150℃ 2 汞温度计 0-400 2 冰箱温度计 -30℃~40℃ 2 干湿温度计 电子式 2 玻璃棒 10cm 5 滴管 长胶头 5 滴管 短胶头 5 塑料烧杯 50mL 10 塑料烧杯 100mL 10 塑料洗瓶 500mL 10 | 1套 |

二、技术要求

1、中标供应商签订合同后，在准备仪器的同时，优先考虑化验室布置安装，实验台及通风系统等验收合格后，再组织其他仪器供货安装；

2、免费保修年限：除玻璃器皿（药剂）外，其它仪器设备免费质保期（免费提供零部件、免费人工和免费上门服务）不得低于一年（验收合格后），招标文件另有约定的按约定要求；全部报价产品均应提供终生维护和技术支持，投标供应商供货前向采购人提供全部产品售后服务承诺函，对售后服务有实质性响应。

3、验收：采购人严格按照招标文件及投标文件要求进行验收，如验收不合格，采购人有权终止合同，并上报政府采购监管部门进行依规处理。

三、报价要求

投标供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。