招   标   文   件

项目编号：  JG2011-017

项目名称：  蛋白分离系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十二月

第一部分   招标邀请函

受天津农学院委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就蛋白分离系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-017

2．项目名称：蛋白分离系统等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年12月24日至2011年1月12日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年1月13日9：30时， 各投标单位须于2011年1月13日9：30时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：23781289（肖俊生）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年12月24日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为蛋白分离系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b. 设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标第一包可以分项进行投标，第二包必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：蛋白分离系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白分离系统 | 1.波长：220、254、280、340nm 数显 2.光程：3mm 3.量程范围：0-100％T；0-2A 4.样品池容积：100ul 5.输出信号：10mv 6.定时、恒流、自动收集 | 套 | 1 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪(进口) | *1、样品容量：96x0.2ml 2、样品体积：10-100μl *3、光源：卤钨灯 *4、检测器：高灵敏CCD 5、升降温速度：3.3℃/sec 6、温控范围：4-100℃ 7、温度准确性：±0.3℃ 8、温度均一性：±0.4℃ *9、温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：40 -99℃；梯度温差范围：1 - 25℃ 10、激发/发射波长范围：400-700nm 11、灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝IL-1β基因 12、动态范围：9个数量级 13、激发/发射滤光片：含5套预装滤光片：FAM/SYBR GREEN，HEX/TET/VIC/JOE， TAMRA/Cy3，Texas Red/ROX，Cy5 14、数据分析：可同时分析5色荧光PCR数据；具有绝对定量、相对定量功能；可以选择多个看家基因进行数据处理；可以自动根据扩增效率对数据进一步处理，得到更加准确可靠的结果；可同时分析多达5000个样品（50块板）的数据；具有等位基因、溶解曲线分析功能。 15、*消耗品：1 iScript cDNA Synthesis Kit（25x20ul reactions）原装进口反转录试剂盒一个包装，2 SsoFast EvaGreen Supermix 原装进口EvaGreen饱和染料定量PCR预混液(200x20ul reactions) 5个包装，3 、原装进口96孔PCR板100块，4 、原装进口定量PCR光学封板膜100张 16、*为必须满足的指标 | 台 | 1 |
| 3 | 普通光学显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统 *2、目镜：CPL10X/22mm，大视野、高眼点、视度补偿目镜。 3、镜筒：铰链式双目，30°倾斜，使用方便，无须筒长补偿调节。 4、物镜：无限远同轴等焦平场物镜4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）。 *5、转换器：多滚珠轴承、声响内定位五孔转换器，五孔端面等高，误差小于0.005mm，同轴度误差小于0.03mm。 6、聚光镜：N.A.1.25推拉式阿贝聚光镜。集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。 *7、机械移动载物台： 160X140 (mm)矩形台面，移动范围76 x50(mm)；V型导轨，X、Y向低位同轴调节手轮，左右手位可选择；硬膜涂层。 8、粗微调焦装置：粗微调同轴；微调0.2mm/转；格值0.0002mm，粗动松紧可调；工作台上限装置可用镜臂中的滚花螺钉调节；采用滑块膨胀式V型导轨，确保调焦机构经久耐用，避免了一般粗微调机构易下滑现象。 *9.照明：6V/30W卤素灯 *10、整机防霉，全金属结构。 *11.30°铰链式双目数码头(内置CMOS) *12..有效像素: 314万，2048X1536 *13.数据传输速 :480MB/秒。 *14、像素尺寸点：4.2微米X4.2微米 *15.提供数码显微专利文件及注册证（不接受改造产品）天津地区有5套互动教室以上案例。 *16.图像分析软件部分 *1. 图像处理： 1) 各种图像处理方法 2) 对选定区域进行各种处理 3) 为图像添加多种音效 *2. 分离目标：使用画线功能分离粘连目标 *3. Mccamera模块：1) 捕捉静态图像2) 自动捕捉图像(可预设捕捉频率)，定时及定量扑捉图像和视频3) 设置各种捕捉参数4) 自动曝光和自动白平衡功能还原图像的真实色彩5) 高分辨率、高清晰度预览实时图像6) 实时滤镜处理整体或局部图像7) 实时预览三维图像8) 使用区域预览功能预览局部图像9) 在光源不足的情况下捕捉清晰的图像 *4. 测量：1) 测量各种图形2) 标注测量结果3) 导出测量结果4) 打印被测图像及报告 *5. 分割、计算与导出：1) 多种方法分割图像2) 自动计算已分割图像，并可将计算结果导出为--------*.xls和*.txt文档 *6. MIG图像文件：1) 将若干幅图像合并为MIG文件2) 连续播放图像3) 播放单帧图4) 调节播放速度5) 使用MIG文件进行录音 *7.最新推出的图像多焦面合并功能，可以把不同焦深的图像合并成一幅立体的清晰的图像。 *8. 大视野拼接技术可以把不同视野的图像拼接成一幅完整清晰的图像。最大支持20×20张图像的拼接。 *9.报告打印：强大的功能帮助您轻松制作图文并茂的报告文档 *10. 远程实时图像共享(DIS)：DIS提供了全新的沟通方式，它可以实现图像和资讯的异地实时共享，使远程讨论和诊断成为可能，为教育、科研、医疗、工、农、渔业提供有效的沟通办法。预览窗口支持320x240格式。 *11. 三维化显示(3D)：观察二维图像的三维效果 *12. 校准：1) 用校准圆校准2) 用十字刻度线校准3) 用刻度线校准4) 使用配送的校准板进行自动校准 配置：生物显微镜34+数码显微镜1+电脑+投影仪+电动投影幕 | 台 | 1 |
| 4 | 普通光学显微镜 | *1.光学系统：无限远色差校正光学系统 *2.目 镜：标准高眼点WF10X/20，屈光度、视度可调，无须视度补偿；目镜带有指针，测微尺功能 *3.头部： 30度倾斜，可360度旋转，任意位置观察。目镜带锁定装置，防止在搬运过程中，自动滑落； *4.物 镜： 内倾式四孔转换器，无限远平场消色差物镜：4X/0.10、 10X/0.25、 40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（ 弹簧，油）; *5.载 物 台： 双层复合式机械移动载物台，移动范围76×50 mm，平面精度高，最 小读值0.1mm 。X、Y向同轴调节，独有的V型导轨（截面为三角型），提高设备正常使用率，延长使用寿命； *6.聚 光 镜： N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏； *7.集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。 *8.照明方式供选择：6V/30W卤素灯 *9.显微镜具有三目型号（不接受改造三目，彩页标注） *10.提供数码显微专利文件及注册证（不接受改造产品），升级为互动教室更加稳定。 | 台 | 34 |
| 5 | 普通光学显微镜 | *1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 *1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节 粗调行程：20mm/圈 1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 1.5 照明系统：内置6V20W卤素灯 *1.6 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式 1.7 目镜：10X，带眼罩，F.N.18，配目镜测微尺、指针 1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 *1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 *1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 | 台 | 35 |
| 6 | 分析天平 | 万分之一精度，全自动校准，最大量程220g | 台 | 1 |
| 7 | 天平 | 精确度0.01g，最大4200g | 台 | 2 |
| 8 | 显微镜并排双人共览系统（进口） | 光学系统 UIS2无限远光学校正系统 照明装置 6V30W卤素灯 12V100W卤素灯 调焦系统 载物台垂直运动：25mm载物台行程，带有粗调限位器，最小调节距离：1微米 观察筒 宽视场双目观察筒，宽视场三目观察筒，宽视场可变倾角双目观察筒，紧凑型人机工程学双目观察筒，超宽视场三目观察筒(视场26.5) 物镜转盘 5孔/6孔/7孔物镜转盘 载物台 防腐陶瓷表面同轴载物台，带有左手或右手低位驱动装置，带有旋转装置和扭矩调节装置 聚光镜 摇出式消差色，用于1.25×-100× 摇出式消差色聚光镜(N.A.0.9)、消差色聚光镜(N.A.1.4)，8孔万能聚光镜(N.A.A.4/0.9) 可选附件 荧光(100W),相差，DIC和多人共视观察等 | 套 | 1 |
| 9 | 8道移液器（进口） | 10-100μl, | 台 | 3 |
| 10 | 高压灭菌器（进口） | 1.耗电量：2KW；2.内腔尺寸（直径*深）：370*415mm；3. 有效内腔高度：480mm；4. 有效容积：50升；5. 内腔材料：SUS304（不锈钢）；6.最大压力：0.235Mpa；7. 灭菌温度：105-135℃；8. 保温温度：45-60℃；9. 灭菌时间：1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时；10. 保温时间：可延时72小时，自动关机；11. 程序化时间设定：1－99小时延时启动设置；12. 排气控制：排气阀开放温度设定；13. 安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器内门锁，过压限制器，保险丝；14. 压力容器类型：小型压力容器；15.附件：2个不锈钢灭菌筐，3个不锈钢灭菌筐。 | 台 | 1 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | 温度范围 ℃ 50～250(可以使用到300) 温度波动 ℃ ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 电源电压 V 220 220 380 380 加热功率 kW 3.0 3.5 6.6 8 工作室尺寸 mm 350×450×450 450×550×550 500×600×750 800×800×1000 | 台 | 1 |
| 12 | 微量电子天平（进口） | 0.01mg-100g,0.1mg-220g，三角秤盘 | 台 | 1 |
| 13 | 恒温摇床 | 1. 可编程控制：“预先设定，日后无忧” —— 4个程序，每 个15个步骤，可随时调用； 自动定时设置升/降温、调节转速；2. 温控范围:Innova 4000环境温度以上5 °C 至 80 °C;Innova 4000 环境温度以下20 °C至80 °C，最低 4 °C；3. 转速范围：25-500 rpm，轨道偏心距1" （2.54 cm）25-300 rpm，轨道偏心距2" （5.18 cm）；4. 多功能储液盘能保持腔体湿度，减少样品蒸发，并防止 液体溅出损伤机体。嵌入排水槽方便清洁；5. 脚踏开关：控制开启箱盖，简单便捷，解放双手；6. RS-232端口：进行数据记录及电脑控制；7. 可附加配件：12道进气管；湿度监测器； 远程报警。 | 台 | 1 |
| 14 | 恒温循环水浴 | 双列8孔 | 台 | 4 |
| 15 | 多参数水质监测仪（进口） | 光学系统 钨灯窄波段滤光器 二波长： 525 nm 、575 nm 校正模式 手动零点校正，采用SMD微处理技术 数据接口 RS232数据接 电源模式 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC；50 to 60Hz 自动关机 具有10分钟无操作自动关机节电功能 适用环境 温度0 to 50℃；相对湿度30 to 95%（无冷凝） | 台 | 1 |
| 16 | 真空离心浓缩仪（进口） | 操作简单的双键控制系统，可设定过程时间（5分钟至12小时）和加热，温度（30－60度） 􀁺 LCD数字显示，所有过程参数一览无遗 􀁺 自动进气和转子终止功能 􀁺 样品容量大，多种转子可供选择 􀁺 最佳蒸汽流，防止压力增加，优化蒸汽传输过程，减少蒸发时间 􀁺 磁力驱动，电子锁盖系统，保证安全操作 􀁺 使用无油隔膜防腐泵，适合于任何有机溶剂 􀁺 可与冻干系统配合使用 􀁺 配MZ2C无油防腐蚀真空泵（助记符694241） | 台 | 1 |
| 17 | 快速梯度PCR仪（进口） | 1. *可以升级为六通道荧光定量PCR仪 2. *具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、60x0.5ml模块、384孔单槽模块、定量PCR模块，原位模块等 3. 当安装双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用 4. *内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 5. *最大升温速率：5℃/秒，最大降温速率：5℃/秒 6. *温度范围：0 -100℃ 7. 温控准确度：±0.2℃ 8. 温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到） 9. *具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃ 10. 接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口 配件：基础电泳仪1台 小型水平电泳槽 | 台 | 2 |
| 18 | 数字式电导仪 | 1、测量范围 电导率0-105s/cm其相当的电阻率为∞-10Ω·cm 共分为五个基本量程及二个附加量程，见（下表） 2、基本误差：不大于±1%（F·S）±1个字 3、稳定性：不大于±0.2%F.S±1个字/3h 4、温度补偿范围：10-40℃（手动）基准温度为25℃ 5、温度补偿系数：固定为2%每℃ 6、耗电量：<2W | 台 | 1 |
| 19 | 水势仪 （进口） | ﹡ 直接显示 MPa 的读数 ﹡ 可接8个探头,8个传感器可同时测量和读数 • 和干湿计和样品室兼容 • 菜单驱动，用户友好的软件 ﹡ 与Windows兼容的设定和数据压缩 • 配有充电电池，可携带到野外使用 | 台 | 1 |
| 20 | 冰箱 | ﹡体积380升，微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-20℃~-40℃可调； ﹡高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点。 ﹡两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)； ﹡两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)。 ﹡风冷压缩机制冷速度快，轻松实现超低温； ·高密度保温层，保温效果良好； ·合理的蒸发冷凝器系统设计，确保超强的制冷效果； ·全无氟制冷。 | 台 | 1 |
| 21 | 棉纤维气流仪 | 马克隆值测量范围：2.5～6.0 试样重量：5±0.1g | 台 | 2 |
| 22 | 电导率仪 | 测量范围：0-2*105;准确度：1.0%;稳定性：0.3%;适用电极两套 | 台 | 10 |
| 23 | 数显智能电热恒温水浴锅 | 温控范围:RT～100;加热功率:0.8KW;水温波动:±1 | 台 | 1 |
| 24 | 超声波清洗机 | ﹡水槽容量：22.5L ﹡水槽尺寸：长*宽*高(mm):500*300*150 超声频率：40KHz 功率：500W 定时控制：1-20min 排水阀：有 | 台 | 1 |
| 25 | 大米外观品质检测仪（进口） | ﹡图像采集方式：扫描 判定方式： 通用计算机专用处理软件 判定模式：国标模式和自定义模式 ﹡单次检测样品量：1～1200粒，推荐样品量约12g，可累加，最多连续检测9次 处理能力： ≤40秒 （从图像采集到显示结果，处理时间跟电脑配置相关） 判定结果： 判定不同粒质的粒数比、质量比、粒型及各种图像色彩信息（包括直方图和其他统计信息） 图像输出：原始图像、分类排列图像显示输出 数据输出：能将原始图像、整列图像和数据单独输出或以打印方式输出 | 台 | 1 |
| 26 | 大米精白度計（进口） | 测量范围：精白度：0～199白度：5.0～70% 透明度：0.01～9.99%;精确度：0.1%、透明度：0.01% ;光源：LED电源：AC90～240V /50W; 尺寸(mm)：高87*宽210*深312 | 台 | 1 |
| 27 | 冰箱 | ﹡体积255升，微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-20℃~-40℃可调； ﹡高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点。 ﹡两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)； ﹡两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)。 ﹡风冷压缩机制冷速度快，轻松实现超低温； ·高密度保温层，保温效果良好； ·合理的蒸发冷凝器系统设计，确保超强的制冷效果； ·全无氟制冷。 | 台 | 1 |
| 28 | 光合和气孔导度仪（进口） | 1. *分析器原理：采用最先进的红外分析器定位于叶室头部的设计原理，消除了由于分析仪位于主机内所造成的时滞和压力梯度造成的误差，实现了参比室和样品室测量的同步性；分析仪为四通道绝对开路式、非扩散红外分析器； 2. CO2分析器：最佳量程范围0-3000µmol mol-1，带宽10Hz；4秒信号躁声小于0.2µmol mol-1； 3. *H2O分析器：最佳量程范围0-75mmol mol-1或40℃露点（40℃时相对湿度测量范围为100%），带宽10Hz，4秒信号躁声小于0.03µmol mol-1； 4. 气流流速：0-700 µmol s-1（装置CO2注入系统），150-1000 µmol s-1（未装置CO2注入系统）。 5. *系统控制器：128MB 内存，64MB硬盘存储空间；可以直接联入局域网，在光合仪主机和计算机之间拖放文件；8行X40个字符显示(240×64点)，LED图形和背景光显示；完整的ASCII键盘，密封、防尘、防水；输出信号：RS-232输出接口和USB转接口； 6. *扩展槽支持即插即用闪存卡和以太网卡(主机需配有512M以上容量闪存卡和10/100M以太网卡)； 7. 红蓝LED光源：组成：红色LED灯40个，蓝色LED灯20个，输出范围0-2000 µmol m-2 s-1； 8. CO2浓度控制范围：6400-01注入系统，0 ~> 2000 µmol mol-1； 9. 光强线性控制范围：0~>2000 µmol mol-1； 10. 光合有效辐射传感器（包含内置与外置共两个）：量程0 ~> 3000 µmol mol-1；绝对校准：± 5%（依据美国NIST标准）；稳定性：1年以上变化 < ± 2%；响应时间10µs；温度影响：最大±0.15% / °C；达80°入射角余弦校正；高度稳定的硅光电探测器 (蓝光增强型)。 11. 教学模拟软件与Internet远程操控软件。 12.包括主机（128M内存，64 M存储器，512M CF卡，8行/每行40字符的显示屏，66键的键盘）；传感器头部（含CO2/H2O分析器）；标准叶室（6 cm2，含内置光合有效辐射传感器）；6400-01 CO2注入系统；6400-02B LED红/蓝光源；9901-013外置光量子传感器 ；10/100M网络适配器，安装培训DVD光盘和手册；可充电电池（4节，含充电器）；25针和9针RS-232电缆；系统安装软件包；常用备件；包装箱，配6400-15鸭嘴叶室。 13.电脑1台，用于数据存储和分析 | 台 | 1 |
| 29 | 便携式/桌用 折光仪（进口） | 三位半精度，操作简便，具有自动校正和温度补偿功能，可储存1100条结果信息并通过仪器的红外接口传输至电脑或打印机，更配备PortableLab手提箱，携带便利，适合野外测量。 | 台 | 1 |
| 30 | 植物倒伏计（进口） | ﹡弹簧强度：98kPa/40mm(白色),196.1kPa/40mm(黄色), 392.3kPa/40mm(红色)，材质为不锈钢。 主单元：材质为铝，树脂和不锈钢。 尺寸：直径 40 x 205 mm 水稻茎秆附件1个： 材质为铝，树脂和不锈钢 尺寸：长80 x 宽70 x 高10mm 水稻枝条附件1个： 材质为铝，树脂和不锈钢 尺寸：长130 x宽60 x高10 mm 带便携盒 | 台 | 1 |
| 31 | 酶标仪（进口） | 一般光学参数 1. 可测样本：6，12，24，48，96，384孔板，比色皿 2. 光源：闪烁式高能氙灯 3. *波长选择：滤光片+光栅，可调连续光谱，1nm步进 4. *每道检测光路并行一道对照光路，检测与参比同时完成 5. *检测器：2个光电倍增管检测器和4个光电二极管检测器 6. *发射光具有Cutoff滤光片，减少杂光 7. *荧光斜角度入射，减少液面反射对发射光的影响 8. *Pathcheck光径校正，不受温度变化影响 9. 振荡时间：0-999秒 10. *温度控制：室温+2到60摄氏度 11. 温度均一性：<1℃，37℃ 12. 温度准确度：±1℃，37℃ 13. 提供动力学法，终点法，全波长扫描和单孔多点扫描模式 光吸收参数 14. *读板能力：比色皿和微孔板 15. 波长范围：200-1000nm 16. 波长选择：光栅单色器，可调连续光谱，1nm步进 17. 波长带宽：<4.0 nm 18. 波长精确度：±2.0 nm 19. 波长重现性：±0.2 nm 20. 测读范围：0-4.00OD 21. 测读分辨率：0.001 OD 22. *测读准确度（微孔板）：<±0.006OD ±1.0%, 0-2OD 23. *测读准确度（比色皿）：<±0.005OD ±1.0%, 0-2OD 24. 测定精确度：<±0.003OD ±1.0%, 0-2 OD 25. 杂散光：<0.05% @ 230 nm 26. *具有pathcheck光程校准技术，可自动将微孔板读数转化为1cm标准比色杯读数，对于一直吸收率的样品，无须标准曲线。 荧光强度参数 27. *读板能力：管式和顶读/底读微孔板 28. 波长范围：250-850 nm 29. 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 30. *检测方式：连续光谱管式，连续光谱顶读和底读微孔板 31. 带宽（EX, EM）：9nm，15nm 32. *灵敏度：<5pM荧光素，96孔板或比色皿；<20pM荧光素，384孔板 33. *斜角度光路设计，减少杂散光，提高性噪比。 荧光偏振参数 34. 波长范围：400-750 nm 35. 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 36. 带宽（EX, EM）：9nm，15nm 37. 精确度：< 5mP标准偏差（1 nM荧光素，96/384孔板） 时间分辨荧光参数 38. *读板能力：顶读/底读微孔板 39. 波长范围：250-850 nm 40. 波长选择：光栅型单色器，可调连续光谱，1nm步进 41. *检测方式：连续光谱顶读和底读微孔板 42. 带宽（EX, EM）：9nm， 15nm 43. 数据收集精确度：1-100闪，读板前延迟0-600usec., 检测时间从50-1500u sec. 44. 灵敏度：100 fM铕元素，96/384 孔板 化学发光参数 45. *读板能力：管式和顶读/底读微孔板 46. *波长选择：全波长或选定波长 47. 波长范围：250-850nm 48. 灵敏度：< 2 fg/孔萤火虫荧光素酶低限检测，96孔板或比色皿，顶读 49. 孔间干扰：<0.3%, 白色96/384孔板 50. 动力学范围：大于6个数量级 软件：标准配置，无需另外购买。一个软件完成仪器控制、数据采集、数据分析等工作，可直接分析处理绘图，也可以将数据导出excel等数据处理软件。软件界面友好，数据处理功能强大。 | 台 | 1 |
| 32 | X光胶片自动洗片机（进口） | 1．洗片时间 可调节控制，由4分钟至11.2分钟（由乾至乾）每一档次为0.8分钟（共10档）。选择的时间在数字显示器上显示出来，清楚准确。 2．洗片温度 可调节控制，由28℃至36℃，是全晶体电子自动控制，且由数字显示出来，清楚准确。 3．自动等候系统 当胶片进入时，洗片机会立即自动开动，并可听见蜂鸣的信号，以防止重叠。当胶片冲洗完退出之后，洗片机随即回复等候状态。 4．加温时间 洗片机洗片前加温时间越约15分钟 5．胶片宽度 可供容纳的最大胶片宽度是25.4 公分（10英寸） 6．补充液桶容量 显影液3.8公升， 定影液3.8公升（1加仑） 7．补充率 密封式补充系统，可减慢药液氧化速率，相等量的药液可以洗更多胶片，可以用更长时间。每冲洗0.6米（25英口寸）胶片，可补充99.4毫升 （3.5安士）药液 8．电力 115伏特，60赫兹，8安培，在220V地区另带变压器一个 9．水量 洗片时，每分钟用水量是1.9公升。 输水管为1.2公尺，随机 免费附送 10．排水系统 排水活门是塑料制造（不能用铜或黄铜）排水管道之最小内径为3.8公分 | 台 | 1 |
| 33 | 电子天平 | 量 程： 210g ﹡精 度： 0.1mg 称盘尺寸： Φ90 线 性： ±0.3mg ﹡重 复 性： 0.1mg ﹡采用内置砝码校准,配备不同型号称量盘各2包 | 台 | 1 |
| 34 | 电子天平 | ﹡可读性：0.001g～0.01g ﹡最大称量值：210g～4100g 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便、坚固 清晰的显示屏和键盘按键设计，方便用户使用 外置砝码校准，确保称量结果的准确性 ﹡内置RS232通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备 标配机架塑料保护罩（In-Use cover），避免散落称量样品的腐蚀 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序,配备不同型号称量盘各2包 | 台 | 1 |
| 35 | 微型离心机 | 微型离心机 黄色 M-centrifuge | 台 | 2 |
| 36 | 大米测鲜仪（进口） | 测量对象：糙米、精白米、免淘洗米 FD值：10～100; 测定方式：比色光学方式;光源：白色LED 显示部位：LED显示;电源：AC100V /100W | 台 | 1 |
| 37 | 便携式大米颗粒评定仪（进口） | 光源：LED（红，绿，蓝）； 供料方式：圆盘自动提供方式；传感器：彩色CCD传感器*3（表面，里面，侧面） 测量方法：利用高速画像处理评定特征+算法 评定项目：糙米（大分类：3类，中分类：6类，小分类：21类） 精白米（大分类：3类，中分类：6类，小分类：13类）测定粒数：1-2000 附加机能：形状测量：长，宽，厚度 白度测量 | 台 | 1 |
| 38 | 稻叶氮素测定仪（进口） | 测量对象：水稻的叶子 测量方式：近红外线透过方式 测量项目：叶片氮含量（%） 测量时间：约3秒 显示内容：氮含量、平均值、设定项目\施肥诊断结果、错误显示 记忆功能：100个数据*40次记录（最大） 印刷功能：可选打印机印刷测量数据 电源：单3碱性干电池*2 | 台 | 1 |

第二包：生物显微镜等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜（进口） | 仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。 仪器技术要求： 1、用途：该仪器主要用于菌藻类、免疫组化、组织切片的观察 2、显微镜技术指标 2.1机身独特的防霉设计更加确保长年高品质的使用，操作方便、舒适，符合人机工程学设计。 *2.2光学系统：CFI60无限远光学系统，物镜成像距离为60mm，确保获得最大的工作距离和高的数值孔径值，同时获得清晰、整洁、低杂光的图像。 2.3照明系统：6V、20W的卤素灯照明，稳定的光源可获得高清晰度的图像。 2.4目镜：防霉型目镜10X 视野φ20mm、15 X目镜，可锁定，防止脱落与丢失。 *2.5载物台：耐久性更高、表面更光滑，配有定位式载物台手柄，具有再定焦功能。 2.6、物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X、100X，能获得高清晰度的图像。 | 台 | 1 |
| 2 | 彩色数码采集系统（进口） | 仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。 仪器技术要求： *1.高清晰采集彩色冷CCD，总像素524万，其真实有效像素达507万 2.芯片规格：2/3英寸彩色CCD *3.低于环境温度20度的电子制冷 4.十二位的模数转换， 提供2×2、4×4的bining模式 5.曝光时间为1/1000至600秒，曝光程序包括程序自动曝光、对焦自动曝光、手动曝光等 *6.与实验室尼康显微镜采用专用接口连接 7. 物镜 7.1高级平场半复消色差相衬物镜4倍（N.A.0.13，W.D. 16.5mm，PhL） 7.2高级平场半复消色差物镜100倍,油镜（N.A.1.30，W.D. 0.16mm，Oil） | 套 | 1 |
| 3 | 专业分析软件（进口） | 仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。 仪器技术要求： 1.控制和采集图像，并进行存储和数据库管理 2.图像处理功能——颜色调整：包括对比度／背景减除／分量混合，适合单独对各种颜色进行色调调整，可将彩色图像转换为RGB或HIS分量——滤光片：含有智能滤光片，可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等——形态：提供多样化的数学形态功能（清理、腐蚀、打开、关闭、平滑）、形态分离功能、线形形态功能、填充功能（缺省填充、关闭填充）等 *3.分析功能：荧光共位性分析，空间和灰度校对，强度分析，数据分析（将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理），图像多维化处理功能 4.测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分段，从而创建二进制图像，自动测量功能使用二进制图像记录长度、面积、角度与色度——自动测量：可使用二进制对象自动测量长度、面积、密度与色度参数集合，大约可以测量30个不同的目标图形——交互式测量：包括分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓，所有输出的统计数据与3方图可导出至 MS EXCEL——另外还包括通道合并、图像算术、大图拼接、轮廓、分类器等。 5.彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等，自动化报告生成器 6.内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等 7.品牌计算机：酷睿双核处理器、2G内存、320G硬盘、512M独立显卡、XP操作系统、20寸液晶显示器 | 套 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日           附件---------设备清单