WSL-2、2A比较测色仪 用途概述 Summary of functions WSL-2比较测色仪（罗维朋比色计）是一种目视颜色测量仪器，它采用了国际公认的专用色标─罗维朋色标度来测量各种液体、胶体、固体和粉末样 品的色度。是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器，可用于塑料，纺织，食品，果酱，粮食，油脂，松香，香料，橡胶等物质颜色的测量，透射法适用于液体及透 明有色材料的测量，反射法适用于非透明材料表面颜色的测量。 产品特点 Product Characteristics ►设计完全符合国际上公认的罗维朋色标度。 ►对分视场内的颜色匹配，测量灵敏度高。 ►简单直观的罗维朋数字颜色语言，定量描述颜色测量结果。 ►可测定在肉眼可见的光谱范围内的各种物质的视觉颜色效应。 ►仪器结构简单，使用方便，极易掌握。 技术指标 Specifications 型号Model WSL-2 测量范围Measuring range 红色 R0.1～R79.9罗维朋单位 Red R0.1～R79.9 Lovibond unit 黄色 Y0.1～Y79.9罗维朋单位 Yellow Y0.1～Y79.9 Lovibond unit 蓝色 B0.1～B49.9罗维朋单位 Blue B0.1～B49.9 Lovibond unit 中性灰色 N0.1～N3.9罗维朋单位 Neutral N0.1～N3.9 Lovibond unit 最小读数Minimum readout 0.1 罗维朋单位 0.1 Lovibond unit 附件Enclosure 10mm 25.4mm 133.4mm（比色皿光程） 白板漫反射率Whiteboard Reflectivity >80% 质量 Quality (Net) 10 Kg

北京晨曦 13718238054