HAS-6A六级筛孔撞击式微生物采样器详细信息

仪器介绍：
HAS-6A六级筛孔撞击式微生物采样器采用空气气动力原理，真实地模仿人类的肺部的沉积情况进行采集所有微粒。用于监测真菌和细菌的浓度和粒度分布。

主要特点：
1.六级分鞥生物气溶胶采样。
2.浮游菌和真菌采样。
3.开机延时功能。

技术参数：
型号：HAS-6A
采样流速：50L/min
定时范围：0-99min
重量：6.5kg
外形尺寸：240&times;238&times;360mm
  在环境监测中，为了检测空气中微生物，除了选用合适的采样器外，还需了解采样介质的性能、分类，采样方法和样品检验。
一、空气微生物采样介质物
(一) 采样介质的性能 
1.稳定性：采样介质对采到的微生物应无干扰作用，以保持微生物原有的性质。 
2.粘附性：尤其用采样器采样时，如器皿无介质或介质粘附力很低则可减少带菌颗粒的捕获率，因此介质要有一定粘性，使采到的带菌粒子能牢固地附着而被捕获。 
3.无毒性：采样介质应无毒性和刺激性，使采到的微生物能经培养后存活计数。 
4.保护性：采样介质应不易干燥，具有水溶性和防失活等保护空气微生物的性质。 
（二）分类
    目前，采样介质种类很多，如糖类、蛋白类、醇类、硅酮类、组织培养掖、混合类等，可根据采集微生物种类的不同而加以选择使用。 
    作为培养空气细菌的培养基也有很多，如作为细菌总数的培养可选用普通营养琼脂培养基，但如要选择培养空气中某种特定微生物，则需要在培养基中加选择剂，以提高分离率。 
二、采样方法 
    空气微生物采样方法应根据所用采样器的使用要求而决定。由于采样器种类很多，应按各种采样器的特性灵活应用。 
    用采样器在静止的气流中采样时，采样头一般朝上，而在有气流的状态下则采样头应朝气流方向，由于室内大多数处于无一定方向的乱流状态，此时可不考虑气流方向问题。至于采样量和测定点数可根据室内清洁情况而定。 
三、样品检验 
    空气微生物的检测可按卫生部要求做鉴定，在采样和送样过程中要防止污染的发生，并保证采样后尽快对样品作相应指标的检测，送检时间一般不超过6小时，若样品保存于0～4℃条件时，送检时间可适当延长但不得超过24小时。 
    空气微生物采样应保证样品能尽量反应原始状态，但目前各类采样方法虽各有优点但总的还不能完全满足这一要求，总之，在空气微生物监测方面已取得一些进展，相信在不久的将来，在空气微生物采样方法的快速、自动鉴定上会更加完善。

北京晨曦勇创科技有限公司 13718238054  连继维