可程式恒温恒湿试验箱与定值式恒温恒湿试验箱区别

东莞勤卓环测科技（KINGJO）研发生产冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温试验箱等环境试验设备，而恒温恒试验箱可分为两种不同试验功能的机型，分别为：可程式恒温恒湿试验箱与定值式恒温恒湿试验箱。

从字面的理解来说，可程式恒温恒湿试验箱，可程式表示可编程，可设定，可循环。在我们的客户当中他们有很多产品需要用到段与组重复试验。如：客户的产品是电子或者LED灯具，一般用于天环境湿冷的地区，或者环境较湿热的地区，这样要想确定产品在两极为不同的环境能否正常使用那就能靠做：低温，湿度或高温，湿度的试验了。但为使产品试验的更有准确性，连继做四个的不同环境试验时，可程式恒温恒湿试验箱就可满足要求。

可程式恒温恒湿试验箱的控制器为韩国三元：TEMI880触摸屏可程式温湿度控制器。这个可程式恒温恒湿箱的控制器：

1.可使用的程序组:最多100组。

2.可使用的程序段:最多10000 段。

3.可重复执行命令:每一个命令可达999次。

4.程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能。

5.程序段时间设定0～999Hour59Min。

6.具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。

7.程序执行时可实时显示图形曲线。

以上1、2、3、项可达到程式设定的要求。

定值式恒温恒湿试验箱的功能就比可程式恒温恒湿试验箱少了很多。就拿可程式与定值式的功能来讲就差一半。定值式恒温恒湿试验箱也叫单点式恒温恒温试验箱，

单点式的意思是：运行只在设定某一组的湿度上，不能多组多段的重复与循环，这就是可程式恒温恒湿试验箱与定值式恒温恒湿试验箱最大的区别。

如果您想选购可程式恒温恒湿试验箱要分辩以下参数：或咨询我公司销售专员：0769-82205656 林青

一、恒温恒湿试验箱试验参数：

1.恒温恒湿试验箱内  尺  寸： 500*750*600mm （W×H×D）

2.恒温恒湿试验箱外  尺  寸： 约1020*1610*1180mm( W×H×D )

3.温度范围： -40℃～+150 ℃ (范围内可程序)

4.湿度范围： 20 %～98 % RH

5.降温速率：1℃ /  min (空载下非线性)

6.升温速率：2-3℃ / min(空载下非线性)

7.温度稳定度：±0.5℃

8.湿度稳定度：±2.5%

⊙恒温恒湿试验箱控制系统：	■TEMI880触摸屏可程式温湿度控制器

⊙恒温恒湿试验箱保 固 期：保固一年.

⊙恒温恒湿试验箱注意事项：(机器周围环境温度维持在+5~+30℃之间，贵厂自行负责配至机器设备旁边)

电源：AC220V 50HZ      功率：5.5KW      【电压范围:不超过±10%】

二. 恒温恒湿试验箱结 构 设 计

2-1. 恒温恒湿试验箱内外箱材质：测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 )，外箱为优质不锈钢。

2-2恒温恒湿试验箱外 箱 灯 源：高亮度照明灯。

观 测 视 窗：观察试品使用。

2-3恒温恒湿试验箱窗口防汗设计：采电热器装置，防止水气凝结。

2-4机 台 滑 轮：采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置。

2-5恒温恒湿试验箱箱 内 盘 架：可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只.

在选购环境试验设备的恒温恒湿试验箱请根据要求选择：可程式恒温恒湿试验箱或定值式恒温恒湿试验箱。