Z812针焰试验仪

一、主要用途

Z812针焰试验仪主要用于在规定的实验室条件下，模拟因故障条件产生的小火焰效应，以便评价着火危险性，适用于电工电子产品设备、设备组件和部件的研究、生产和质检单位试验，也可用于固体绝缘材料、工程塑料等其他可燃材料着火试验。

二、仪器特征

1、控制系统：触摸屏操作，PLC智能控制，智能化程度高。

2、显示系统：真彩液晶触摸屏显示试验界面，人性化操作。

3、气路保护系统：电路和气路分开设计，避免因电路漏电或短路造成气体泄露爆炸；自带气体流量大小报警装置，人性化设计；

4、温度测试系统：设备内置测温系统模块，能有效的监测出试验箱体内部的环境温度，有利于更准确的判断试样的着火温度差；

5、数据处理系统：可以选配标准USB接口，连接电脑及打印终端，能准确及时的传递试验数据，打印出试样的燃烧曲线报告；

6、安全操作系统：玻璃窗开启自动断电

7、数据存储系统：自动存储记忆功能，极大的简便了试验的对比性及重复性。

三、主要技术指标

1、针状燃烧器：不锈钢，内孔 ф 0.5mm±0.1mm，外径≤ ф 0.9mm，长≥35mm； 
2、燃烧器角度：可垂直和倾斜45°； 
3、引燃铺垫层：厚10mm白松木板，覆12g/m 2 ～30g/m 2 标准绢纸，离火焰施加处下200mm±5mm； 
4、施燃气体：≥95%丁烷或丙烷； 
5、燃气焰温梯度：100℃±5℃～700℃±3℃(室温～999℃)，23.5s±1.0s(1s～999.9s)； 
6、火焰高度：12mm±1mm(可调)； 
7、施燃时间：5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s～999.9s数显可预置)； 
8、持燃时间：1s～999.9s(数显，可手动暂停保持数显)； 
9、焰温传感器：进口K型 ф0. 5mm绝缘式铠装电偶，铠装套耐热1100℃；

10、电源要求：220V±10%、50Hz±1%

四、适用标准

IEC 6 0695-11-5：2004 \GB/T5169.5-2005、 GB4706