荧光法便携式溶解氧测量仪

技术规格对比

| 测量方法 | 荧光法 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 便携式溶解氧测量仪 |
| 产品图片 |  |
| 参考配置 | 溶解氧主机，荧光法溶解氧探头（3米线缆） |
| 量 程 | 0～20mg/L（ppm）；0～200%饱和度 |
| 分 辨 率 | 0.01、0.1mg/L；0.1% |
| 相对精度 | ±1%量程 |
| 压力补偿 | 自动 |
| 温度范围 | ﹣10–﹢110℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 相对精度 | ±0.3℃ |
| 数据存储 | 500条，GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动 |
| 输 出 | USB接口 |
| 电 源 | 115-250VAC（选配）；4节AA电池 |
| 应用推荐 | 适合于实验室和野外测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度 |