LNG-5087工业联氨分析仪

本在线联氨分析仪，是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的，高精度的在线式自动化仪表；该仪器采用了彩色液晶显示器，以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式，显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面；人性化的设计理念与高新技术的结合，成就了该仪器的性能优越性和产品竞争性。

主要特点：

●1～6通道可选择，节省费用

●测量精度高，响应速度快

●可定期自动标定，维护工作量小

●彩色液晶显示实时曲线，便于分析工况

●保存一个月历史数据，方便追忆

●单色冷光源，使用寿命长，稳定性好

●多路高精度可编程电流信号输出，适于后续自动加药或数据采集系统

技术参数

- 测量范围：0 ~ 100ug/l

- 精    度：±1% F.S

- 重 现 性：±1% F.S

- 稳 定 性：漂移≤±1% F.S / 24小时

- 响应时间：最初响应6分钟，

- 12分钟至少达到98%

- 采样周期：6分钟左右 / 通道

- 水样条件：流量：>100 ml / min

温度：10~45℃

压力：10 kPa ~ 100 kPa

- 环境条件：温度：5~40℃

湿度：10%~85% RH

- 试剂消耗：约3.0升/月

- 电流输出：4~20mA﹝在0 ~ 20mA范围内可编程，多通道仪表各通道独立输出﹞

- 报警输出：继电器常开接点（220V/1A）,多通道共用一个

- 电    源：AC220V±10%  50HZ

- 功    耗：≈50VA

- 外型尺寸：720mm(高)×460mm(宽)×300mm(深)

- 开孔尺寸：665mm×405mm