振荡器、混合器、摇床

Mortexer™&BenchMixer™ 漩涡混合器

产品特点：

独有的多重旋涡头可以用于传统的离心管旋涡；

混合,也可以用于8个微型离心管；

强大的电机使仪器迅速开启；

工作方式为点触或连续；

Q-Drive动态平衡系统提供了稳定的工作平台；

速度可调，在200~3200rpm。

可选配件：

Mortexer™&BenchMixer™为漩涡混合器制定了新的标准，运用了先进的Q-Driver™技术，在装满50毫升溶液的情况下任能保持平稳快速选择，达到非常好的混合效果。独特的配重系统，是设备运转更快，更安静，更有效。此外，因此款混合器造型小，节省实验空间，可兼容冷藏室，培养箱，同时配有防溢电子控制。

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BV1005＊ | Mortexer™漩涡混合器（配多重漩涡头） |
| BV1000＊ | BenchMixer™漩涡混合器 |
| BV1000-FLAT | 可选扁状漩涡头 |
| BV1000-COMBO | 可选漩涡头（可放38×1.5ml+28×0.5ml溶液管；1个微型板） |
| BV1000-H15 | 可选漩涡头（12×1.5/2.0ml溶液管） |
| BV1000-H150 | 可选漩涡头（4×15ml溶液管） |
| BV1000-H500 | 可选漩涡头（2×50ml溶液管） |

技术参数：                  订购信息：

速度：200~3200rpm；

操作模式：点触或连续运动；

振幅：3mm；

工作温度：4 ~65°C；

尺寸：5 x 6.3 x 6.7 英寸

13 x 16 x 17 厘米；

重量：8.4 lbs /3.8 kg；

电源:115V or 230V, 180W；

质保:2 年。

OrbiShaker™ MP Microplate Shaker

产品特点：

数字转速，最高可达1500rpm；

3mm转轨可使微型板中溶液充分混合；

含1个操作台，最多可放4个微型板。

技术参数：

速度：200~1500rpm；

最大容量：4个微型板；

振幅：3mm；

工作温度：4 ~65°C；

尺寸：11 x 10.7 x4.5英寸

28 x 27 x 12 厘米；

重量：12 lbs /5.5 kg；

电源: 100V ~240V,250W；

质保: 2 年。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BT1500 | OrbiShakerMP 微型板振荡器 |

BenchMixer™ Multi-TubeVortexer

产品特点：

无需看护，大容量旋转；

转速可达2500rpm；

多种规格组件可选。

技术参数：

速度：500~2500rpm；

容量：6×250ml；

振幅：3.6mm；

工作温度：4 ~65°C；

定时：1min~99hr59min；

操作台尺寸：12 x 7 英寸/30 x 17.8厘米；

尺寸：15x9.2x16.5英寸/38.5x23.5x42厘米；

重量：29 lbs /13 kg；

电源:100V or 240V，50~60Hz；

质保:2 年。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BV1010 | BenchMixer™XL 多管式混合器 |
| 可选组件 |
| BV1010-05 | 96×0.5ml,Ø:8mm,溶液管 |
| BV1010-1520 | 96×1.5/2.0ml,Ø:10mm,溶液管 |
| BV1010-12 | 50×12mm,溶液管 |
| BV1010-13 | 50×13mm,溶液管 |
| BV1010-150 | 50×15ml,Ø:16.58mm,溶液管 |
| BV1010-V50 | 6×50ml,容量瓶 |
| BV1010-V125 | 6×125ml,容量瓶 |
| BV1010-V250 | 6×250ml,容量瓶 |
| BV1010-MP | 3个微型板或96个微型溶液管 |
| BV1010-MP02 | BV1010-MP载体 |

TubeRoller Tube&Bottle Rollers

产品特点：

轻轻滚动模式；

5º倾斜台；

适用于溶液管和容量瓶

（直径：8mm~200mm）。

产品简介：

Benchmark Tube-rollers 管式混合器可有效混合管内溶液, 可配真空管、容量瓶、试管、离心机管和旋转管。常速为38rpm.操作时，每个旋转管上升约0.5英寸（13mm）然后返回到水平位置再重复运转。这样上下运转产生了一个“波动”效果，从而保证样品完全混合。另外，这款倾斜式设计所产生的混合效果是同类水平混合器无可比拟的。
从血样采集管到旋转容量瓶， Benchmark Tube-rollers 管式混合器是实验、临床实验室、医疗办公室的最佳选择。

| 常用样品容量： |
| --- |
| 容器种类 | R3005 | R3010 |
| 12×75mm 溶液管 | 12 | 26 |
| 16×100mm 溶液管 | 8 | 18 |
| 16×125mm 溶液管 | 8 | 18 |
| 15ml 螺帽管 | 8 | 18 |
| 50ml 螺帽管 | 8 | 18 |
| 850 cm2 旋转容量瓶 | 1 | 2 |

技术参数：

| 速度 | 常速38rpm（+/-10%） |
| --- | --- |
| 倾斜度 | 自动旋转/倾斜（+/-5%） |
| 操作温度 | 4º~40℃ |
| R3005 | R3010 |
| 转轴数 | 5 | 10 |
| 尺寸（厘米） | 45×18×9 | 45×36×9 |
| 尺寸（英寸） | 18×7×3.5 | 18×14×3.5 |
| 重量 | 5kg/11lbs | 8kg/17.6lbs |
| 单个转轴尺寸 | 3×32cm(1.2×12.5 in) |
| 溶液管要求 | 8mm~200mm直径 |
| 转轴间隔 | 5mm |
| 电源 | 120V，60Hz或230V，50~60Hz |
| 质保 | 2年 |

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| R3005 | Tube-roller（5个转轴，115V） |
| R3010 | Tube-roller（10个转轴，115V） |

TubeRocker ™ Fixed Speed Rocker(2D)

产品特点：

溶液管尺寸：1.5ml~50ml；

无需任何工具或软件。

技术参数：

速度：固定24rpm（230V，20rpm）；

倾斜度：+/-30º；

操作台尺寸：12×4.5in/30×11.4cm；

重量：5lbs/(2.3kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：13.3×5.5×4in/33.6×13.5×10cm；

重量：4lbs（2.2kg）；

电源：115/230V,50~60Hz,50W；

质保：2年。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| M2100* | TubeRocker |

BenchBlotter™Fixed Speed Rocker(2D)

产品特点：

优化了污点洗涤和凝胶染色；

双平台双工作台。

技术参数：

速度：固定12rpm（230V，10rpm）；

倾斜度：+/-8º；

操作台尺寸：12×12in/30×30cm；

重量：5lbs/(2.3kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：13.5×12×4.7in/34×30×12cm；

重量：6.5lbs（3kg）；

电源：115/230V,50~60Hz,50W；

质保：2年。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BR1000* | BenchBlotter平台混合器 |
| BR1000-STACK | 可选堆垛平台 |
| BR1000-DMPLED | 可选窝垫 |
| B0718 | 可选弹力绳 |

BenchRockerTM  Variable Speed Rocker(2D)

产品特点：

倾斜度、速度均可调；

14×12in工作台；

可用于培养箱内或冷藏室内。

技术参数：

速度：可调2~30 rpm；

倾斜度：可调0º~30º；

操作台尺寸：14×12in/35×30cm；

重量：5lbs/(2.3kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：13.3×5.5×4in/33.6×13.5×10cm；

重量：7.5lbs（3.4kg）；

电源：115/230V,50~60Hz,50W；

质保：2年。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BR2000* | BenchRocker2D混合器 |
| BR2000-STACK | 可选堆垛平台 |
| BR1000-DMPLED | 可选窝垫 |
| B0718 | 可选弹力绳 |
| B2000-SP | STACK-PLUS延伸套装 |

Orbi-Shaker™ JR.Orbital Shaker

产品特点：

19mm水平转轨利于通风和液体混合；

非常适合中低量溶液运用；

可以迅速更换烧瓶夹。

技术参数：

速度：可调5~300 rpm；

转轨：19mm；

最大容量：4×1L（9lbs/4kg）；

速度增量：10rpm；

操作台尺寸：9.5×8in/24×20cm；

重量：12lbs/(5.5kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：11×10.7×5in/28×27×13cm；

电源：100~240V,50~60Hz,250W。

订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| BR300* | OrbiShaker JR. |
| 可选操作台 |
| H1000-MR | MAGIC Clamp*通用操作台（用于烧瓶夹和管架） |
| BT300-RB | 可调弹簧操作台（用于特殊溶液装置） |

Orbi-Shaker™Orbital Shaker

产品特点：

高容量：9×500ml，5×1L或2×2L；

19mm转轨利于通风和液体混合；

可以迅速更换烧瓶夹。

技术参数：

速度：可调30~300 rpm；

转轨：19mm；

最大容量：5×1L（14lbs/6kg）；

速度增量：1rpm；

操作台尺寸：13×12in/33×30cm；

重量：25lbs/(11.25kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：11×13×3in/28×33×7.5cm；

电源：120V/230V,50~60Hz,600W。

订购信息：

| BT3000* | OrbiShaker |
| --- | --- |
| 可选操作台 |
| BT3000-MR | MAGIC Clamp*通用操作台（用于烧瓶夹和管架） |
| H1000-P-SP | 弹簧操作台（用于特殊溶液装置） |
| H1000-P-MP | 专用操作台（配4个微型工作台） |
| H1000-P-125 | 专用操作台（12×125ml） |
| H1000-P-250 | 专用操作台（8×250ml） |
| H1000-P-500 | 专用操作台（5×500ml） |

Orbi-Shaker™ XL High Capacity Orbital Shaker

产品特点：

高容量：5×2L；

19mm转轨利于通风和液体混合；

可以迅速更换烧瓶夹。

技术参数：

速度：可调30~300 rpm；

转轨：19mm/3/4in；

最大容量：5×2L或9×1L；

速度增量：1rpm；

操作台尺寸：17.8×17.8in/45×45cm；

重量：65lbs/(30kg)；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：18.5×21.25×5in/47×54×12.5cm；

电源：115V/230V,50~60Hz,450；

定时：1min~48hours/持续工作。

订购信息：

| BT1010* | Orbi-Shaker XL |
| --- | --- |
| 可选操作台 |
| H1010-MR | MAGIC Clamp*通用操作台 |
| H1010-P-SP | 可调弹簧操作台 |
| H1010-P-MP | 6×微型操作台 |

Orbi-Shaker™ CO2 All Environment Orbital Shaker

产品特点：

专用于CO2培养箱内，或其他特殊操作环境；

远程操控，可从实验室外部调整实验设置；

可以迅速更换烧瓶夹。

技术参数：

速度：可调30~300 rpm；

转轨：19mm/3/4in；

最大容量：5×1L（14lbs/6kg）；

速度增量：1rpm；

操作台尺寸：13×12in/33×30cm ；

重量：25lbs/(11.25kg)；

操作温度：0º~65℃；

尺寸：11×13×3in/28×33×7.5cm；

电源：120V/230V,50~60Hz,600W。

订购信息：

| BT4000* | Orbi-Shaker CO2 |
| --- | --- |
| 可选操作台 |
| BT3000-MR | MAGIC Clamp*通用操作台 |
| H1000-P-SP | 弹簧操作台 |
| H1000-P-MP | 专用操作台 |

Orbi-Shaker™ Series, MAGic Clamp™ 配件

| 烧瓶夹&大容量带有MAGic Clamp操作台 |
| --- |
| 产品型号 | 产品描述 | 操作台H1000-MR | 操作台BT3000-MR | 操作台H1010-MR |
|  | 配Orbi-Shaker JR. | 配Orbi-Shaker&Orbi-Shaker CO2 | 配Orbi-Shaker XL |
| H1000-MR-50 | 烧瓶夹，50ml锥形烧瓶 | 20 | 30 | 49 |
| H1000-MR-125 | 烧瓶夹，125ml锥形烧瓶 | 12 | 20 | 35 |
| H1000-MR-250 | 烧瓶夹，250ml锥形烧瓶 | 8 | 14 | 25 |
| H1000-MR-500 | 烧瓶夹，500ml锥形烧瓶 | 5 | 9 | 16 |
| H1000-MR-1000 | 烧瓶夹，1L锥形烧瓶 | 4 | 5 | 9 |
| H1000-MR-2000 | 烧瓶夹，2L锥形烧瓶 | 1 | 2 | 5 |
| 试管/微板架&大容量带有MAGic Clamp操作台 |
| 产品型号 | 产品描述 | 操作台H1000-MR | 操作台BT3000-MR | 操作台H1010-MR |
|  | 配Orbi-Shaker JR. | 配Orbi-Shaker&Orbi-Shaker CO2 | 配Orbi-Shaker XL |
| H1000-MR-T15 | 试管架，15ml圆锥管，32×15ml | 2 | 3 | 8 |
| H1000-MR-T50 | 试管架，50ml圆锥管，15×50ml | 2 | 3 | 8 |
| H1000-MR-1550 | 联管架，30×15ml&20×50ml试管 | 2 | 2 | 4 |
| H1000-MR-T600 | 试管/容量瓶架，4×500/600ml圆锥瓶 | 1 | 2 | 4 |
| H1000-MR-T15H | 试管架，12×1.5/2.0ml试管，水平的 | 2 | 4 | 6 |
| H1000-MR-T150H | 试管架，4×15ml试管，水平的 | 4 | 6 | 8 |
| H1000-MR-T500H | 试管架，2×50ml试管，水平的 | 4 | 6 | 8 |
| H1000-MR-MP | 盘架，有一个微型板 | 4 | 6 | 8 |