PHG-2018型工业PH计

PHG-2018系列微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH值的精密仪表，同时显示PH值和温度，其功能全、性能稳定、操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制PH领域的理想仪表；它采用了单片机技术，背光LCD显示，自动温度补偿、二点校正，具有高低点控制、电流输出功能，是各种中小型测试和控制pH的理想配套仪表；广泛应用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测。

PHG-2018系列仪表可配各种类型的PH电极。

仪器特点：

美国TI公司芯片，96 x 96国际标准外壳，90%零件为国际名牌

光电耦合器隔离保护输出，输入信号与输出信号无干扰

EEPROM型存储器，无须后备电池，断电后数据不丢失

高性能运算放大器，ORP正负值对称，温漂小，稳定，精确

技术指标：

- 测量范围：    pH：0~14.00pH；    分辨率：0.01pH；

        - mV    -1999~1999 mV 分辨率：0.1 mV；

- 准确度：      ±0.1pH；稳定性：≤0.05pH/24h

- 控制范围：    0~14.00pH

- 温度补偿范围：0～60℃(自动温度补偿)

- 介质温度：    5～50℃

- 控制输出方式：ON/OFF继电器输出接点，最大负载：5A/230VAC

- 输出信号：    4～20mA隔离保护输出，最大负载500Ω

- 螺纹尺寸：    上下3/4"管螺纹

- 介质压力：    0～0.5Mpa

- 显示方式：    3LCD

- 供电电源：    AC 220V±10%  50Hz

- 电源消耗：    5W

- 环境条件：   （1）温度0～50 ℃  （2）湿度≤85%RH

- 外形尺寸：    96×96×130mm（高×宽×深）

- 开孔尺寸：    92×92mm（高×宽）