匀化器（homogenizer）

D1000手持式匀化器

产品特点：

30秒内可匀化大多数样品；

容量为100~250ml；

配有5mm和7mm电动探头。

产品简介：

Benchmark 新款手持式匀化器D1000，可以迅                             速匀化生物样品，使其乳化、悬浮或混合。配上理想的微型试管，该款匀化器可以有效处理0.1~250ml样品。

D1000是一款转子定子匀化器，运作时，通过电     动探针把样品从液体中提取，可调换转子速度，然后将其挤入定子中的插槽，这实现了样品的机械化处理。

大多数样品均可在三十秒内实现匀化。130W发动机带动转子以8500rpm至30000rpm的转速工作，速度可以分六步满足样品的过程处理需求。同时，分离式开关的配备使匀化器在一个合适的环境中单独操作。

电动探头有四款可选规格。其中，长度为50mm，  直径为5mm或7mm的探头适用于微型管中的样品处理。

115mm×10mm规格的适用于15/50ml试管，130mm  x 14 mm规格的适用于50ml试管或250ml容器。所有电动探头均采用不锈钢材质，可实现高压灭菌。

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| D1000* | 手持式匀化器 |
| 可选电动探头 |
| D1000-M10 | 10×115mm锯齿，配15/50ml试管 |
| D1000-M14 | 14×130mm锯齿，配50/250ml试管 |
| D1000-M5 | 5×50mm锯齿，配微型管，5pk |
| D1000-M7 | 7×50mm锯齿，配微型管，5pk |
| D1000-ST | D1000支台 |

技术参数：                        订购信息：

速度：8500~30000rpm；

容量：0.1~250ml；

噪音量：<70db；

操作温度：4º~65℃；

尺寸：1.89×2.3×9in

4.5×5.8×22.5cm；

重量：1.35lbs/0.62kg；

电源：115V，60Hz或230V,50Hz；

质保：2年。

BeadBug™微型管匀化器

产品特点：

能强有效地实现细胞溶解，研磨，匀化；

消除手持式匀化器交叉污染的隐患；

比细胞组织研碎机更快更有效，可同时操

作3个试管。

产品简介：

BeadBug™台式匀化器是规范的细胞分裂和细

胞溶解仪器。

在可操作的2ml螺帽微型管中，可实现45秒

内3个管内样品  管同时匀化。根据实验样

品的不同选择特殊的硬化微型珠，在硬化微

型珠的持续高速运转下以达到样品的最佳混

订购信息：                              合状态。

对于一般实验室使用的旋涡混合器难以匀化

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| D1030* | BeadBug微型管匀化器，115V |
| 可选试管套件 |
| D1031-01 | 标准玻璃珠，Ø: 0.1mm |
| D1031-05 | 标准玻璃珠，Ø: 0.5mm |
| D1031-10 | 标准玻璃珠，Ø: 1.0mm |
| D1032-01 | 三倍高效镐珠，Ø: 0.1mm |
| D1032-05 | 三倍高效镐珠，Ø: 0.5mm |
| D1032--10 | 三倍高效镐珠，Ø: 1.0mm |
| D1032-15 | 三倍高效镐珠，Ø: 1.5mm |
| D1032-30 | 三倍高效镐珠，Ø: 3.0mm |
| D1032-SK | 三倍高效镐珠，基础套件，10件装， Ø: 0.1,0.5,1.0,1.5,3.0mm |
| D1033-28 | 不锈钢（酸洗）珠，Ø: 2.8mm |

的物质，这款  BeadBug则是满足您需求的方

便经济的选择。同时，BeadBug尤其适用于中

小型实验室。

技术参数：

速度：2700~40000rpm；

容量：3×2.0ml；

定时：3sec~3min；

尺寸：6.9×8.3×5.3in

17×21×13.5cm；

重量：5lbs/2.2kg；

质保：2年。

BeadBlaster™ 24 微型管匀化器

产品特点：

35秒内快速有效实现匀化；

适用于各种样品，从细胞软组织到骨头；

大生产量，达到24种样品；

密封2.0ml试管，无交叉污染。

产品简介：

BeadBlaster™ 24可以完全溶解、研磨、匀化

一系列生物样品。即使是最顽固的样品也能在

35秒内完全匀化。该款采用不锈钢试管承载器，

高速性能，3D模式，操作时，在样品和微型珠

之间产生高能量释放出细胞物质，达到匀化效果。

对于热敏感样品得保护，可通过数字程序控制，

在连续循环操作中停留短暂时间。

Benchmark提供一系列试管套件，最受欢迎的就

是Triple-Pure™ 套件，包括酸洗珠、热处理珠、

镐珠。这些微型珠已经过无核酸酶处理，是理想

的分子生物实验仪器。

技术参数：                            订购信息：

| 产品型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| D2400* | BeadBlaster微型管匀化器，115V |
| 可选试管套件 |
| D1031-01 | 标准玻璃珠，Ø: 0.1mm |
| D1031-05 | 标准玻璃珠，Ø: 0.5mm |
| D1031-10 | 标准玻璃珠，Ø: 1.0mm |
| D1032-01 | 三倍高效镐珠，Ø: 0.1mm |
| D1032-05 | 三倍高效镐珠，Ø: 0.5mm |
| D1032--10 | 三倍高效镐珠，Ø: 1.0mm |
| D1032-15 | 三倍高效镐珠，Ø: 1.5mm |
| D1032-30 | 三倍高效镐珠，Ø: 3.0mm |
| D1032-SK | 三倍高效镐珠，基础套件，10件装， Ø: 0.1,0.5,1.0,1.5,3.0mm |
| D1033-28 | 不锈钢（酸洗）珠，Ø: 2.8mm |
| D1031-T20 | 空试管（2ml），1000个套件 |

速度：4.0~7.0m/s(0.05m/s增量）；

容量：24×2.0ml；

周期：1~90sec；

周期间隔：0~2min（1sec增量）；

每程序最大周期数：10；

程序记忆量：50；

加速/减速时间：<2sec./<2sec.；

噪音量：<68db；

尺寸：11×14.2×15.2in

28×36×38.5cm；

重量：55lbs/25kg；

电源：100~240V；

质保：2年。

南京欧熙科贸有限公司
地址：南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室[210018]
电话：13913028277,025-52613764-801
传真：025--52613764-809
E-Mail：nj_zhx@126.com