DOG-2092A型工业溶解氧仪

DOG-2092A型工业溶解氧仪是我公司生产的在线电化学分析仪之一,为高智能化在线连续监测仪。可以配DOG-209极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水、海水养殖等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

DOG-209F溶氧电极以响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点，适合客户大量使用。

一、仪器特点：

DOG-2092A型工业溶解氧仪表是用于测试和控制溶解氧的的精密仪表。该仪表具有微型计算机存储、计算和补偿有关测定溶解氧值的所有参数；可对相关数据进行设置，如海拔、盐度等；其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为溶解氧测试和控制领域的理想仪表。

DOG-2092A型工业溶氧仪采用数码管显示，具备错误指示；自动温度补偿；隔离式4-20 mA电流输出；双组继电器控制，高低点报警指示；掉电记忆，无需后备电池，资料保存十年以上。

二、技术指标：

1、测量范围：0～200.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；

2、工作条件：环境温度0～60℃；

3、分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；

4、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

5、整机示值重复性：±0.5%FS；

6、整机示值稳定性：±1.0%FS；

7、自动温度补偿范围：0～100℃，25℃为基准；

8、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃） 37℃：98%终值<20秒；

9、输出电流误差：≤±1.0%FS；

10、隔离输出： 4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；

11、RS485通讯接口（选配）；

12、数据连续掉电保存时间：10年；

13、报警继电器：AC220V ，3A ；

14、电源：220V±10% 50±1HZ；

15、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm， 开孔尺寸：92×92 mm；

16、重量：二次表：0.8Kg ；

17、工作条件：环境温度：0～60℃ 相对湿度：<85%；

18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有? 8、? 10、? 12三种规格。