PHG-2091XZ型工业PH计

PHG-2091XZ型中文在线pH计是我公司一款全新的pH分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极，以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极，可适用于电导率小于3µS/cm的水质（如化学补给水、饱和蒸气、凝结水等）的pH值测量。可广泛应用于电力、化工、环保、医药和食品等行业中各种水质的pH连续监测。

技术指标

1、标准：JB/T 6203-92《工业pH计》；

2、中文菜单显示，中文操作界面。

3、测量范围： pH值 0～14.00pH，          分度值 0.01pH；

温  度 0～99.9℃，          分度值 0.1℃；

电位值–1999～+1999mV，    分度值 0.1mV；

4、精度：pH值: ±0.05pH ；   温度：±0.5℃（0～60.0℃）；

5、自动温度补偿范围： 0～120.0℃ ，25℃为基准；

6、被测水样：0～120.0℃，0.6MPa；

7、电子单元自动温度补偿误差：±0.03pH；

8、电子单元重复性误差：±0.02pH；

9、稳定性：±0.02pH/24h；

10、输入阻抗：≥1012 Ω ；

11、电流隔离输出：4～20 mA ；可选择两路电流输出，一路温度，一路pH或两路pH，请订货指明，标准配置一路电流输出。

12、输出电流误差：≤±1%FS ；

13、高低报警继电器：AC220V，7A；

14、RS485通讯接口(选配),也可选配RS232通讯，请订货时指明；

15、电源： AC220V±22V  ，50Hz±1Hz；可选配DC24V，请定货时指明。

16、防护等级：IP65；

17、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm，开孔尺寸：92×92 mm；

18、重量： 0.8kg ；

19、工作条件：环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%；

20、可配三复合或两复合电极。