PHG-206型工业PH计

PHG-206智能在线PH计是我公司研制的PHG系列智能在线化学分析仪之一，环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比，能精确测量溶液的PH值和温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。

仪器特点：

高智能化：      PHG-206智能在线PH计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成PH值测量、温度测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

抗干扰能力强：  采用最新器件，阻抗高达1012Ω的高阻输入；电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防护等级高：    防水防尘设计，适宜户外使用（防护等级：IP65）。

25℃折算：      对纯水和加氨超纯水进行了25℃基准温度折算，实现了显示25℃时的PH值，特别适合电厂多种水质的测量。

多参数同时显示：在一屏上同时显示PH值、温度。采用高亮度的LED显示模块, 主显示以红色10×10mm规格显示PH值,醒目且可视距离远。

通讯接口：      可方便联入计算机进行监测和通讯。

技术指标：

1、测量范围：   PH 值   0～14.00PH ，       分度值   0.01PH

温  度  0～80℃ ，          分度值   0.1℃

电位值  -1999.9～+1999.9mV,   分度值   0.1mV

2、精度：PH值: ±0.05PH   温度：±0.5℃（0～60.0℃）

3、自动温度补偿范围： 0～99.9℃ ，25℃为基准

4、被测水样：0～99.9℃，0.6MPa

5、电子单元重复性误差：±0.02PH

6、电子单元自动温度补偿误差：±0.03PH

7、稳定性：±0.02PH/24h

8、输入阻抗：≥1012 Ω

9、电流隔离输出：4～20mA（负载<750 Ω ）

10、输出电流误差：≤±1%FS

11、高低报警继电器：AC220V、3A

12、通讯接口: RS485或RS232（选配）

13、电源：AC220V±22V，50±1Hz；可选配DC24V供电

14、防护等级：IP65

15、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138 mm

16、重量：二次表1.0kg

17、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%

18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有φ8、φ10和φ12三种规格。

19、可配三复合或两复合电极。