PH-520型便携式酸度计

产品简述：

高性能、高精度的多功能PH计，采用LCD液晶显示，具有稳定可靠、操作简单方便（可单手操作）；可同时测量酸碱度（pH）或毫伏（mV）与温度。广泛应用于医疗卫生、制药、大专院校、科研单位、工矿企业及环保等部门实验室及现场、野外中使用。

性能参数：

1. 测量范围:  pH：0～14.00pH

mV: 0～±2000mV

T℃:0～99.9℃

2. 分辨率:    pH：0.01pH

mV: 0.1mV

T℃: 0.1℃

3. 精确度:    pH：±0.01pH

mV: ±0.1%(F.S)

T℃: ±0.5℃

4. 输入阻抗:   ≥1012Ω

5. 温度补偿范围:(手动或自动)0～99.9℃

6. p H校准温度：0至99.9℃

7.  校准数据：全自动存储

- 电极：E201-C塑壳pH复合电极及温度电极

- 电源：9V电池

- 外形尺寸：75mm×140mm×38mm

- 重量:220g

产品特点：

1. 采用MCU控制测量过程，利用数字滤波等技术提高系统可靠性。

2. 手动、自动温度补偿，并采用温度数字补偿技术，消除了温度补偿的非线性因素。

3. 二点标定校准功能。

4. 标定时只需输入缓冲液25℃的标称值，仪器自动温度识别补偿。

5. 自动锁定模式：显示自动锁定已达稳定的读数。

6. 可储存99个pH值。

7. 数据断电不会丢失。

8. 电量显示。

9. 斜率显示，并可据此判断电极的好坏。

产品配制：

主机1台，pH复合电极（或ORP电极）1支，温度探头1支，pH校正试剂1套，主机保护套1个，便携箱1个。·