总磷测定仪 TP-2A

技术指标

1、测量范围：0.02～10mg/L

2、示值误差: ≤±5%(F.S)或0.2mg/L中最大者

3、重复性  ：≤3%

4、消解温度:120℃±1.0℃

5、消解时间：30分钟

6、光学稳定性：≤0.002A/20min

7、批处理量：16个水样

8、外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

消解仪216mm×320mm×146mm

9、功耗：400W

仪器特点

1、用进口高性能，长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，精度、重复性好。

2、温度消解用独立的消解器完成，PID自动控温，温控精度高。

3、大屏幕液晶显示，汉字菜单式操作，方便直观。

4、高温消解和主机分开，避免了高温部分对光学系统的影响。

5、可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。

6、具有USB接口，数据可传输到电脑。

7、具有打印功能，可对测试的记录立即打印或查询记录打印。