TN-2A型总氮测定仪

技术指标

1、测量范围：0.05~100mg/l（分为三个量程0~1、1~10、10~100mg/L）

2、示值误差：≤±5%或0.2mg/L中最大者

3、重复性：≤±3%

4、抗氯干扰：≤2000mg/L

5、温控系统：室温~180℃可设定，总氮消解温度为125℃

6、消解时间：30分钟

7、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A

8、外形尺寸：主机：340mm×250mm×130mm 消解仪：216mm×320mm×146mm

9、重量：主机4kg、消解仪6kg

仪器特点

1、用进口高性能，长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，精度、重复性好。

2、温度消解用独立的消解器完成，PID自动控温，温控精度高。

3、大屏幕液晶显示，汉字菜单式操作，方便直观。

4、高温消解和主机分开，避免了高温部分对光学系统的影响。

5、可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。

6、具有USB接口，数据可传输到电脑。

7、具有打印功能，可对测试的记录立即打印或查询记录打印。