余氯测定仪 CHCL-222

产品简述：仪器采用DPD比色法测量水中的余氯，该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。广泛应用于城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测。

技术参数：

1、测量范围：测量范围：0.02～10.00mg/L。分为两个量程：0.02～2.00mg/L，2～10.00mg/L。

2、基本误差：≤±3%(F.S)
3、重复性  ：≤3%
4、外形尺寸：80mm×230mm×55mm
5、重量：500g

6、正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 4节5#电池

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1、高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

2、LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的氨氮值、吸光值及透光率）

5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

6、数据断电保护功能。

7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

产品配制清单：

主机1台、4节5#电池、氨氮试剂1套、比色管10支，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。