COD、氨氮、总磷、总氮测定仪 CNPN-401

技术指标

主机

1. 测量范围：（超过稀释测定）

COD：5～2000mg/L

氨氮：0.02～25mg/L

总磷：0.00～10mg/L

总氮：0.05~100mg/L

2. 示值误差：

COD：≤±5 %

氨氮：≤±3%及0.2中最大者

总磷: ≤±5%及0.2中最大者

总氮: ≤±5%

3.  重复性  ：≤3%

4.  光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.  抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）

6.  重量：4Kg

7. 外形尺寸： 340mm×250mm×130mm

8.  功耗＜10W

消解仪

1.控温范围：室温~180℃可设定

COD消解温度165℃，总磷：120℃，总氮125℃

2.控温精度：±0.5℃

3.消解时间：1-999min的可调。

COD:15min，总磷：30min，总氮30min

4.批处理量：16个水样（可选25、36、20）

5.功耗：＜500W

6. 重量：6kg

7.外形尺寸：216mm×320mm×146mm

仪器特点

1.利用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

2.消解仪和主机为独立仪器，不影响光学系统稳定性。

3.消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

4. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

5.消解、比色用同一消解比色管，其强度、硬度高，可多次重复使用

6. 可各保存COD、氨氮、总磷和总氮的标准曲线10条及99个测定值，断电不丢失。

7.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

8.具有USB接口数据上传功能，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

9.具有出厂工作曲线恢复功能，以恢复误删曲线的操作。

10.LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。

配套清单：

1.主机一台，DIS-16(或可选DIS-1A,DIS-25，DIS-36)消解仪一台。

2.消解比色管30支，试管架一个，COD试剂一套（可测200个水样），氨氮试剂一套（可测250个水样），总磷试剂一套（可测100个水样），总氮试剂一套（可测50个水样）。

3.消解防护罩一个，使用说明书一份，产品合格证一份及保修卡一份。