便携式浊度仪 PTURB-210

技术参数

★ 测量范围： 0～400NTU
★ 精确度：≤± 2 % (满量程)
★ 重现性：≤ ± 2 % (满量程)
★ 最小分辨率：0.01 NTU
★ 每小时漂移：＜ 0.1 NTU
★ 外形尺寸:80mm×230mm×55mm
★ 重量:500g

正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 4节5#电池

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1、高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

2、LCD大屏液晶显示，操作方便直观。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的氨氮值、吸光值及透光率）

5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

6、数据断电保护功能。

7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

产品配制清单：

主机1台、4节5#电池、试剂1套、比色管10支，便携箱1个，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。

深圳市昌鸿科技有限公司

地址：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋2层

邮编：518055       传真：0755－26450380

电话：0755－26450374、26450384、86130934

网址：www.szchkj.com     E-mail：ch@szchkj.com