SJS-2083实验室酸碱浓度计

SJG-2083是我公司新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工等行业，适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度，或者用来配制锅炉、管道酸洗液，对液中盐酸浓度的实验室监测。

仪器特点：

全智能化：SJS-2083中文在线酸碱浓度计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成酸碱浓度测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。

RS232通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

相敏检波：消除导线对盐酸浓度测量的影响。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

技术指标：

- 测量范围：浓度：（0.00～10.00）%HCL，（0.00～10.00）%Na2CO3;

(0.00～10.00) %H2SO4，（0.00～10.00）%NaOH;

温度：0～99.9℃；

2、电子单元基本误差：浓度：±1.0% ，温度： ±0.3℃(0.0℃≤T≤60.0℃)；

3、自动温度补偿范围：0～99.9℃；

4、被测溶液：0～99.9℃；

5、仪器基本误差： 浓度：±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)，

温度：±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃)；

6、电子单元重复性误差：± 1.0%；

7、电子单元稳定性：±1.0% /24h；

8、温度系数补偿范围:(0～10.0)%/℃(可调)

9、RS232通讯接口；

10、电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz；

11、防护等级：IP65；

12、时钟精度: ± 1分/月；

13、数据存储量: 3000点；

14、数据连续掉电保存时间:10年；

15、外形尺寸：202（长）×202（宽）×68（深）mm；

16、重量： 1.0kg；

17、工作条件：环境温度0～60℃,相对湿度<85% 。