便携式多参数分析仪

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数，是性价比最优的便携式水质分析仪器。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业，尤其适合在野外和现场使用。

一、pH测量：测量范围：     -2.00 ~ 19.99）pH

精   度 ：     ±0.01 pH

温度补偿范围：（0 ~ 100）℃（自动）

测量范围 ：    ±1999mV

精   度：      ±0.1% FS

二、电导率测量：测量范围电导率：0.00~19.99μS/cm  20.0~199.9μS/cm

200~1999 μS/cm   2.00~19.99mS/cm   20.0~199.9mS/cm

T   D   S：    0 ~ 100  g/L

盐      度：    0 ~ 100  ppt

电  阻  率：    0 ~ 100  MΩ·cm

精      度：    ±1.0% FS

温度补偿范围 ： 0 ~ 50℃（自动）

三、溶解氧测量：测量范围 ：0 ~ 40.00mg/Lppm    0 ~ 200.0%

精    度 ：     ±0.10  mg/L

温度补偿范围：  0 ~ 45  ℃（自动）

盐度补偿范围：  0 ~ 45  ppt（自动）

气压补偿范围：  66 ~ 200  kPa（手动）

数据储 存：     400组

电    源 ：     AA电池2节（1.5V×2）

防水等级：      IP57 防尘防水

四、主要特点：

1，独有8芯防水型插口，可插入不同电极，仪器自动识别电极。

2，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电

压显示等智能化功能。

3，有纯水和加氨纯水两种特殊的pH测量模式。

4，使用一支K=1的电导电极，测量范围可达0-200ms/cm

5，自动温度和盐度补偿，手动气压补偿。

6，使用电极校准套和组合式隔膜帽，使用方便；电极极化只需3-5分钟

7，仪器符合IP57防尘防水等级

8，配有手提箱和校准溶液，易于携带和测量。

9，基本配置：a.  201T-S塑壳pH/ATC三复合电极

b. 2301-S塑壳电导电极

c. DO500溶解氧电极

d. pH标准缓冲溶液和电导率标准溶液

e. 手提箱