OR2010型X荧光钙铁分析仪

概述:
OR2010型X荧光钙铁分析仪是一种微机化的新型台式分析仪器，主要用于水泥生料，煤矸石，砖坯料中CaO、 Fe2O3百分含量的快速（30秒）定量分析。它根据元素特征射线的X荧光能量色散原理，采用低能小功率X光管激发（不用放射源）、正比计数管探测、核电子学及微机等组成，采用先进的物理测量方法，符合节能、环保、安全要求。
OR2010型X荧光钙铁分析仪保留了80年代钙铁仪诞生以来所具有的一切优点，吸纳了当代最新科技成果，使其分析样品更快、更准；具有更大的存储容量，有利于用户的质量管理。

用途:
⒈同时快速分析旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中的 CaO、 Fe2O3的百分含量，为配料成分控制及时提供数据。
⒉分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰等混合材中CaO、 Fe2O3的百分含量，为进厂原材料提供质量数据。
⒊分析水泥中的 CaO百分含量，可对混库水泥标号做出快速判断。
⒋除建材工业外，亦可用于需要分析CaO、 Fe2O3百分含量的各种场合。

特点:
▲ 微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。
▲大屏幕液晶显示，全中文菜单提示操作，使用极为方便。
▲分析时间短：30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
▲仪器分析时，不破坏样品，样品可重复检测。
▲不用任何化学试剂，无三废排放，不含放射源，低耗电，符合环保、节能、辐射安全要求。
▲ 数据存储量大，含量结果、仪器自检数据都可查询，避免了打印耗材。
▲环境适应能力和抗干扰能力强，可靠性高。
▲仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》国家标准。
▲价格功能比低，适合我国国情。

主要技术指标:
1. 分析范围： CaO、Fe2O3：0.01%~100% ;
2. 分析宽度： CaO（Fe2O3）%max~ CaO（Fe2O3）%min≤5%，例如生料中CaO：38%~43%，Fe2O3：1%~6%，通过标定工作曲线选定；
3. 分析精度：标准偏差SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.05%;
4. 允许误差：ΔCaO%≤0.25% ; ΔFe2O3%≤0.15% ;
5. 分析时间：n * 30秒（n为1~5自然数，通常取n =2）;
6. 稳定性：绝对漂移： |ΔCaO% |≤0.10%,|ΔFe2O3% |≤0.10%  ;
7. 使用条件：供电AC200V~240V ,50Hz；环境温度5~40℃；相对温度≤85%（30℃）;
8. 整机功耗：≤30W ;
9. 尺寸与重量：468mm * 368mm * 136mm , 13.8Kg 。