便携式酸浓度计7110

实验室酸碱浓度计广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。该仪器功能特点：独一无二的电极法测量酸碱溶液浓度；测量范围大， 一支电极可全量程测试； 应用范围广，可测量常用的酸碱溶液的浓度值。专利结构的酸碱浓度电极，耐腐蚀并且可擦拭清洗。智能型芯片设计，使用特别方便。

一、仪器分类

| 型号 | 测量对象 |
| --- | --- |
| 7110型便携式酸浓度计 | 酸溶液: H2SO4, HCl, HNO3 |

二、技术参数：

| 型号 | 7110型便携式酸浓度计 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-15.00% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 精确度 | ±2%读数值或±0.2%（取2者种较大的） |
| 数据存储 | 200组 |
| 通讯接口 | RS232通讯软件 |
| 电源 | AA电池2节（1.5V*2） |
| 防水等级 | IP57防水 |
| 其他配置 | 仪器手提箱 |
| 尺寸与重量 | （255*210*50）mm/790g |