CL-2059型余氯分析仪

CL-2059型余氯（总氯、二氧化氯）温度变送器 该变送器用于余氯、总氯、二氧化氯的测量和加氯控制等场合，广泛应用于自来水、饮用水、净水以及工业纯水、游泳池消毒等行业。

一、仪器特点：
    1、仪器内置保护软件具有多种诊断功能。
    2、卡门狗设计，有效增强抗干扰能力。
    3、长寿命触摸屏幕操作方便。
    4、手动触点控制。
    5、采用流通槽安装方式。
    6、标定简单，在一定浓度介质中单点标定。
    7、余氯、总氯、二氧化氯共用一台变送器。

二、技术参数：

| 测量范围 range: | 0-2-ppm、0-20两种可供选择 |
| --- | --- |
| 精确度 accuracy | 0.01ppm |
| 操作温度 operate temp: | -40-70℃ |
| 显示方式 display mode: | 触摸屏LCD |
| 信号输出 signal output: | 0/4mA max、load 1k、RS232 |
| 控制动作 control action: | 三路继电器ON/OFF |
| 开孔尺寸 | 92x92x110mm |
| 设定点 | 2点 |
| 触点容器 control capacity: | 250VAC/7A |
| 净重 | 0.5 Kg |

标准成套 ：余氯变动器1台 ；余氯电极1支 ；流通槽（3孔）1个 ；电极信号线（电极自带5米）；中英文说明书1份