ZDYG-2088型工业在线浊度仪

ZDYG-2088型在线浊度仪用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。

仪器特点：

流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，采用低漂移、高精度电路系统，可配接远程显示分机；可靠的定位结构及高精度光路系统，响应速度快，测量准确；4-20mA信号输出， 仪器能长时间稳定工作；量程宽，稳定可靠；校准简单， ABS塑料分体壁挂式，安装维护简单；

技术指标：

1、测量范围：     0-400NTU；0-500NTU；0-1000NTU；0-2000NTU；

2、进水压力：     0.05～0.2MPa；

3、适应温度：     0～40℃；

4、输出信号：     4～20mA；

5、特    点：     高浊度在线测量，稳定性好，定期维护维护；

6、准 确 度：     <FS（满量程）±5%；

7、重 现 性：     <FS±1%；

8、分 辨 率：     0.001NTU/0.01NTU/0.1NTU；

9、每小时漂移：   <0.1NTU；

10、取 样 量：     200ml连续；

11、相对湿度：     <70%RH；

12、电源电压：     200~240V；    50HZ；

13、功    耗：     <25W；

14、仪表体积：     146×146mm；

15、重    量：     12kg；