COD铬法在线自动分析仪

CODG-3000型

在线COD全自动分析仪，是上海博取仪器有限公司生产研发的，根据用户现场实际要求和测量现状的各种变化情况，有针对性的进行水质检测指标的重要测试--COD指标测试。欢迎致电联系：在线COD相关事项。

基本认识

化学需氧量COD（Chemical Oxygen Demand）是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号COD表示

仪器特点

独特的设计，使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。

1—选择阀组件：选择试剂采样时序，通道灵活多样，功能万变，具有最小死体积，易维护高寿命等优点。

2—微小计量组件：通过可视光电系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的精确定量，每剂量仅为1毫升，大大减少了试剂使用量。

3—进样组件：蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀；同时使得试剂混合更为简洁灵活。

4—密封消解组件：高温高压消解体系，加快反应进程，克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀。

5—试剂管：采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞几率。

技术参数

Ø        方法依据：国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》。

Ø        测量范围：0-6000 mg/L COD。

Ø        准 确度：≥100mg/L时，不超过±10%；＜100mg/L时，不超过±8mg/L。

Ø        重 复性：≥100mg/L时，不超过±10%；＜100mg/L时，不超过±6mg/L。

Ø        测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

Ø        采样周期：时间间隔（20～9999min任意可调）和整点测量模式。

Ø        校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。

Ø        维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

Ø        试剂消耗：小于0.35元/样品。

Ø        输    出：RS-232或者4-20mA（选配）。

Ø        环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

Ø        电    源：AC230±10%V，50±10%Hz，5A。

Ø        尺    寸：高1500×宽550×深450（mm）。

Ø        其    他：异常报警和断电不会丢失数据；

触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

仪器安装等详细信息，请致电联系以下联系方式：