CSBG-2066型超声波流量计

概述

新一代超声波流量计/热量表是集多年专业生产制造超声波流量计/热量表的技术与经验，采用TI的MSP430FG4618低功耗单片机，最新开发的一种高性能、低价格、高可靠性、功能强大的超声波流量计/热量表。选用了国际上著名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器等，例如TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等。硬件设计简单、软件功能强大。采用低电压多脉冲平衡发射接收的专利技术，使其更能适应工业环境中的变频干扰，达到稳定、正确的工作。

新一代超声波流量计/热量表可选购下列新增功能：

遥控操作键盘、内置数据存储器32M、外置数据存储器2G、HART协议。

## 超声波流量计/热量表的特点

- 测量线性度优于0.5％，重复性精度优于0.2%，高达40皮秒的时差测量分辨率，使测量精度达到±1%。

- 每个测量周期中128次数据采集辅助以最新研发的流量计时差分析软件，性能优异，显示数据更稳定、准确、线形度更好。

- 隔离型RS485接口，流量计与二次表之间可通过RS485总线通讯，传输距离千米以上。

- 带有3路精度0.1%的模拟输入接口，可连接温度、压力、液位等信号。

- 1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。

- 2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。

- 3路4-20毫安模拟输入，可以作为数据采集器, 模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。

- 带有双路隔离型可编程OCT输出，用于输出累计脉冲、工作状态等。

- 污水管道测量效果好，可以对绝大多数污水管道进行稳定可靠测量。

- 超声波传感器可以选择外夹式，插入式，管段式，还可以支持任意角度安装的水表传感器，包括平行插入传感器。

- 具有一个双向串行外设通用接口，可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20毫安模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备。

- 流量计工作用参数可以固化到机内的FLASH存储器中，不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数可以选择上电时自动调出。

- 硬件模块化设计。有主板模块、4-20毫安输出模块、脉冲输出模块、打印机模块、并口键盘显示模块、串口键盘显示模块等组成，用户可根据需要选择。

- MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户选用。推荐的协议是MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议。

- 日累计可记录前64天，月累积前32个月（2年），并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出。

- 16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过MODBUS协议读出。

- 定时打印、数据输出功能，自动显示下次打印输出的时间，22项可编程定时打印内容。定时打印功能能够实现数据的自动定时输出或者是自动记录。

- OCT1累计脉冲输出的脉冲宽度可以在6毫秒-1秒之间设定。出厂默认值是200毫秒。

- 带有键盘显示器并行接口，连接显示组件可组成简易流量计。

- 串口键盘显示组件可直接连接在串口上，参数设置完成后即可带电拔插。

- 具有依靠流体声速判断流体种类的功能，可以对流体类型做出识别。

- 具有一个可编程内置的定量控制器。可使用外部输入信号或者是MODBUS指令启动。

- 单一24V直流电源工作，工作电流小于50毫安。（在不连接显示器，蜂鸣器不鸣响的条件下）。