YLG-2058XZ型中文余氯分析仪

YLG-2058XZ中文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、HOCL、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯值连续监测。

主要特点
中文液晶显示，中文菜单式操作。
预制的长寿命渗透膜，易于更换。
防水防尘设计：防护等级IP65。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。
网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。
手动电流源：方便记录及检测装置的测试。
工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。
密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

技术指标
1、 测量范围：余氯: 0～20.00mg/L，分辨率0.01mg/L；HOCL: 0～10.00mg/L，分辨率 0.01mg/L；
温  度: 0～99.9℃，分辨率 0.1℃；
2、 精度：余氯：±2%或± 0.035mg/L 取较大者；
HOCL：±2%或± 0.035mg/L 取较大者；  
温度：±0.5℃（0～60.0℃）；
3、 样品温度：0～60.0℃，0.6MPa；
4、 样品流速：  200 to 250 mL/min 自动可调；
5、最低检测限：0.01mg/L；
6、电子单元重复性误差：±0.02mg/L； 
7、稳定性：±0.02（mg/L）/24；
8、中文液晶显示，中文操作界面；
9、电流隔离输出： 4～20 mA（负载<750 Ω ）；
10、输出电流误差：≤±1%FS ；
11、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0～5.00mg/L任意调节。
12、RS485通讯接口(选配)；
13、电源： AC220V±22V  ，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。
14、防护等级：IP65；
15、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm，开孔尺寸：92×92 mm；
注：也可壁挂安装，请订货时指明。
16、功率：≤10W；
17、重量：二次表：0.8kg，流通池带余氯电极重2.5kg；

18、工作条件：环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%；
19、采用流通式安装、进出水口径Φ10。可选配沉入式安装，请订货时指明，不指明按流通式配置。
注：可选配两路电流输，一路余氯或HOCL对应电流输出、另一路可选温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。
标准配置：YLG-2058XZ二次表一台，YLG-2058XZ-1在线余氯电极一支，流通池一个。