土壤水分速测仪-TDR300用途：
TDR 300是一款便携性非常好的土壤水分速测仪，可通过选配不同长度的测量探头来测量不同深度的土壤水分，探针有3.8cm、7.5cm、12cm和20cm四种可选。 

土壤水分速测仪-TDR300技术规格： 
原理 TDR（时域反射） 
范围 0-饱和（体积含水量） 
精度 ±3.0% (当EC< 2dS/cm和粘土含量<30%) 
分辨率 1.0% 
电池 4节AAA碱性电池 
数据存储量 2700个（连接GPS时为1250个） 
通讯接口 RS-232 
软件 中英文软件 
电池寿命 大约可以使用12个月左右 
重量 1.36 kg 
探头尺寸 10.41cm×7.11cm×1.78cm 
读数表尺寸 10.5cm×7cm×1.8cm 
探针尺寸 直径 0.5cm，间距 3.3cm 
测量模式 VWC和RWC