QCOD-2C型化学需氧量速测仪

产品简述：QCOD﹣2C型化学需氧量速测定仪采用密封消解法消解样品，并采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的COD（mg/L）值。该仪器广泛适用于各行业环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。

产品详细介绍：

技术参数：

测量范围： 5～2000mg/L，超过2000mg/L可稀释测定

仪器误差：误差≤±5%

仪器重复性：≤3%          抗氯干扰：≤1200mg/L

单色波长：610nm           消解温度：165℃±1.5℃

消解时间：10分钟          光学稳定性：吸光度在20mim内的漂移少于0.002A

批处理量：20个水样/次     最大功耗：400W

外形尺寸：主  机：210×280×190mm（长×宽×高）

消解器：200×240×190mm（长×宽×高）

产品配制清单：

主机1套（含消解器）、电源线2根、电缆线1根、反应管20支、比色皿2个、专用试剂1套，防护罩1个、使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。

该产品有以下几个主要的特点：

- 利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

- 利用PID自动控制消解温度，温控精度高。

- 大屏幕（320×240）液晶显示，中文界面，所有操作菜单在同一屏幕下实现。

- 高温消解和比色（含主机）两部分分离，使得温度对光学部分影响达到最小。

- 效率高，一次可消解20个水样，每批水样测定时间仅20分钟左右。

- 比色皿每次取出清洗，可避免清除不彻底的状况。

- 数据断电不会丢失。

深圳市昌鸿科技有限公司

地址：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋2层

邮编：518052       传真：0755－26450380

电话：0755－26450374、26440040、26450384

网址：www.szchkj.com     E-mail：ch@szchkj.com