TP106型硅酸根监测仪

型号：TP106

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

主要特点

- 1-6通道可选择，节省费用

- 采用进口高精度电磁阀，动作可靠，使用寿命长， 进样及加药准确，测量精度高

- 可按用户设定时间周期自动进行两点标样校准，保证了长期运行的稳定性并极大地减少了维护工作量

- 彩色液晶显示，不同颜色同屏显示各通道实时曲线或历史曲线

- 保存一个月历史数据，便于事件追查

- 单色冷光源，使用寿命长，稳定性好

- 多路高精度可编程电流信号输出，便于后续连接自动加药或DCS系统

- 结构精巧，盘式安装，使用维护方便

技术参数

测量原理：硅钼蓝光电比色法

测量范围：（0~200）μg/L、（0~2000）μg/L 可选

测量精度：±2% F.S

重 现 性：±1% F.S

稳 定 性：漂移<±1% F.S/24h

响应时间：< 10分钟

测量周期：约10分钟/通道

水样要求：流量：0 ~ 40 L/h

温度：5 ~ 50 ℃

杂质：固态物小于5微米，且无胶状物出现

环境温度：5 ~  45 ℃

环境湿度：不大于90% RH（无凝结）

试剂消耗：约3升/月/种 (共3种试剂)

输出信号：隔离的直流电流信号，在0~20mA范围内可任意设置。各通道独立。

报警信号：断流报警、上下限报警。（各通道共用）

电源：AC 220V±10%  50Hz

功耗：约100 W

外形尺寸：690mm×450mm×300mm(高×宽×深)

开孔尺寸：645mm×410mm

重量：约20kg

标准配件

TP106硅酸根监测仪（二通道）清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸根监测仪主机 | TP106 | 台 | 1 | 二通道 |
| 2 | 试剂瓶 |  | 个 | 3 | 放置于表箱内 |
| 3 | 标样瓶 |  | 个 | 1 | 放置于表箱内 |
| 4 | 试剂瓶支架 |  | 个 | 3 | 安装于表箱内 |
| 5 | 标样瓶支架 |  | 个 | 1 | 放置于表箱内 |
| 6 | 钥匙 | 前门 | 把 | 1 |  |
| 7 | 钥匙 | 后门 | 把 | 1 |  |
| 8 | 硅母液 | 60ml | 瓶 | 1 | 10μg/L |
| 9 | 安装夹 |  | 个 | 4 |  |
| 10 | 说明书 | TP106 | 本 | 1 |  |
| 11 | 合格证 | TP106 | 份 | 1 |  |
| 12 | 保修卡 | TP106 | 份 | 1 |  |

TP106硅酸根监测仪（六通道）清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸根监测仪主机 | TP106 | 台 | 1 | 六通道 |
| 2 | 试剂瓶 |  | 个 | 3 | 放置于表箱内 |
| 3 | 标样瓶 |  | 个 | 1 | 放置于表箱内 |
| 5 | 水样连接管 | 1米 | 条 | 6 |  |
| 6 | 软硬管连接变换器 |  | 套 | 6 |  |
| 7 | 试剂瓶支架 |  | 个 | 3 | 安装于表箱内 |
| 8 | 标样瓶支架 |  | 个 | 1 | 放置于表箱内 |
| 8 | 排废管 |  | 条 | 1 |  |
| 9 | 钥匙 | 前门 | 把 | 1 |  |
| 10 | 钥匙 | 后门 | 把 | 1 |  |
| 11 | 穿线接头 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 硅母液 | 60ml | 瓶 | 1 | 10μg/L |
| 13 | 安装夹 |  | 个 | 4 |  |
| 14 | 说明书 | TP106 | 本 | 1 |  |
| 15 | 合格证 | TP106 | 份 | 1 |  |
| 16 | 保修卡 | TP106 | 份 | 1 |  |