德国Berthold超微量光度计Colibri

性能简介

样品量小

即使很小的样品量也可以被测量。样品添加的位点采用疏水环的设计，因此测量后，样品能被轻松擦掉或者回收。

高动态范围

0.2和1mm两个光路径可选。马达高精度的将样品室定位到设定的间隔距离。对于某些程序，可设置为自动选择合适的光路径。

精确、可重复的测量

和传统的设备相比，该设备的样品位为惰性材料制作，从而可以避免因液体蒸发而导致浓度上升或其他错误的结果。不同于传统设备，它不需要对样品位表面做频繁的处理。

直观的触摸屏操作

直观的彩色触摸屏界面，根据用户的喜好，程序可由按键输入，或者也可以连接计算机鼠标或者外置的键盘。

方便快捷的设置流程

准备好样品后，打开Colibri，不需要额外的PC,样品杯，也不需要连接任何其他设备。

软件

全面的在线软件包

每个项目的测读数据能够被保存，    且随时可以被调用，设备配有2GB的可储存空间。

样品可随机自动命名，或者由实验人员自命名，方便以后的识别和输出分析。

数据可以通过打印机或者CSV文件输出。打印设备最大输出宽度为112mm，允许一个合适的版面设计。或者也可以被保存在USB接口的储存盘里，做进一步的实验分析。

对于浓度的测量和计算，有9种预设程序可选。DNA,RNA不需要更多种类的计算，但是蛋白的测量表现为一个比较宽的范围。5种程序可以涵盖目前已知的大部分实验要求，例如280nm的测量，bradford 和lowry方法，不同的染料标签及更多。标准曲线浓度包括Point-to-Point，polynomial，sigmoid和exponential曲线，对UV-VIS光谱测量，有单独的程序可选。

性能参数

样品体积                     1-5ul

灵敏度dsDNA              2-3700ng/ul

系统特性

单机操作                     基于软件

用户互动方式               触摸屏和按键

预设程序                     DNA,RNA,蛋白，细胞裂解物，UV-VIS

数据输出形式               有数据有图表，宽度为112mm的打印输出

显示屏                        3.7”彩色触摸屏

接口                           3个USB端口

额外的数据输入           鼠标或者键盘

数据输出                     USB存储盘，CSV格式的数据或者表格

光学参数

光路径                        0.2mm和1mm两种可选

波长范围                     20-850nm

光源                            氙闪灯光源

检测器                         2048像素阵列

波长精确度                   <1nm

波长分辨率                   3nm

检测范围                       0.02-75OD（等同于10mm光程时）

检测准确度                    <2% (1.0OD/430nm)

设备特点

尺寸                            26.5*16.5*13.4cm

重量                            2.5kg

电源                            输入电压 100-240V 交流电，

输出电压            12V,min.2.5A直流电

打印                            外置打印机（可选）

应用

1.       普通的紫外-可见分光光度检测

2.       纯蛋白浓度检测（A280）

3.       Micro array和Protein&Lables应用中的荧光染料基团检测

4.       Bradford蛋白定量分析

5.       Lowry法蛋白定量分析

6.       标准曲线浓度测定：Point-to-Point，Polynomial，Sigmoid，Exponential曲线

7.       其他检测