MicroFill™ 微孔板分液器

MicroFill™ Microplate Dispenser

MicroFill™微孔板自动分液系统相对其他同类产品，是一款经济实用、设计紧凑并且性能可靠的分液系统。微处理器控制的注射器泵在无需费时的校正、更换卡夹很繁琐的日常维护，但又能保证准确和精确的分液。
此外，可高压灭菌的管道方便了进行无菌操作的客户。同时一起还针对进行生物化学和基于细胞操作的客户设计了可控分液流速，提供了从高流速到低流速的调节。

技术参数
分液体积： 5μL到6mL(依不同型号而定)
微孔板类型： 24，96或384孔板
微孔板高度： 低、标准或深孔板
存液管： 微量存液管
液体输送： 微处理器控制的注射器泵
分液准确度： 
±1μL 5μL
±1μL 20μL
±1% 100μL
分液精确度： 
≤10% 5 μl
≤5% 20 μl
≤2% 100 μl
灭菌： 高压灭菌
处理试剂种类： 1种
软件： 面板控制的操作软件