液体混合系列

标准型磁力搅拌器(加热&不加热)

技术指标

|  | MS-H-S | MS-S |
| --- | --- | --- |
| 电压[VAC] | 110/220 | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 530 | 30 |
| 搅拌点位数量 | 1 | 1 |
| 最大搅拌量（H2O）[L] | 20 | 20 |
| 搅拌子最大长度[mm] | 80 | 80 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率[W] | 18 | 18 |
| 电机输出功率[W] | 10 | 10 |
| 速度范围[rpm] | 0-1500 | 0-1500 |
| 转速显示 | 刻度 | LCD |
| 工作盘材质 | 搪瓷/不锈钢 | 不锈钢 |
| 工作盘尺寸[mm] | φ135 | φ135 |
| 加热功率[W] | 500 | -- |
| 加热速度（1升水）[K/min] | 6 | -- |
| 加热温度范围[℃] | 室温-340 | -- |
| 温度显示 | 刻度 | -- |
| 工作盘安全温度[℃] | 350 | -- |
| 外观尺寸[mm] | 280×160×85 | 280×160×85 |
| 重量[kg] | 2.8 | 2.8 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 | IP21 |
| RS232接口 | 有 | 有 |

特点：

- 传统磁力搅拌器加入了全新设计

- 不锈钢和搪瓷工作盘面分别可选

- 带有独立的安全回路，温度超过350℃自动停止加热（ MS-H-S适用）

- 电机无级调速

- 电子控制马达，即使改变负载转速依然恒定

- 强磁性磁铁，有效防止搅拌子逃脱

- 封闭外壳（保护等级IP42），确保延长使用寿命

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 811111010000 | MS-S | 标准型磁力搅拌器，不锈钢盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811111110000 | MS-S | 标准型磁力搅拌器，搪瓷盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811121010000 | MS-H-S | 标准型磁力搅拌器（加热），搪瓷盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811121030000 | MS-H-S | 标准型磁力搅拌器（加热），不锈钢盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 18900001 | MS 135.1 | 蓝色扩大载物盘，用于不锈钢盘面，单独或与MS135.2-7联合使用 |
| 18900065 | MS 135.8 | 蓝色扩大载物圈，用于不锈钢盘面，单独或与MS135.2-7联合使用 |
| 18900002 | MS 135.2 | 红色1/4圆，4ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900003 | MS 135.3 | 紫色1/4圆，20ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900004 | MS 135.4 | 蓝色1/4圆，30ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900005 | MS 135.5 | 黑色1/4圆，40ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900048 | MS 135.6 | 绿色1 /4圆，8ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900049 | MS 135.7 | 金色1/4圆，16ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯（10mm x 6mm），1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯（15mm x 8mm），1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯（20mm x 8mm），1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯（25mm x 8mm），1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯（30mm x 6mm），1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯（40mm x 8mm），1个 |
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯（51mm x 8mm），1个 |
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯（65mm x 8mm），1个 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯（80mm x 13mm），1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器，20cm，1个 |
| 18900018 | F100 | 硅树脂防护罩，适用于MS-S,MS-Pro |
| 18900019 | F101 | 硅树脂防护罩，适用于MS-H-Pro，MS-H-S，耐温135度 |

数显型磁力搅拌器(加热&不加热)

技术指标

|  | MS-H-Pro | MS-Pro |
| --- | --- | --- |
| 电压[VAC] | 110/220 | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 550 | 20 |
| 搅拌点位数量 | 1 | 1 |
| 最大搅拌量（H2O）[L] | 20 | 20 |
| 搅拌子最大长度[mm] | 80 | 80 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率[W] | 18 | 18 |
| 电机输出功率[W] | 10 | 10 |
| 速度范围[rpm] | 100-500 | 100-500 |
| 转速显示 | LCD | LCD |
| 转速显示精度[rpm] | 1 | 1 |
| 工作盘材质 | 搪瓷/不锈钢 | 不锈钢 |
| 工作盘尺寸[mm] | φ135 | φ135 |
| 加热功率[W] | 500 | -- |
| 加热速度（1升水）[K/min] | 6 | -- |
| 加热温度范围[℃] | 室温-340 | -- |
| 温度显示 | LCD | -- |
| 温度显示精度[℃] | 0.1 | -- |
| 加热温度控制精确度[℃] | 1 | -- |
| 工作盘安全温度范围[℃] | 100-350 | -- |
| 外置温度传感器 | PT1000 | -- |
| 外置温度传感器控温精确度[℃] | 0.2 | -- |
| 外观尺寸[mm] | 280×160×85 | 280×160×85 |
| 重量[kg] | 2.8 | 2.8 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 | IP21 |
| RS232接口 | 有 | 有 |

数显型磁力搅拌器特点

- 新型的搅拌器具备最新搅拌技术，适合无人操作

- 可自动判别的搅拌子逃脱，并自动重新捕获

- 带背光的LCD液晶显示，方便读数

- 采用模糊逻辑控制及微处理技术，确保控制精度

- 多种操作模式，可确保搅拌功能不因外界因素改变

- 通过RS232接口和PC连接，专用的Stir PC软件，可实现在PC机上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示，Stir PC 免费数据输出软件见我公司网站

数显加热型磁力搅拌器还具有以下创新特点

- 新型加热搅拌器具备最新的快速加热和搅拌技术以及精确控温技术，适合无人操作

- 具备符合DIN12878标准的接口，可连接接触式温度计

- 加热型磁力搅拌器带安全温度控制，可实现无人操作

- 搪瓷工作盘面，防化学腐蚀

- 两个独立的安全回路

- 独立的温度传感器检测，保护温度可设置

- 可使用外置PT1000温度传感器

- 实验结束后热警示屏显示加热盘残留温度

- 多种操作模式，可确保搅拌和加热功能不因外界因素改变

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 811113010000 | MS-Pro | 数显型磁力搅拌器，不锈钢盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811113120000 | MS-Pro | 数显型磁力搅拌器，搪瓷盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811123010000 | MS-H-Pro | 数显型磁力搅拌器（加热），搪瓷盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 811123030000 | MS-H-Pro | 数显型磁力搅拌器（加热），不锈钢盘面，国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 18900001 | MS135.1， | 蓝色扩大载物盘，用于不锈钢盘面，单独或与MS135.2-7联合使用 |
| 18900065 | MS 135.8 | 蓝色扩大载物圈，用于不锈钢盘面，单独或与MS135.2-7联合使用 |
| 18900002 | MS 135.2 | 红色1/4圆，4ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900003 | MS 135.3 | 紫色1 /4圆，20ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900004 | MS 135.4 | 蓝色1/4圆，30ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900005 | MS 135.5 | 黑色1/4圆，40ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900048 | MS 135.6 | 绿色1/4圆，8ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900049 | MS 135.7 | 金色1/4圆，16ml 反应管，与MS135.1和135.8联合使用 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯（10mm x 6mm），1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯（15mm x 8mm），1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯（20mm x 8mm），1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯（25mm x 8mm），1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯（30mm x 6mm），1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯（40mm x 8mm），1个 |
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯（51mm x 8mm），1个 |
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯（65mm x 8mm），1个 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯（80mm x 13mm），1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器，20cm，1个 |
| 18900016 | PT1000 | MS-H-pro型号专用温度探头 |
| 18900017 | MSPS01 | 温度探头支撑组件，适用于PT1000型号 |
| 18900018 | F100 | F100硅树脂防护罩，适用于MS-Pro，MS-S |
| 18900019 | F101 | F101硅树脂防护罩，适用于MS-H-Pro，MS-H-S，耐温135度 |

10通道型磁力搅拌器(加热&不加热)

技术指标

|  | MS-H-S10 | MS-M-S10 |
| --- | --- | --- |
| 电压[VAC] | 110/220 | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 490 | 20 |
| 加热功率[W] | 470 | --- |
| 加热温度范围[℃] | 室温-120 | --- |
| 搅拌点位数量 | 10 | 10 |
| 每个搅拌点位最大搅拌量（H2O）[L] | 0.4 | 0.4 |
| 搅拌点位间距[mm] | 90 | 90 |
| 单个搅拌点位转速偏差[%] | 5 | 5 |
| 最大搅拌量（H2O）[L] | 4 | 4 |
| 搅拌子最大长度[mm] | 40 | 40 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率[W] | 12 | 12 |
| 电机输出功率[W] | 4 | 4 |
| 速度范围[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
| 转速显示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盘材质 | 不锈钢附硅树脂薄膜 | 不锈钢附硅树脂薄膜 |
| 工作盘尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
| 外观尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
| 重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 | IP21 |
| RS232接口 | 有 | 有 |

特点：

- 高效的多道磁力搅拌器，具有10个搅拌位点，有效利用实验室空间

- 内置温度控制板，加热板温度分布均匀（MS-H-S10）

- 搅拌子同步运转，提供样品绝对相同的反应条件

- 电机无级调速，设置方便、灵敏

- 电子马达闭环反馈，及时负载改变电机转速依然恒定

- 采用外传子直流无刷电机驱动，有效降低转速噪声及增加电机运转寿命

- 不锈钢盘面外置硅树脂薄膜，防滑抗腐蚀

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 编型号 | 描述 |
| 811311010000 | MS-M-S10 | 10通道标准型磁力搅拌器，国标插头，220v/50Hz |
| 811321010000 | MS-H-S10 | 10通道标准型磁力搅拌器（加热），国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |
| 产品编号 | 编型号 | 描述 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯（10mm x 6mm），1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯（15mm x 8mm），1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯（20mm x 8mm），1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯（25mm x 8mm），1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯（30mm x 6mm），1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯（40mm x 8mm），1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器，20cm，1个 |

可调式&固定式混匀仪

技术指标

|  | 可调式 | 固定式 |
| --- | --- | --- |
| 电压[VAC] | 110/220 | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 60 | 60 |
| 振荡方式 | 圆周 | 圆周 |
| 周转直径[mm] | 4 | 4 |
| 电机类型 | 罩极电机 | 罩极电机 |
| 电机输入功率[W] | 58 | 58 |
| 电机输出功率[W] | 10 | 10 |
| 允许连续运转时间 | 100% | 100% |
| 速度范围[rpm] | 0-2500 | 2500 |
| 转速显示 | 刻度 | -- |
| 运行方式 | 连续运转/点动 | 连续运转/点动 |
| 外观尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 3.5 | 2.8 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 | IP21 |

特点:

- 新型漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作

- MX-S 速度范围广，0-2500rpm/min，电机无级调速

- MX-S有多种振动头适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）

- 振动头安装方便

- 产品稳固可靠

- 硅制底座，外形小巧，超强防震，适合高速工作

- 偏心球轴承设计

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 821200010000 | MX-S | 可调式混匀仪，含VT1.1标准头，国标插头，220v/50Hz |
| 821100010000 | MX-F | 固定式混匀仪，含VT1.1标准头，国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 18900034 | VT1.1 | 标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器 |
| 18900044 | VT1.2 | 试管适配器手持支撑杆，与VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
| 18900035 | VT1.3 | 通用头，100mm圆形平板支架，与VT1.3.1--6配用,含4个真空吸盘脚 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，48孔，6mm试管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，18孔,10mm试管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，12孔,12mm试管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，8孔,16mm试管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，8孔,20mm试管 |
| 18900043 | VT1.3.6 | 平板垫片，与VT1.3连用，用于直径小于99mm的试管或小容器 |
| 18900050 | VT1.3.7 | 橡胶真空吸盘脚 |

* MX-F固定式混匀仪适用VT1.1标准头

附图

96孔板混匀仪

| 技术指标 |  |
| --- | --- |
| 电压[VAC] | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 20 |
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径[mm] | 4.5 |
| 最大载重量（带夹具）[kg] | 0.5 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率[W] | 18 |
| 电机输出功率[W] | 10 |
| 速度范围[rpm] | 0-1500 |
| 转速显示 | 刻度 |
| 酶标板数 | 1 |
| 外观尺寸[mm] | 260×150×80 |
| 重量[kg] | 3 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP21 |

特点：

- 设计紧凑，酶标板专用型小型振荡器

- 可更换孔板托盘

- 连续工作功能

- 电机无级调速

- 采用无刷直流电机，有效降低运转噪声及增加电机运转寿命

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 822000010000 | MX-M | 96孔板混匀仪，含孔板托盘（PS1.2），国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |
| 产品编号 | 型号 | 描述 |
| 18900067 | PS1.1 | 孔板混匀仪用通用头，与VT1.3.1--5配用 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，48孔，6mm试管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，18孔，10mm试管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，12孔，12mm试管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，8孔，16mm试管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器，与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用，8孔，20mm试管 |
| 18900042 | PS1.2 | 孔板托盘 |

圆周（线性）数显型摇床

技术指标

|  | SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro |
| --- | --- | --- |
| 电压 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
| 频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率 [W] | 30 | 30 |
| 运转方式 [mm] | 圆周 / 线性 | 圆周 / 线性 |
| 周转直径振幅 | 10 | 4 |
| 最大载重量（带夹具） [kg] | 7.5 | 2.5 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率 [W] | 28 | 28 |
| 电机输出功率 [W] | 15 | 15 |
| 速度范围 [rpm] | 100-500 | 100-800 |
| 转速显示 | LCD | LCD |
| 计时器 | 有 | 有 |
| 计时显示 | LCD | LCD |
| 时间设置范围 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
| 运转方式 | 定时 / 连续运转 | 定时 / 连续运转 |
| 外观尺寸 [D×W×H mm] | 42 0×37 0×100 | 34 0×30 0×100 |
| 重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
| 允许环境温度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529 保护方式 | IP21 | IP21 |
| RS232 接口 | 有 | 有 |

特点：

- 设计紧凑的圆周摇床，最大载重量2.5千克或7.5千克

- LCD显示速度和时间调整，方便读取和设定

- 可安装不同类型的夹具，用于不同形状和大小的容器的振荡

- 电子调节时间和工作模式

- 电子定时功能开关，控制定时和持续运转模式

- 高效的无刷直流电机驱动，寿命长，无电磁干扰

- 具有安全转速保护功能

- 通过RS232接口与PC连接，专用的Shaker PC软件，可实现在PC机上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示，Shaker PC 免费数据输出软件见我公司网站

订货信息

| 主机 |
| --- |
| 产品编号 | 描述 |
| 831010020000 | SK-L330-Pro, 水平型数显摇床 (7.5 Kg)，无夹具，国标插头，220v/50Hz |
| 832010020000 | SK-O330-Pro, 圆周型数显摇床 (7.5 Kg)，无夹具，国标插头，220v/50Hz |
| 831010010000 | SK-L180-Pro, 水平型数显摇床 (2.5Kg)，无夹具，国标插头，220v/50Hz |
| 832010010000 | SK-O180-Pro, 圆周型数显摇床 (2.5Kg)，无夹具，国标插头，220v/50Hz |
| 配件 |  |
| 产品编号 | 描述 |
| 18900025 | SK180.1, 通用夹具，用于各种容器 |
| 18900026 | SK180.2 ,空白钉板，与锥形瓶夹具配套 |
| 18900027 | SK330.1, 通用夹具，用于各种容器 |
| 18900028 | SK330.2 ,空白钉板，与锥形瓶夹具配套 |
| 18900038 | SK180.3,纵向滚轴夹具，用于各种容器 |
| 18900039 | SK180.4,培养皿托架，带胶垫 |
| 18900040 | SK330.3,纵向滚轴夹具，用于各种容器 |
| 18900041 | SK330.4,培养皿托架，带胶垫 |
| 18900029 | SK330(180).2.1 ,25ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900030 | SK330(180).2.2 ,50ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900031 | SK330(180).2.3, 100ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900032 | SK330(180).2.4, 00/250ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900033 | SK330(180).2.5, 500ml锥形瓶夹具，与空白钉板配套使用 |
| 18900036 | 容器固定棒，黑色，用于SK330.1通用夹具，带两端螺栓 |
| 18900037 | 容器固定棒，黑色，用于SK180.1通用夹具，带两端螺栓 |

-------------广州誉维生物科技仪器有限公司提供

广州誉维生物科技仪器有限公司

广州誉维生物科技仪器有限公司创立于2002年，是一家由归国留学生创办，主要经营生物研发科学用品，仪器，耗材的高科技企业。公司目前专注于生物技术仪器的研发，生产和市场销售，致力于为客户提供优质的服务和先进的生物科技仪器，同时也为用户提供实验室系统的解决方案。

广州誉维生物科技仪器有限公司是一个充满生机和蓬勃发展的企业。我们以亲切、开放、严谨的公司文化和科学规范的管理，凝聚着大量的优秀人才，誉维生物拥有由优秀的职业经理人组成的管理团队和由资深生物专家组成的技术团队，他们在产品开发、推广和维护方面默契合作，深刻理解“以客户需求为中心”的含义，将“服务 质量”贯穿于公司运作和管理的每一个细节，赢得客户广泛的信任和支持。

公司成立以来，经过公司各个部门的努力奋斗，先后取得了很多成绩，例如连续三年荣获颇尔PALL最佳销售奖，THERMO FISHER  finnpipette特约维修中心（华南地区唯一被承认者），博日独家代理商.

我们坚信，只要以市场为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮大，我们就一定会赢得更好的明天。

目前公司已代理多个国际著名生物公司产品：

1 美国PALL滤器、滤膜、层析填料、超滤、超纯水系统；
2 美国BIO-RAD蛋白、核酸纯化试剂、电泳耗材、PCR耗材、层析柱及介质；
3 美国Thermo(原芬兰雷勃）移液器；Nalgene-NUNC消耗品；
4 上海天能电泳系统、凝胶图像系统；
5 厦门锐思捷纯水系统、超纯水系统；
6 杭州博日PCR仪、恒温金属浴等生命科学仪器；
7 北京京君龙磁力搅拌器、摇床等。

电话：020-85541889  85541890

传真：02085541891     QQ：452499103

# Text boxes

VT1.32

VT1.31

VT1.3

VT1.2

VT1.1

VT1.35

VT1.36

VT1.34

VT1.33