ELx50™自动洗板机/磁板滤板洗板机

ELx50™ Microplate Strip Washer

BioTek 在开发针对酶联免疫法 (EIA) 应用的洗板机和自动化系统方面拥有丰富的经验，而 ELx50™自动洗板机正是其汇聚多年经验的集大成之作。作为一台功能完备的可编程仪器，ELx50 可实现对从轻柔点滴进液到全压力传送系统等各种液体精确传送的全部控制。

最新的ELx50 洗板机在同类型产品中为客户提供了最为灵活的洗板功能最近ELx50的功能新模块还可以进行生物磁珠清洗和滤板清洗，使用户可以自动完成96孔磁珠或聚乙烯微球的清洗工作，例如可以完成Luminex公司基于xMAP® 技术平台的分析实验。BioTek做为孔板清洗的行业领导者，在一套小巧的系统中融入了多重功能而无需另配其他配件，简单易用的机载软件操作方便灵活。 客户可根据需要选择平面或环形磁场，快速分离微米和纳米级的磁珠，并具有高度记忆性。快速有效的真空抽滤模块可以根据液体的粘滞度灵活调整真空抽吸力，并可根据微球的大小选择不同的抽滤孔径。 真空抽滤模块也适用于例如PCR反应前纯化DNA样品残留废液的清除。洗板机的清洗平台也适用于常规标准实心板的传统ELISA清洗和基于细胞实验的清洗操作。

ELx50 在16道清洗的模式下，还配备了专利Dual-Action 歧管还能提供每孔两套分液和抽吸管道，从而实现无与伦比的洗板性能。这一突破性设计可以独立控制分液管和抽吸管，为96孔板和384孔板提供良好的满注及过溢保护。并能轻松适应384孔微小的孔板面积完成清洗工作。而对于96孔板来说，绝无仅有的双重抽吸方式，提供了双倍的分液及抽吸效率，可确保彻底清洗，避免残留物。

ELx50洗板机因取代了传统的手工洗板而受到实验人员的广泛欢迎，而新一代的ELx50则能更加灵活的完成多重洗板任务，全自动的完成各种清洗流程

技术参数
支持微孔板类型 : 
*96，384，8孔条板(ELx50/16）
*96孔板或8孔条板（ELx50/8，ELx50/8 FMW）
*96孔板或12孔条板(ELx50/12）
处理速度
3个循环： 
<250秒，100μl /孔，384孔板（ELx50/16）
<105秒，300μl /孔，96孔板（ELx50/8）
洗板循环数 ： 1-10
容量范围 ： 25-3000μL /孔
液体传送： 内置容积式泵
洗液通道 ： 多达3个（可选）
分液精度 ： CV<3%
残余体积 ：

<0.5μl /孔 （16道）

<1μl /孔 （8,12道）

浸泡周期 ： 1-600秒
振荡： 可编程振荡速度和时间
面板软件： 最多可编程75个程序