LGJ-120普通型冷冻干燥机

主要配置：主机+真空泵+干燥室，适用于散装物料

技术指标：

1、冷阱温度（空载）：≤-80℃

2、最大捕水量：20Kg

3、搁板温度范围：-50℃~+70℃  控温精度：±1℃

4、搁板板层温差±1℃，板间温差±1℃

5、搁板层数：5+1（辐射层），层间距88mm

6、搁板尺寸（长×宽）（mm）：605×406，冻干面积1.2㎡，

可装φ22西林瓶约2720只，φ16西林瓶约5280只。

7、极限真空度（空载）：≤10Pa     真空度控制范围：1~300Pa

8、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2000×850×1730

9、整机功耗：6000VA

10、  使用电源：AC380V  50Hz

主要特点：

- 中间介质循环技术，搁板可制冷、加热、板层温度一致型强，实现真正意义上得原位冻干

- 中间介质为低粘度低温硅油，安全可靠，导热效果好

3、满足千级以上洁净室的安装需求，安装操作简单；

4、风冷式双机复叠制冷系统，制冷温度低，制冷量大，且无需冷却水；

5、双彩色触摸屏+PLC为控制核心，控制系统稳定可靠，操作灵便；

6、控制系统可预存多种工艺程序，冻干过程半自动或全自动控制；

7、具备自动报警和保护功能，设备故障易于判断，设备运行安全可靠；

8、自动液压压塞系统；

9、中间介质循环技术，搁板控温一致性强；

10、冻干室与捕水室连接管路短，且互不影响；

11、冻干室与捕水室连接管路采用电动蝶阀，通透性好，气流速度高，冻干时间短；

12、臭氧消毒灭菌技术，消毒灭菌时间短，消毒彻底；

13、真空度全自动调节，控制精度好。