F30Z管线式高剪切分散乳化机

设备简介

高速马达，可选配不锈钢带夹套工作腔或玻璃工作腔。独特的定转子结构，产生超强的剪切力，迅速减小液滴尺寸，处理物料更精细、更均匀。

本机特征

可在实验室模拟在线工况进行循环或在线连续处理，具有高效均质无分散死角等特点。

适用工艺

实验室连续流处理，可对物料进行循环处理，完成在线分散、乳化、均质、混合。

设备参数

| 功率 | 1050W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50/60Hz |
| 流量范围(H2O) | 1-30L/min |
| 最大处理粘度 | 1000CP |
| 速度范围 | 10000-30000rpm |
| 温度 | 120℃ |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS316L、FKM |
| 标准工作腔 | 不锈钢无夹套工作腔 |
| 标准工作头 | 25DG |
| 机械密封材质 | SiC、FKM、陶瓷 |
| 进、出口外径 | 14（软管接口） |
| 工序类型 | 在线处理 |
| 底座材质 | SS304 |
| 外形尺寸 | 665×120×135 |
| 重量 | ~7kg |

功率：1050W

电源：220V，50/60Hz

流量范围(H2O)：1-30L/min

最大处理粘度：1000CP

速度范围：10000-30000rpm

温度：120℃

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS316L、FKM

标准工作腔：不锈钢无夹套工作腔

标准工作头：25DG

机械密封材质：SiC、FKM、陶瓷

进、出口外径：14（软管接口）

工序类型：在线处理

底座材质：SS304

外形尺寸：665×120×135

重量：~7kg