R50电动强力搅拌器

设备简介

电子式t数显搅拌器，强扭矩设计，内置风扇能迅速均匀地散热，独特设计的空心轴电机可使搅拌杆自由插入并上下移动，适应多种容器。

本机特征

该机采用免维护直流无刷电机驱动，设计精巧，由微处理器精确控制转速，配置安全回路、过载保护、数字显示等功能，使用高效使捷。

适用工艺

适用于实验室多粘度体系液体的搅拌和混合。

设备参数

| 功率 | 750W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50HZ |
| 搅拌量（H2O） | 50-40000ml |
| 最大处理粘度 | 50000CP |
| 速度范围 | 10-1500rpm |
| 转速显示 | 刻度显示 |
| 搅拌轴最大转矩 | 150Ncm |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 过热保护 | 无 |
| 标准搅拌桨配置 | 四叶片螺旋搅拌桨 |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持直径范围 | 0.5-10 |
| 工作架、底座 | 有 |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 外形尺寸 | 210×290×675 |
| 重量 | ~8.5kg |
| 包装 | 纸箱 |
| 可选配搅拌桨 | 参见可选配搅拌桨 |

功率：750W

电源：220V，50HZ

搅拌量（H2O）：50-40000ml

最大处理粘度：50000CP

速度范围：10-1500rpm

转速显示：刻度显示

搅拌轴最大转矩：150Ncm

接触物料材质：SS316L

过热保护：无

标准搅拌桨配置：四叶片螺旋搅拌桨

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

搅拌桨固定：转夹头

转夹头夹持直径范围：0.5-10

工作架、底座：有

工序类型：分批处理

外形尺寸：210×290×675

重量：~8.5kg

包装：纸箱

可选配搅拌桨：参见可选配搅拌桨