LGJ-10B压盖型冷冻干燥机

主要配置：主机、真空泵、压盖型干燥室，适用于瓶装物料

技术指标：

1、冷阱盘管温度（空载时）：≤-47℃

2、极限真空度（空载时）：≤10Pa

3、最大捕水量：2kg

4、物料托盘、冻干量：普通型：φ170 mm共4层，层间距75mm，冻干面积0.1m2（用于散装 物料）；

压盖型：φ150 mm共3层，层间距70mm，可装φ22mm西林瓶约111支（用于瓶装物料）；

5、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）： 540×540×370（不含干燥室）

6、整机功耗： 1000VA

7、适用电源： 220V  50Hz

主要特点：

1、采用风冷冷凝式制冷系统，制冷迅速
    2、数码管实时显示冷阱盘管温度和真空度，界面清晰
    3、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便
    4、采用防返油真空泵