Practum系列天平---称重的正确之选

- Practum天平的功能

这是一款操作简单、极其坚固、性能可靠的实验室天平。对于标准应用，Practum拥有您所需的一切。因此您只需为您真正的需求付费。

称重：Practum可以称量在分析实验中遇到最重的样品，从整块的实心样品到数量极少的糊状物、粉末和液体，Practum都可以提供无与伦比的称重可靠性。

计数：我们可使用Practum天平对相同的材料（例如药片、螺钉以及其它同类部件）进行计数操作。使用Practum天平，比人工计数更简单、更快速、更准确。

密度测定：使用Practum天平和我们的可选密度工具包，您可以轻松而准确地确定实心物体的密度。

峰值保持功能：忘掉读取瞬时数据的烦恼吧！Practum可以轻松地确定和“保持”峰值。该功能被激活时，会锁定一个时间段内的最大读数；还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。

检重：当您需要检测不同的物体（如单个包装）是否处于特定的允许误差范围内时，Practum是您的理想之选。

在不稳定条件下称重：您的称重环境时候存在明显的震动？是否能明显感受到空气的层流？或者您是否需要确定正在不停跳动的小老鼠的确切重量？利用Practum的该项功能就可以轻松解决这一切问题。

确定差额的百分比：当需要比较不同的样品，并确定它们与参考标准之间的差异如何时，此功能可帮助您完成数学计算。

- Practum系列的全新配备

1、实用而坚固的防风罩：坚固的防风罩可以满足包括新手在内所有人的日常使用。此外，防风罩还可以整体拆卸，玻璃部件可以在洗碗机中轻松清洗。

2、坚固的称重传感器确保结果可靠：任何时候，德国制造的具有过载保护功能的高分辨率称重传感器，都能确保Practum天平具备持久可靠的性能。

3、下部吊钩称重，大尺寸容器的称量不再有障碍：通过底部的称重端口，可以轻松准确称量超大体积样品或铁磁性样品。

4、监管锁：教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单，以便学生将注意力集中在学习上。

5、通过USB端口可将数据传输至Microsoft Excel表格，进行完整的数据记录：当赛多利斯实验室打印机连接至Practum天平时，USB端口将会自动进行检测，并可将称重数据直接传输至Microsoft Excel电子表格，无需使用任何额外的软件。

6、按时间间隔打印输出结果，可以轻松记录称量过程变化。Practum将自动可靠地记录重量数，比如缓慢的灌注过程。

7、超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡，轻松完成天平的水平调整。大号的水平调节轮以及便于观测的水平指示气泡，使您可以轻而易举地完成Practum天平的水平调节，确保称重结果具备出众的重复性和精确性。

- Practum系列技术数据

| 型号 |  | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 线性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
| 一般稳定时间 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 称重盘规格 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - |
| 大约净重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
|  | 磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 尺寸：深*宽*高 | 毫米 | 360*216*320 | 360*216*95 |
|  | 英寸 | 14.1*8.5*12.6 | 14.1*8.5*3.75 |
| 数据接口 | Mini USB -自动识别标准打印机YDP40 -直接向Microsoft Excel等传输数据而无需使用额外软件 -可编程、间隔可控的数据输出 |
| 监管锁 | 用于防止意外操作的菜单锁 |
| 防壳和防风罩 | 坚固而易于清洁的外壳，带易于操作的防风罩（如适用） |
| 应用程序 | 称重；密度；百分比；检查；峰值保持；计数；不稳定条件 |
| 防盗锁 | 肯辛顿锁，可链接防盗锁链 |
| 保护罩 | 所有型号均标配 |
| 下部吊钩称重 | 集成 |
| 附件 | 请参阅Practum附件列表 |
| 技术与结构 | 德国制造 |

此文章由广州深华生物技术有限公司编辑修改。