抛投机器人（美国）

产品类型编号：LTFK-0006

产地：美国

- 产品概要

抛投机器人是一款可提供对于敌对环境或危险环境的实时侦察视频影像的小型移动机器人。在你的作战队员进入危险环境之前，它可搜集紧急任务的情报，并挽救人的生命。由航空铝和钛构成的抛投机器人相当坚固，可通过窗户和墙壁进行投掷，也可从低飞行的无人航空机上投下去。一旦部署好，便可在远距离用便携式操纵控制装置来控制机器人的移动。与此同时，它会立即开始传送对现况的实时现场视频。

抛投机器人 Operator Control Unit(OCU)是一款坚固的便携式装置，可控抛投机器人的移动，也可从Recon Scout上获取画质清晰的现场视频。OCU轻巧可用单手来操作。部署装置所需的总时间不超过20秒。连接两个天线，打开OCU，选择所要的视频频道即完成。抛投机器人的移动，是由位于OCU中央的，可有大拇指操控的，一个简单的操纵杆来进行控制的。

- 机械规格

| 机械规格 | 性能 | 充电器 |
| --- | --- | --- |
| 高度（包含天线）：20.75in/527mm | 3.5in/89mm背光屏幕 | 输入电压：120VAC |
| 宽度：3.5in/89mm | 电池寿命：2.25小时 | 充电时间：1小时 |
| 厚度：1.3in/34mm |  |  |
| 重量：1.74lbs/790g |  |  |

- 技术参数：

| 性能 | 机械规格 | 视频传感器 |
| --- | --- | --- |
| 室内范围：100ft/30m | 长度：7.375in/187mm | 黑白 |
| 室外范围：300ft/91m | 壳直径：1.5in/38mm | 出色的低光照灵敏度：0.0003lux |
| 速度：1fps/0.3mps | 轮直径：3in/76mm | 视线范围：60度 |
| 抗掉落冲击力：30ft/9.1m垂直 | 自行平衡器长度：4in/102mm | 帧速率：每秒30帧 |
| 抗投掷冲击力：120ft/31.4m水平 | 重量：1.2lbs/544g |  |

- 可选配件：

高增益指向天线，在约1000英尺的距离也可以接收抛投机器人的视频影像信号。内部所包含的软件可进行视频录制，也可以进行数字静止图像捕捉。RCA插口可集成于任何一种标准视频影像的捕捉系统。