FA30高剪切分散乳化机

设备简介

配备大功率、高速马达，转速最高可至30000rpm，线速度高达37m/s，最大处理量10L。

本机特征

强扭距设计，可选择不同的工作头，并兼容FA25型的工作头，整机模块结构，操作方便。

适用工艺

高线速度更能增强对物料的处理，使分散、均质、乳化、混合速度更快，效果更好。

设备参数

| 功率 | 1050W |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50/60Hz |
| 处理量(H2O) | 150-10000ml |
| 最大处理粘度 | 8000CP |
| 速度范围 | 10000-30000rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 转速控制 | 无级 |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 标准工作头配置 | 30G |
| 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 马达保护等级 | IP20 |
| 工作架、底座 | 标配 |
| 外形尺寸 | 210×290×675 |
| 重量 | ~7.5kg |
| 包装 | 纸箱 |

功率：1050W

电源：220V，50/60Hz

处理量(H2O)：150-10000ml

最大处理粘度：8000CP

速度范围：10000-30000rpm

转速显示：刻度

转速控制：无级

接触物料材质：SS316L

轴套材质：PTFE

标准工作头配置：30G

允许环境温度：5-40℃

允许相对湿度：80%

马达保护等级：IP20

工作架、底座：标配

外形尺寸：210×290×675

重量：~7.5kg

包装：纸箱