SECURA313-1CN电子天平

全新的 Secura 系列实验室天平，远远超越了计量的新标准。除了技术规格以外，Secura 系列还提供了安全性和可靠性，确保使用者按照最佳规范执行正确的操作以保证测量结果的精确，同时符合监管要求以及效率要求。

首先，Secura 系列电子天平的全新操作理念可以明显减轻工作人员在称重期间的日常工作负担，其次，该产品的 APC 功能 (Advanced Pharma Compliance) 可使您从单调乏味而耗时的文档和监控任务中解脱出来。

这两项优势加上赛多利斯的传奇品质，可使监管区域内的可靠称重变得前所未有的轻松。

- 特点

1.LevelControl 功能确保天平始终水平

2.监管合规性和专业支持

3.风险最小化 — IQ | OQ 文件

4.符合 USP 最小样品量测量

5.最佳结果 — 使质量文档的制作更加轻松

6.消除温度波动而产生的风险

7.易于清洁，确保获取最佳结果

8.密码保护，安全性高

9.交互式用户指南快速实现 GLP | GMP 格式的打印输出

二、规格

1.接口

Mini USB

– 自动识别赛多利斯打印机型号 YDP30 或 YDP40

– 数据直接传输到 Microsoft Windows® 程序

– 可设置数据输出间隔

– 可选择 SBI、xBPI、表格格式和文本格式数据传输协议

2.APC 功能 (Advanced Pharma

Compliance)	按照 USP 最小样品量要求监控天平的合规性 — SQmin

– 设置密码保护

– 全自动的温度和时间触发的内部校准及调整 — isoCAL

– 检测到不确定称重结果时，暂时中断至打印机或计算机的数据传输，例如当称重

结果低于 USP 最小样品重量限制、天平不水平或者需要执行 isoCAL 校准 | 调整时

– 储存校准过程的所有数据 — Cal Audit Trail

3.调平

带有报警功能的智能光电调平传感器和交互式用户指南，确保天平调平

4.显示器

带有赛多利斯图形用户界面彩色触摸屏，易于操作

5.应用程序

特别的实验室应用程序，如混合、组分、统计和转换等；以及标准的实验室应用程序，如称重、密度、百分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等

6.启用了 isoCAL 的已验证型号的温度限制	+10°C | +30°C

- 详细参数

| 型号 | 称重范围(g) | 读数精度（mg） | 可重复性(mg) | 线性(mg) | 典型最小样品量(g) | 典型稳定时间(s) | 盘尺寸直径(mm) | 称量室高度(mm) | 净重(kg) | 尺寸深*宽*高(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECURA313-1CN | 310 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 120 | 209 | 5.1 | 360*216*320 |

型号：SECURA313-1CN

称重范围(g)：310

读数精度（mg）：1

可重复性(mg)：1

线性(mg)：2

典型最小样品量(g)：1.5

典型稳定时间时间(s)：1.5

盘尺寸直径(mm)：120

称量室高度(mm)：209

净重(kg)：5.1

尺寸深*宽*高(mm)：360*216*320