WKL程控速率冷冻仪

技术指标：

1、冷冻室有效容积（长×宽×深）（mm)：  200×200×200

2、控 温 范  围： 室温~－110oC

3、降温速率范围： 0.1～20 oC /min内任意设定，步长0.1oC

4、升温速率范围： 0.1～15 oC /min内任意设定，步长0.1oC

5、速 率 偏  差： 与设定的偏差不超过±2 oC

6、控 温 精  度： 室温～0oC 时，准确度偏差不超过±1 oC ；

－1oC ～－30oC时，准确度偏差不超过±2oC ；

－30oC～－110oC时，准确度偏差不超过±4oC

7、整 机 功  耗：1000VA

8、适 用 电  源：220V  50Hz

9、工 作 环  境：温度5oC～30 oC   湿度≤70%

通风环境好、没有导电尘埃、爆炸性、腐蚀性气体及强电磁场干扰。

主要特点：

1、液氮为制冷源，冷冻室降温迅速，温度低；

2、冷冻室回风系统设计，温度均匀性好；

3、专用进口低温电磁阀，工作稳定可靠；

4、采用PID控制算法，控温精度高；

5、USB接口，支持热插拔，接口方便；

6、图形、数字同时显示冷冻室温度和样品温度，冷冻过程清晰直观。