LGJ-10C多岐管型真空冷冻干燥机

标准配置：主机+干燥室+防返油国产真空泵

技术指标：

1、冷阱温度（空载时）：≤-56oC

2、极限真空度（空载时）：≤10Pa

3、最大捕水量：3Kg

4、物料托盘、冻干量等数据：

φ180mm共4层，层间距45mm，冻干面积约0.1m2（用于散装物料）；

多歧管型：可配置250ml冻干瓶8个；

5、主机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：610× 610×400（不含干燥室）

6、整机功耗：1000VA

7、适用电源： 220V   50Hz

主要特点：

1、采用单机（进口压缩机）混合制冷剂技术， 
制冷温度低、制冷量大、功耗小。

2、冷阱兼作物料预冻室，无需配置低温冰箱。

3、液晶屏作为人机界面，曲线和数字形式实时显示物料温度和冷阱温度，数字显示真空度；

4、配有上位机通讯接口,可将冻干数据上传至计算机，便于数据的保存、浏览、分析及打印

5、具备电动化霜功能。

6、主机与真空泵间采用快卸法兰连接，使用方便。

7、采用防返油真空泵。

8、具备多种冻干所需的配置选择。

9、整机性能稳定、可靠，操作简便。

10、具有优异的性能价格比。